# 电厂锅炉运行中节能降耗技术的应用策略探讨张汉凯

京能集团山西漳山发电有限责任公司山西长治046021

摘要:火力发电是我国一种重要的发电方式，是保障充足稳定电力供应的基础，在国家的现代化进程中占据着极其重要的地位。但是在新时期，也必须关注火力发电厂工作中的一些问题，尤其是其中能耗过大、污染严重的问题,要解决这些问题，以适应新时期可持续发展与产业优化升级的现实要求，为火力发电厂赢得长足的发展提供动力。当前，我国火力发电的燃料主要为煤炭，其基本器材为锅炉，煤炭燃烧是产生能源消耗与污染的重要因素，因此必须综合考虑经济效益与环境效益，探寻锅炉运行控制的节能优化。

关键词:电厂锅炉运行;节能降耗技术;应用策略

中图分类号:TM621文献标识码:A

引言

我国的经济发展离不开电力经济的支持，电力作为能源物质，为经济发展提供动力;经济又为电力发展做资金保障，二者互相依存。而电力行业中常出现锅炉设备消耗资源过度的问题，极大制约了其发展。做好相应设备的节能改造，减少能源消耗，不仅更节能环保，还能在众多的企业中脱颖而出，更好地为国家总体经济做贡献

1电厂锅炉分析

(1)电厂锅炉发展。发电厂中的转换能量的主要设备便是电厂锅炉。它可以将燃料化学能变成热能，运用热能将水变成过热水蒸气，帮助汽轮机的运行。目前火力发电机中的锅炉具备容量大设定参数难、技术复杂及机械与自动化水平高等特点，因此主要使用化石燃料，其中的主要燃料煤需要先制成煤粉，进而送进锅炉中，于炉膛里燃烧放热。总得说来，锅炉可以很好的帮助燃烧燃料、传递热量、将水汽化使汽轮机发电。(2)锅炉结构。锅炉中的锅可以吸收燃料热量，加热蒸发水，形成过热蒸汽。其中的设备包括省煤器、联箱、汽包等。其中的炉可以充分燃烧燃料，释放热量。其主要由点火装置、燃烧器和炉膛构成。

2电厂节能降耗的价值

在大力倡导节能降耗新形势下，各电厂想要有长久的绩效，唯有按照降耗的要求来切实改造锅炉，让其运转符合减排节能的硬性要求。依托节能类的新技术缩减日常排放损耗。同时减轻废气排放压力，减少周边环境空污染，这样可以从根本上提升电厂的竞争水平，也营造了良好的竞争氛围。经过长久的探索，越来越多的电厂放弃了原来的落后燃烧流程，改进锅炉结构及相关技术，节能取得显菩成效。而经过改造后，它的燃烧更兼具了环保和实效的特点。然而，值得注意的一点是，电厂锅炉仍有一些类似日益老化、损耗成本过高的问题导致去损耗效果没能最大化。为此，一个优化合理的流程就显得尤为重要。电厂锅炉运行容量较大、运行参数较高，在实际生产工作中也属于重要降耗节能设备，从这个层面来看减少了锅炉消耗也就提升了资源禾用效率。在技术方面，技术缺陷又导致了节能与降耗工作很难开展，电厂在发展的过程中与市场要求不符，从而影响到电厂的经济效益以及后续发展。3电厂锅炉运行中节能降耗技术在应用的问题。

3电厂锅炉运行中节能降耗技术在应用的问题

3.1锅炉燃烧效率不高

在我国，绝大多数的火力发电厂都以煤炭为燃料,通过其在锅炉中燃烧后产生的热能进行发电，因此，煤炭与力发电的效率与质量有重要的联系。在实践中不难发现，多数火力发电厂在进行煤炭的燃烧操作时，往往都是不经加工、直接选用原煤，为了保障煤炭质量，确保其能燃烧充分、为火力发电提供稳定的热能，就必须重视采购部门的作用。采购部门在进行煤炭燃料的选择时，应当综合考虑煤炭的各项基本数据，确保其在实际操作中可以被迅速点燃，同时有效避免因产热量较小阻碍工作效率的消极状况。除此之外，煤渣处理-直是火力发电厂需要处理的重要问题，如果在采购环节选购质量较好的煤炭，其斯“生的煤渣数量也相对偏低，这就可以降低因煤渣粉末在大气中扩散而造成的空气污染的严重程度。如果没有把好“燃料关”，在进行煤炭采购时，选择了质量较差的煤炭，其在燃烧过程中不仅会对锅炉进行一定程度的破坏，也会生大量的细小煤渣，且粘附性较强，会附着在锅炉之上，严重影响锅炉的运行效果，还需要火力发电厂组织专人、投入额外的成本进行锅炉的清理，如果问题较为严重，那么锅炉的使用年限还会被大幅降低。同时，质量较差的煤炭在燃烧的过程中，还会造成额外的浪费，主要表现在锅炉转动时使用的机油及点燃燃料需要使用的燃油浪费。这主要是因为煤炭往往需要一定的燃料助燃，如果质量较差，相应的助燃材料也就越多，这就会造成燃油的大量投入，影响锅炉的节能效果;同时，锅炉运行的工序较为复杂，为了确保其能发挥好基本效能，需要选择合适的机油进行相关设备的润滑，而如果选择质量低的煤炭进行燃烧，也就需要投入更多的机油成本。可以说，燃料问题是影响火力发电厂锅炉运行控制节能效果的重要因素。

3.2操作者的技术水平不高

电厂锅炉在运行过程中，其节能降耗的水平和操作人员的技术水平同样有很大的关系。在目前的人才背景之下，电厂锅炉的操作人员普遍存在技术水平不足的现象，操作人员的操作不熟练、操作时缺乏丰富的知识储备以及没有节能降耗意识，在实际操作中很难提升电厂锅炉的节能降耗水平。操作者的技术水平不高，会直接造成锅炉运行中发生的问题难以解决，从而降低其节能降耗的效率。

3.3锅炉用水环节处理不当

在电厂锅炉的运行中，需要使用一定量的水，但是这些使用的水需要经过一系列处理之后才能使用，但是在很多电厂中，并没有净水设备。若是电厂锅炉中使用没有净化的水，会导致水中的杂质在加热之后显现出来，杂质在锅炉中会形成水垢，从而增加加热过程中的能耗，对能源造成相应的浪费。

4电厂锅炉运行中节能降耗技术的应用策略

4.1控制锅炉的能耗

为实现对锅炉能耗的有效控制，降低能耗损失，可以从以下方面着手进行。第一，注重对锅炉燃烧的优化调整。在火力发电中，应该结合发电厂的具体情况和实际需求对新投产的锅炉机组进行适当的调试，并注重对电厂的优化和调整，确保锅炉机组的高效性和适用性。为了达成降低锅炉能耗的目的，应该将清洁煤发电作为火力发电的主导。要知道，对于清洁煤的应用，不仅有利于利用率的提升，还可以有效降低二氧化碳氮氧化物以及二氧化疏等有害介质排放量，降低对空气环境的影响，这对环境保护存在着明显的积极作用。当前阶段，随著科学技术的快速发展，清洁煤发电技术水平得到了进一步的提高，出现了加压硫化床联合循环发电技术、循环硫化床发电技术超临界发电技术等多种技术，相对于以往的火力发电技术，超临界发电技术具有发电功率较大的优势特征，促使其在火力发电行业中的应用也越加广泛。

4.2做余热回收处理

燃料燃烧产生的热量损耗部分主要是热量通过蒸汽排出到空气中，这一部分热量造成的经济损失较大。根据学者对现在锅炉的研究，电厂锅炉除了产生于做功的高压蒸汽外，还会产生大量的低压余热蒸汽，这些热量也是热量损失的一大部分，如果不做处理，会造成资源的浪费，还可能造成热污染。因此电厂需要根据低压余热的产生特别、数量等因素，对余热回收利用。主要通过以下方式进行:通过控制疏水阀封闭，使蒸汽不能排出，利用汽化潜热，-方面可将结下来的水通过软水箱来对锅炉进行加热，使余热蒸汽的热量被锅炉吸收，对其进行循环使用，可以最大限度地避免热损失，从而实现低压余热蒸汽回收利用的最大化，并能够有效解决热污染，保护电厂周围环境。同时集中降低热量损失量,探究的方向有两个，控制漏风量，和定期除尘。锅炉对应的总风量需求不同，因此，送风量大小要很据锅炉实际负荷变化做相应调整，而且需要定期检查锅炉水梧。另一方面是要定期清理锅炉内部的灰尘、水垢，尤其是产热位置，灰尘积累越厚，达到目标水温所需能量越多，也就达不到节能减排的目的。

4.3使用汽动给水泵的方式

锅炉运行时需要不断灌入水，为下一设备提供充足的蒸汽，类似于最早的蒸汽机，需要不断地供煤，使其产生源源不断的机械动力。大多数工厂是电动给水泵的方式，每天基本工作量要在10h以上，粗略计算，每天电动给水泵的部分就大概需要花费1万。现在，气动给水泵为锅炉供水的想法被提了出来，并且该方法在一些电厂已经开始使用了。相比较电动方式，它的效率更高。经过计算，使用气动给水泵的方式在同等效率下，可节约不少经济成本。但电动形式也没有完全淘汰，以便汽动出故障时，给水泵作为备用水泵应对突发情况。

4.4改造电厂锅炉的炉拱

电厂锅炉在节能环保的改造工作中要针对炉拱加以完善，目标是确保电厂锅炉内部燃烧和传热的科学组织与加快炉膛气流的混合速度。电厂锅炉的炉拱大小和形状和煤种存在较大关联。而在电厂锅炉的实际运行作业中，若真实的电厂以及设计好的煤种存在差异，在很大程度上会出现降低燃煤锅炉燃烧的效率，影响电厂锅炉的热效率。所以相关人员要科学的选取煤炭的种类，对电厂锅炉的炉拱大小和形状加以改造，加大火焰的辐射量，进而保证电厂锅炉产生充足的热效率。

4.5确保电厂锅炉配风的科学性

其一，以电厂锅炉内每-个风室具备较强密闭性为主，防止电厂锅炉炉膛出现漏风的情况，加强空气以及可燃烧气体之间的混合效果，提高燃料燃烧的完整性。其二，针对电厂锅炉的引风机和鼓风机进行改造，保证其运行的科学性，每一个电厂机构都可以在掌握火焰的前提下对电厂锅炉的配风情况加以研究。若火焰呈现红色或者发暗，体现出风量过小，这时要适当的增强电厂锅炉的风量。若火焰较亮，体现出风量过大，要适当的减小风量。若火焰以黄色的形式出现，体现出配风量比较合适。

4.6加强对相关工作人员的培训教育

电厂锅炉的节能降耗应该加强对相关工作人员的培训教育，全面的认识到人才对电厂锅炉节能降耗和防魔工作的重要性，以及人才对企业发展的重要性。同时工业企业还应该建立完善的考核与激励机制，对相关工作人员进行严格的考核，通过考核的方准确上岗，激励机制的建立，则能够有效的调动相关工作人员的工作积极性，与创新技术的积极性，从而更好的完成电厂锅炉节能降耗改造和防腐工作。

结束语

目前阶段，为更好的满足社会发展对电力能源的需求，对火力发电行业的电厂利用率提出了更高的要求，使得锅炉节能降耗得到了社会的广泛关注。在火力发电厂锅炉运作的过程中积极的运用节能降耗措施和对策，不仅能够有效提高对电厂的利用率，提升火力发电厂锅炉电厂的效率，还可以有效增加火力发电厂的经济效益及社会效益，增强火力发电厂的经济性和环保节能性，进而促进火力发电厂的可持续发展，为我国社会经济的快速发展提供充足的动力支持。

参考文献

[1]陈幸.浅谈节能降耗技术在电厂锅炉运行中的应用[J].山东工业技术,2018(10):167.

[2]刘杰.电厂锅炉的节能现状及节能降耗技术[J].化工管理,2018(05):112.

[3]景小平.浅谈电厂锅炉的节能现状及节能降耗技术[J].科技创新导报,2017,14(27):68-69.

[4]高佳.浅议节能降耗技术在电厂锅炉运行中的应用[J].科技风,2016(19):13.

[5]韩晶杰.浅谈电厂锅炉的节能现状及节能降耗技术[J].科技创新与应用,2016(16):147.

[6]罗洪辉.电厂锅炉的节能现状及节能降耗技术[J].科技与创新,2016(05):140.

[7]王晓敏.浅谈节能降耗技术在电厂锅炉运行中的应用[J].中国高新技术企业,2016(03):82-83.

[8]于清河.电厂锅炉节能改造措施探讨[J].科技创新与应用,2015(18):126.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/06c9d9e6ffed53426a49bb58.html