# 吡啶-2，6-二甲酸二甲酯衍生物的双光子吸收材料的合成及其应用研究

### 论文摘要

双光子吸收材料是非线性光学领域研究的热点。强双光子吸收材料在双光子荧光显微成像、三维光信息存储、光限幅、激光上转换、三维微加工以及光动力学诊疗等方面的良好应用前景,引起了研究者们的极大兴趣。有机双光子吸收材料具有比无机双光子吸收材料更高的双光子活性,具有可设计性和可裁接性。本文设计合成了三种以吡啶-2,6-二甲酸甲酯及其衍生物为吸电子基的双光子荧光化合物。论文内容分为两个部分。第一部分,设计合成了一种以吡啶-2,6-二甲酸为吸电子基的高水溶性双光子吸收材料（B1）。用质谱、元素分析、核磁等手段对其结构进行了表征。通过飞秒脉冲Z-扫描技术测得其双光子吸收截面为38GM,并将其应用于生物细胞的双光子荧光成像中,得到理想的效果。该材料还具有很好的pH荧光探针性能。第二部分,设计合成了两种以三苯胺为核心,以吡啶-2,6-二甲酸甲酯为吸电子基的多枝分子（B2,B3）。并对产物进行了结构表征。实验结果表明,随着枝数的增加,双光子吸收截面显著增强。两种化合物的双光子吸收截面分别为208GM,376GM,具有很好的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 非线性光学材料的基本原理

- 1.2.1 双光子吸收原理简介

- 1.2.2 双光子吸收材料的特点

- 1.2.3 双光子吸收材料的用途

- 1.2.4 有机双光子材料的特点

- 1.2.5 有机双光子吸收材料的研究进展

- 1.3 pH 荧光探针的发展与前景

- 1.4 课题的提出

- 第二章 一种高水溶性的双光子荧光分子B1 的合成

- 2.1 引言

- 2.2 实验仪器与试剂

- 2.2.1 仪器

- 2.2.2 试剂

- 2.3 目标化合物的合成

- 2.3.1 吡啶-2,6-二甲酸的合成

- 2.3.2 吡啶-2,6-二甲酸二甲酯的合成

- 2.3.3 4-羟甲基吡啶-2,6-二甲酸二甲酯的合成

- 2.3.4 4-氯亚甲基吡啶-2,6-二甲酸二甲酯的合成

- 2.3.5 4–碘亚甲基吡啶-2,6-二甲酸二甲酯的合成

- 2.3.6 氯化4-亚甲基三苯基磷基-吡啶-2,6-二甲酸二甲酯的合成

- 2.3.7 N,N-双羟乙基苯胺的合成

- 2.3.8 N,N-二乙酰氧基乙基苯胺的合成

- 2.3.9 N,N-二乙酰氧基乙基苯甲醛的合成

- 2.3.10 （E）-4-[4-（二乙酰氧基乙基氨基）苯乙烯基]吡啶-2,6-二甲酸甲酯的合成

- 2.3.11 （E）-4-[4-（双羟乙基氨基）苯乙烯基]吡啶-2,6-二甲酸B1 的合成

- 2.4 结果与讨论

- 2.5 本章小结

- 第三章 目标化合物B1 的光学性质

- 3.1 仪器

- 3.2 目标化合物的线性光学性质

- 3.2.1 单光子荧光量子产率

- 3.2.2 B1 在水溶液中的单光子荧光量子产率

- 3.2.3 目标化合物B1 的单光子吸收光谱

- 3.2.4 目标化合物B1 的单光子荧光光谱

- 3.2.5 双光子荧光成像

- 3.3 本章小结

- 第四章 以三苯胺为核心多枝状荧光分子B2、B3 的合成

- 4.1 引言

- 4.2 实验中的药品和仪器

- 4.3 目标化合物 B2 和 B3 合成路线

- 4.3.1 三苯胺的合成

- 4.3.2 二苯基氨基苯甲醛的合成

- 4.3.3 4，4-二醛基三苯胺的合成

- 4.3.4 4，4，4-三醛基三苯胺的合成

- 4.3.5 （E）-双（4-（2，6-二甲酸二甲酯）吡啶苯乙烯基）三苯胺B2 的合成

- 4.3.6 （E）-三（4-（2，6-二甲酸二甲酯）吡啶苯乙烯基）三苯胺B3 的合成

- 4.4 合成的讨论

- 4.4.1 关于三苯胺的合成的讨论

- 4.4.2 双（4-甲酰苯基）苯胺的合成

- 4.5 本章小结

- 第五章 目标化合物B2 和B3 光学性质

- 5.1 引言

- 5.2 目标化合物B2 和B3 的光学性质

- 5.2.1 化合物B2 和B3 的单光子吸收光谱

- 5.2.2 化合物B2 和B3 的单光子荧光光谱

- 5.2.3 化合物B2 和B3 单光子荧光量子产率

- 5.3 化合物B2 与B3 的双光子吸收光学性质

- 5.3.1 化合物B2 与B3 的双光子吸收截面

- 5.3.2 化合物B2 与B3 的双光子荧光光谱

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结

- 附图

- 参考文献

- 致谢

- 硕士期间发表的文章和取得的成果

### 相关论文文献

- [1].甲基膦酸二甲酯的定性分析方法研究[J]. 化工管理 2020(26)

- [2].甲基膦酸二甲酯的合成[J]. 工业催化 2016(12)

- [3].高效稳定的铜镍催化剂在草酸二甲酯加氢中的应用[J]. 化工学报 2017(07)

- [4].草酸二甲酯和草酸的反相高效液相色谱分析[J]. 化学工业与工程 2016(02)

- [5].草酸二甲酯加氢制乙二醇节能优化[J]. 山东化工 2017(15)

- [6].2012年我国二元酸二甲酯市场分析[J]. 中国石油和化工经济分析 2013(04)

- [7].硫酸氢钠催化合成混合二元酸二甲酯的工艺改进[J]. 河南科学 2011(07)

- [8].戊二酸二甲酯水解工艺的研究[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2011(05)

- [9].草酸二甲酯泵密封系统的改造[J]. 山东化工 2015(18)

- [10].二硫代羧酸二甲酯分析方法的研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2008(07)

- [11].卟吩-f二甲酯合成及其反应机理研究[J]. 烟台大学学报(自然科学与工程版) 2008(03)

- [12].荒酸二甲酯致变应性接触性皮炎的临床救治分析[J]. 职业卫生与应急救援 2019(05)

- [13].对苯二甲酸二甲酯催化加氢制1,4-环己烷二甲酸二甲酯的研究[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [14].离子色谱法测草酸二甲酯中痕量氯离子[J]. 福建分析测试 2016(04)

- [15].2-氨基-1,3-苯二甲酸二甲酯的合成及其路线优化[J]. 广州化工 2020(07)

- [16].高效液相法定量分析戊二酸、戊二酸单甲酯和戊二酸二甲酯混合物[J]. 分析测试技术与仪器 2017(01)

- [17].两种催化剂合成混合二元酸二甲酯的对比研究[J]. 广州化工 2014(21)

- [18].用草酸二甲酯替代草酸二乙酯合成磺胺甲恶唑[J]. 中国医药指南 2012(14)

- [19].铜-水滑石型催化剂在草酸二甲酯加氢反应中的应用[J]. 精细石油化工 2009(02)

- [20].对位均苯二甲酯二酰氯的合成及氯质量分数的测定[J]. 化工中间体 2008(01)

- [21].连续反应精馏法制备混合二元酸二甲酯的研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(16)

- [22].草酸二甲酯加氢制备乙二醇的研究进展[J]. 辽宁化工 2015(11)

- [23].一起急性草酸二甲酯中毒事故调查分析[J]. 中国工业医学杂志 2016(04)

- [24].高效液相色谱法测定草酸二甲酯中甲醛含量[J]. 分析仪器 2013(05)

- [25].气相色谱和气-质联用快速分析催化合成顺丁烯二酸二甲酯产物[J]. 化学工程与装备 2008(12)

- [26].转炉煤气合成草酸二甲酯的过程模拟与技术经济分析[J]. 太原理工大学学报 2020(04)

- [27].甲基膦酸二甲酯对棉织物的阻燃整理[J]. 染整技术 2017(07)

- [28].混合二元酸二甲酯的间歇/连续酯化工艺研究[J]. 化工科技 2013(06)

- [29].载体对草酸二甲酯加氢铜基催化剂性能的影响[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [30].草酸二甲酯水解生产草酸工艺设计的研究[J]. 河北工业科技 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/06e67af3058029ed639dd69b.html