# 水利工程病险水库的加固设计探讨王科

中国水利水电第三工程局有限公司陕西西安710016

摘要：随着我国经济的快速发展，水利工程建设技术在不断提升，人们对于水库的要求也逐渐提高。水库具有一定的防洪、蓄水、发电、灌溉等功能，可以有效地满足区域防洪安全以及水资源的合理配置要求，同时水库在运行的过程中还可以产生巨大的经济效益，对促进社会经济的发展以及维持社会稳定具有重要意义。但我国大部分水库修建年代久远，施工技术落后，再加上没有对水库进行合理的加固修复，导致我国很多水库都存在安全隐患。

关键词：水利工程；保险水库；加固设计

引言

作为水利工程中的重要组成，水库在整体工程中的作用是不可取代的，水利工程发挥的最大作用就是防洪防汛，在丰水期尽量多的收集水资源并在枯水期开闸放水是水利工程的工作，对于如何进行水资源的分配就需要依靠水库发挥作用。

1.水利工程病险水库的加固设计的重要作用

1.1提升水库整体工程质量

水库大坝是水利工程中非常重要的组成部分，在工程调节水源分配，促进当地经济发展方面发挥着非常重要的作用。在多雨丰水期，水利工程中的水库需要及时完成泄洪任务，及时排水，充分发挥水利工程的作用，而在少雨枯水期，水利工程中的水库需要利用库存水资源做好水资源的调配工作，开闸放水，帮助农业灌溉，促进农业作物的正常生长。我国很多水库大坝的建设时间很长，与现代水库设计存在差异，且经过常年风吹日晒许多水库设置硬件已经开始老化失去最佳效果，造成水库运行隐患。因此，在水库的加固设计中要及时对水库问题漏洞进行改良，及时加固维修，确保即使是在多雨季节也能充分发挥水库作用，提升水库整体质量水平，发挥水库的作用，将病险发生率降至最低，延长水库的使用年限。

1.2保障水利工程建设施工进度

病险水库的最常见问题就是水库大坝的渗漏现象，渗漏问题严重可能会对整体工程建设都造成损害，甚至造成人员伤亡，因此水库的加固设计中针对这一问题需要进行深入研究分析，根据水利工程的实际情况制定水库加固方案，对于水库出现的坝体渗漏要及时采取有效措施进行修复，做好对周边位置的加固处理同时要保障底板厚度，切实保障水利工程水库的安全质量。

2.水利工程病险水库加固设计存在问题不足

2.1病险水库加固设计参考资料不全

对于病险水库的加固设计需要综合全面考虑多方面因素，作为加固设计的基本前提需要足够的参考资料，切实保障加固设计的有效性，发现设计中存在的问题不足并针对性进行改善，对水库出现问题进行有效改进，实现最终病险水库的加固目标。但在实际的水库加固设计中，水库相关资料的数量庞大且内容复杂涉及范围广，涵盖了诸如检测管理资料、工程建设资料以及水文资料等一系列信息数据，还有一些水库建设年份较早，对于相关建设资料的保护也不到位，资料保护工作不及时，水库建设中对权责分布也不够明确，这些都是水库病险的出现原因，基础资料的缺失，参考资料的不健全和无从查证使得相关人员在进行水库病险的加固设计时无法对问题出现原因以及险情进行及时预判，影响整体建筑安全性。

2.2加固设计方案存在不合理性

现阶段的水库病险加固设计中，人们对于小型水库的重视程度不够，更多依赖于以往经验进行相关设计，没有综合考虑小型病险水库的实际情况，从而造成病险水库的加固设计方案中存在很多不合理，设计方案的科学性缺失，导致在实际应用中没有足够的适用性，加固设计方案中只对设计架构以及内容流程做了规划，对于工程其他相关内容如施工材料等不够明确，对于水利工程的水库泄洪能力考虑不够周全。对于水利工程中水库的泄洪能力需要经过精确的分析计算后才能对加固设计进行确定，然而实际的加固方案对于水库溢洪道的泄洪能力计算分析不严密，无法达到目标要求，导致加固设计存在偏差，影响到整体的加固设计。此外，由于工程相关计算人员的专业性缺失，对于工程缺少深入调查研究，也是造成最终设计方案不合理的重要原因。

2.3地质勘查工作存在缺陷

水利工程病险水库的加固设计需要事先做好对地质状况的勘察作业，水库建设工程量大，工作繁琐，在建设中受到水位限制较大，因此对于水库周边地质环境的了解深度不够，水库区域的稳定状况受到影响较大，地质勘查工作也受到阻碍无法正常开展。水库的而地质勘查往往耗时短且一些水库的投资建设成本较低，其中对于地质勘查探测点的设置数量也相对减少，位置设置的科学性也有所缺失，因此地质勘查数据信息的收集精确性大大降低。此外，由于水库日常运行和建设设计的影响，水库建设中溢洪道等建设工程较少且水库病险情况不明显，因此也会造成地质勘查工作受到影响。

3.提升水利工程病险水库的加固设计水平的措施

3.1强化对工程相关资料的收集整理

要提升水库加固设计的整体水平，必须要做好相关参考资料的收集整理工作，增强对收集资料的管理。对于收集资料要明确水库存在问题以及以往水库施工中的不足，为后续的水库加固提供更具体的施工依据。参考资料信息的收集是一项较为庞大工程，工作细节繁琐且需要多方配合，在水库相关信息的充分了解下才能保障加固设计的科学合理。当水库资料不全或无存档，需要积极寻找工程相关设计人员和施工人员对当时水库建设设计情况进行了解，直接而获取信息。

3.2增强对水库坝基和坝体加固设计

对于水利工程病险水库的加固设计需要结合水库的实际情况进行，在充分掌握工程相关信息的基础上进行加固设计，例如对于水坝的防渗控制要控制在一定范围内，帮助水坝继续保持稳定的同时做好对水库的加固工作。水利工程的病险水库设计要强化对防渗的处理工作，一般情况下需要选择对应截水槽设置在水库上游，在施工工程中应用高压型旋喷混凝土墙进行水库的加固。在水利工程病险水库中要结合水库实际情况科学合理设置防渗墙，对于墙体的设置要结合多方面因素才能最终确定墙体各项指，例如对建设墙体抗渗性能进行强化，对建设应用机械设备的选择以及防身墙体变形的预防措施等。水利工程病险水库的加固需要提升对防渗措施施工的重视，结合建设施工强度对水库病险加固设计进行不断优化。

3.3提高地质勘查工作质量水平

地质勘查是病险水库治理中的基本环节，也是非常重要的工程环节，要实现对水利工程病险水库的加固设计优化就必须提升整体地质勘查质量水平。在水库病险加固优化设计中，在地质勘察方面首先要遵循相关原则，切实保障地质勘查的流程符合规定，保障后续的勘察效果。其次是在实际的勘察过程中，要明确加固工程中的基本原则，对于与工程相关的地质条件危险施工段要进行深入分析后再进行勘察任务，提高勘察安全意识，采取有效措施处理勘察中出现问题，勘察要深入也要保障安全，同时也要注意节约时间和其他资源，保障水利工程经济效益。

结语：

文章中对病险水库的加固设计进行了简单分析研究，在此期间更要做好工程的安全保障工作，与整体工程和管理部门之间建立良好联系，切实保障水库的建设安全和实际功能，提升水库运行经济效益和社会效益。

参考文献：

[1]陈朝旭，彭琦，位敏.病险水库加固设计中的主要问题及对策[J].人民长江，2011，42（12）：81-84.

[2]方锡清，曾庆凡.水库除险加固设计探讨[J].科学技术创新，2018（18）：94-95.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/070bc1688ef55ea8e007b321.html