# 建筑设计中暖通节能技术的探讨段宇

天津市龙川净化工程有限公司天津市300384

摘要：在节能方面，暖通占有非常大的作用，在全年的用能方面，暖通占有了极大的比例，因此我们说绿色生态建筑需要与自然环境和谐融洽，在这基础上建筑物的舒适性和功用性还要尽可能地提升，为了真正完成节能环保、经济舒适的暖通空调系统，一定要大力展开节能环保技术在暖通空调系统中的运用和发展，使节能环保功能进一步的提高。

关键词：建筑设计；暖通节能；技术措施

引言

节能减排要重视能源节约与排放降低的双重效益，重视环境效益和经济效益的均衡发展。暖通空调系统所消耗的能量占建筑总能耗量的2/3，提升其节能水平在整个建筑的节能起着关键作用。因此运用空调的设计原则，结合现实项目的详细状况，拟定科学的、有效的暖通空调优化设计方案，使暖通空调工程的能量消耗降低，从而推动中国建筑行业的健康发展和能源的可持续发展。

1、节能减排对于暖通空调节能降耗的意义

建筑行业的快速发展加剧了中国能耗的增加，据有关统计，建筑的能耗量在社会能耗总量中接近50%的比例。近些年，在建筑的能源消耗中空调能耗占2/3左右。面对目前的社会现状与城市化进程的趋势，加速了暖通空调的发展与应用，因此其消耗的能源问题也就一定要引起我们的关注，不然一定会带来更大的能源供需矛盾。目前的暖通空调正持续的消耗着我们的不可再生能源，而且对环境也有着非常大的伤害。相关研究表明，合理的节能措施能够使暖通空调系统的能耗有效降低，初步预估是在35%～49%。因此节能减排策略的提出与进行有着关键的意义，更加顺应社会的发展需要，对社会的可持续发展有利。

2、暖通空调节能减排的设计原则

2.1动态性原则

动态管理是暖通空调设计中的重要内容。在设计的过程中，按照PDCA循环要求，在结合实际情况的同时，按照设计的要求进行设计。因此在设计前期，必须要全面的考证实际环境，采取有效的措施应对可能出现的问题，且做好紧急预案。

2.2技术性原则

空调能耗消耗非常大，它不仅会影响到环境问题而且还会消耗能源。而改善空调的节能系统，减少污染排放的项目是当前技术人员重视的一个话题。随着能源开发循环技术的应用，绿色能源技术在时下的应用越来越广，而设计人员需要结合这些技术，对暖通空调设计进行改善，使其满足节能原则。

2.3整体性原则

整体性原则是保证保暖空调实现节能减排的主要基础。在实践过程中，要根据整体性原则对空调设计实施规划，同时还需要采取相关的措施对其进行节能减排，使其能够满足运行价值与节能减排的要求。

3、建筑设计中暖通节能设计的分析

3.1合理选用设计参数

第一，为了节能，采暖空调不能太高或太低的温湿度，新风量也不能过大。夏季室内温度提升1℃，能使能源消耗减少11.2%。湿度由60%提升到70%，一样能节能17%。新风负荷占空调30%左右的总负荷，在满足生产工艺、卫生需求条件下，减少新风量对节能效果控制好也非常明显。第二，要思考逐时系数和同时应用系数。在定风量情况下逐时系数为各房间逐时最大值之和，变风量系数状况下是各房间逐时之和的最大值。朝向不一样的房间，逐时系数也不相同，所以空调机组的分担比例也要不一样。对于使用以水为媒介的系统，还要考虑同时应用系数的不同。第三，新风系统应采用变新风比系统。变新风比系统相对全新风空调系统，全年约能节能10%以上，因此这部分能耗也不能小看。

3.2降低热媒传输能耗

在暖通空调系统的节能设计中，要在每一个程序降低能源的消耗。设计适合现实运行状况的方案，把暖通空调节能系统塑造完整。选取热媒介质传输体系的传输方式与传输材料对完成节能减排有着重要的影响。要完成降低热能在传输过程中产生的损耗，就要对传输的热媒选择相应的保温材料。还能够运用计算机体系实时的监控系统的供暖状况，增强对供暖全过程的管理，达到提升效率与节能减排的目的。动力传输系统也能运用到空调系统节能设计中去，以提升系统节能的效率。

3.3热源的优化选择

在暖通空调系统的节能设计经过中，要依据项目建筑的现实状况，对热源进行合理选择。通常状况下，中国市场常见的热源类型关键为：热泵、热电站、区域锅炉房、小型锅炉、直燃型溴化锂吸收式热水机组等。以能源的运用效率来看，普通热电站的运行效率最高，位居其次的是热泵技术。热泵关键运用自然中包含的很多可再生、低品位能源作为热源，像地表水、太阳能、大气、地热等，经过运行压缩机，在热源中吸取热能，提升温度以后传输到高温热源中。依据热泵的能源不一样，能够分为两大类，空气源热泵和地源热泵。空气源热泵分为单元式热泵空调机组、中央空调系统。以地埋管为代表的地源热泵系统，能够完成最少30%以上的节能目标：直燃型溴化锂吸收式机组，其供热效率和燃气锅炉基本相同，但是溴化锂直燃机组可实现制冷，而锅炉只能制热。

3.4变流量技术

使用变流量技术可以有效完成绿色生态建筑的节能。在实施空调暖通系统设计时，要依据当地不利气象条件实施负荷和选择设备，所以空调暖通系统在绝大多数时间里，它的设计负荷要比现实负荷大，而且现实负荷是时刻改变的。因此，作为冷量和热量载体的空气与水，它的流量也要随着空调暖通的现实负荷的改变而变化的，控制热媒流量可以有降低热媒输送能力，提升空调暖通系统的节能效果。在最大限度节省能源的同时满足时刻改变的负荷要求，且对空调暖通系统实施有效地动态控制是这些年空调暖通技术范围的重点研发方向。

3.5变频技术的应用

暖通设计中绿色节能技术的应用，最具直接体现的是变频技术的应用。在现代社会快速发展的背景下，绿色节能技术在暖通设计中的应用是时代发展的必然趋势，也是生态环境保护的实际需求。变频技术是将直流电转换成频率不同的交流电，这一过程没有电能的消耗，只是对频率进行变化。暖通设计中的变频技术应用，是指建筑物的室内流通人员密度或者是建筑物室内室外的环境有变化等，引起暖通空调系统实际的需求需要改变，此时，利用变频冷水相关调节机组与风机、调节水泵设备对系统能量输出进行最大限度的降低，同时达到节能效果的一种绿色节能技术。一般情况下，变频技术的应用能够节能35%～40%。变频技术应用中所涉及到的耗能设备，都具备对实际的能量输出进行变频调节的功能；如果暖通空调系统处于负荷较低的情况，也能进行有效的变频调节。同时，其所涉及的耗能设备是以独立个体形式存在的，可以实现对每个设备的灵活控制，从而保证建筑环境的舒适度。

3.6增强冷热回收运用增大能源的运用

目前的社会，回收运用空调的冷热受到普遍重视与推广。比如，夏天时，运用卫生热水，在空调中运用全热回收器，这些措施都增加了能量回收运用率。现在，把多余的能量转移到需求位置已经变成空调节能的一种新趋势，全热回收对能源运用率的提升，能够达到75%～80%之间。在空调系统中，还能够应用能量回收设备有：回收环路等换热器。统计数据显示，最常用的是热泵回收，能够回收110℃以下的能量，使得供热、采暖设备能够运用低温热源与自然环境热源，这种节能技术是一种新型而且高效技术。假如热泵与回收设备联合应用，和单一的系统对比，有更好的节能效果。

结束语

随着社会对节能的重视，暖通空调的设计愈来愈重视其节能设计。暖通空调要使用节能减排的优化设计，主要在暖通空调运行的过程中完成节能降耗，防止资源消耗过度。

参考文献

[1]郑习龙.试论暖通设计中绿色节能技术的应用[J].四川水泥，2016，12：103.

[2]李颖丽.暖通空调的节能技术问题分析及对策[J].绿色环保建材，2016，12：17.

[3]刘瑞花.基于节能理念下的民用建筑暖通空调设计探究[J].中国集体经济，2016，15：156-157.

[4]李红侠.暖通设计中绿色节能技术的运用及相关问题研究[J].智能城市，2016，211：274+277.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0716b423f20db47fd1323206.html