# 行程可控压力机传动系统构型设计及其工作性能研究

### 论文摘要

针对不同的工艺需求,有各种类型的压力机。普通机械压力机通常可以完成板料冲裁、弯曲、浅拉伸、精整及模锻等工艺,能够满足大部分情况下的工艺需求。在薄板深拉伸的工艺过程中,若采用传统的曲柄连杆式压力机,拉伸件的合格率低,造成的废品较多。针对传统压力机在这方面的不足,通过对比分析机械压力机和液压机的优缺点,结合多杆机构的特点,提出了一种行程可控压力机构型,该行程可控压力机对于这类特殊的冲压工艺,不仅适用性好,公称力行程较大,而且压力行程按照工艺需求在一定范围内可调节,行程次数相对较高。首先对现有压力机的运动特性和工艺性进行了分析,针对这类特殊工艺,指出了现有压力机的不足之处,然后提出一种新构型压力机。从新构型压力机的结构入手,阐述了工作原理,建立了传动系统数学模型,对传动系统进行了运动学分析,得出了传动系统中各构件输入输出的关系,以及各构件之间的运动特性。此外,对构件进行了动态静力学分析,动力学分析,根据达朗贝原理,列出了各构件的力和力矩平衡方程,最后得出了各构件铰链处的受力线性方程组。通过等效构件模型法,对传动系统的各个构件进行了动力学分析,建立了传动系统构件的等效力学模型,并求解了等效力学模型运动方程,得出了φ-ω和t-ω的关系式。设定了传动系统各构件具体的杆长参数和运动参数,应用ADAMS软件对其传动系统进行了运动仿真分析,验证了传动系统输入与输出的关系,并进行了误差分析。给出了各构件摆动角度及角速度的仿真曲线。用Matlab对工艺行程路线进行图形学分析,同时应用SolidWorks建立该构型的虚拟样机三维模型,并利用ADAMS软件对虚拟样机模型进行了仿真分析,获得了冲压工艺能力曲线,滑块行程行程曲线、速度曲线、加速度曲线。应用Automation Studio液压仿真软件对液压传动系统进行了仿真分析,并对液压元件进行了选型。创建了液压系统的拓扑结构模型,建立了各子系统的数学模型。根据液压控制回路以及工艺动作路线,确定了液压系统的PLC控制方案。应用ANSYS软件对机身体进行了有限元分析,计算出机身的角变形及其最大应力。基于本文的研究工作,该行程可控压力机的物理样机已经研制成功。根据物理样机测试结果,并结合行程可控压力机的特点,给出了该类机床的优缺点以及工艺适用范围。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题提出背景及研究意义

- 1.2 目前压力机床的发展趋势及市场需求分析

- 1.2.1 机械压力机

- 1.2.2 液压机

- 1.2.3 伺服压力机

- 1.3 国内锻压机械发展现状及冲压工艺在汽车制造业中的应用

- 1.3.1 国内大型锻压机械的发展状况

- 1.3.2 国内大型冲压生产线的发展状况

- 1.3.3 冲压工艺在汽车制造业中的应用现状

- 1.4 本论文主要内容

- 1.5 本章小结

- 第二章 现有压力机传动系统特性及工艺性

- 2.1 机械式压力机传动系统介绍

- 2.2 现有机械压力机典型输出特性分析

- 2.3 现有机械式压力机运动学及特点分析

- 2.3.1 曲柄滑块压力机

- 2.3.2 六杆机构的机械压力机-肘杆压力机

- 2.3.3 八杆机构的机械压力机

- 2.3.4 十杆机构的机械压力机

- 2.4 压力机工作区域速度变化的实现方法

- 2.4.1 主驱动电机调速

- 2.4.2 机械变速

- 2.5 液压压力机工作原理及冲压工艺分析

- 2.5.1 液压机基本结构及工作原理介绍

- 2.5.2 液压机的特点

- 2.6 本章小结

- 第三章 行程可控压力机结构特性分析及构型研究

- 3.1 行程可控压力机构型的提出

- 3.2 传动系统运动学分析

- 3.2.1 传动系统参数化结构模型的建立

- 3.2.2 传动系统运动特性分析

- 3.3 传动系统动态静力学分析

- 3.3.1 动力学模型的建立

- 3.3.2 传动系统各构件受力分析

- 3.4 传动系统动力学分析

- 3.4.1 传动系统等效力学模型

- 3.4.2 传动系统运动方程求解

- 3.5 传动系统机构仿真分析

- 3.5.1 系统输入输出特性分析

- 3.5.2 系统角度、角速度仿真分析

- 3.6 本章小结

- 第四章 行程可控压力机虚拟样机分析

- 4.1 虚拟样机技术

- 4.2 ADAMS及ANSYS软件概述

- 4.2.1 ADAMS

- 4.2.2 ANSYS

- 4.3 行程可控压力机三维实体模型设计及传动系统分析

- 4.3.1 三维实体模型设计

- 4.3.2 传动系统分析

- 4.4 虚拟样机仿真分析

- 4.4.1 多杆传动系的ADAMS仿真模型构建

- 4.4.2 多杆传动系仿真分析

- 4.5 机身有限元分析

- 4.5.1 ANSYS有限元分析步骤

- 4.5.2 机身介绍与有限元模型创建

- 4.5.3 机身网格划分与边界条件加载

- 4.5.4 机身有限元计算结果分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 液压系统与PLC控制设计

- 5.1 机床冲压工艺分析

- 5.1.1 冲压工艺过程

- 5.1.2 冲压工艺动作曲线

- 5.2 液压油路系统设计及分析

- 5.2.1 液压系统设计

- 5.2.2 液压系统回路分析及参数确定

- 5.3 液压系统数学模型建立与分析

- 5.3.1 液压系统“灰箱”建模法介绍

- 5.3.2 液压子系统数学模型建立

- 5.3.3 液压系统拓扑结构图

- 5.4 液压系统的PLC设计

- 5.4.1 PLC可控编程器硬件与工作原理

- 5.4.2 新构型压力机液压系统PLC控制设计

- 5.5 本章小结

- 第六章 研究成果与展望

- 6.1 本文取得的成果

- 6.1.1 主要研究成果

- 6.1.2 主要创新点及技术关键

- 6.1.3 机床实现的标准类型及标准名称

- 6.2 工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表论文及专利情况

### 相关论文文献

- [1].攀钢板材厂酸轧机组主传动系统应用故障分析及处置措施[J]. 中国设备工程 2020(07)

- [2].基于拖拉机变速箱的传动系统优化策略分析[J]. 农机化研究 2018(04)

- [3].电动大客车传动系统控制技术研究[J]. 科学技术创新 2018(12)

- [4].基于同步角的单输入齿轮分流传动系统均载特性分析[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [5].天车升降传动系统故障处理方法研究[J]. 黑龙江科学 2017(14)

- [6].装载机传动系统的比较分析[J]. 南方农机 2017(16)

- [7].高中物理“类传动系统”的运动分析[J]. 物理通报 2017(S1)

- [8].风机传动系统故障诊断试验系统设计[J]. 工业控制计算机 2020(01)

- [9].发动机附件传动系统冲击响应特性研究[J]. 河南科技 2020(13)

- [10].基于ADAMS的传动系统对主轴稳定性的影响分析[J]. 制造业自动化 2020(08)

- [11].某型推土机传动系统的热平衡分析[J]. 农业技术与装备 2020(05)

- [12].某型雷达传动系统异响机理分析[J]. 电子机械工程 2016(06)

- [13].重型车辆传动系统磨损状态的评价方法研究[J]. 现代制造工程 2017(03)

- [14].球团1号链篦机大小球筛传动系统优化[J]. 机械管理开发 2017(05)

- [15].椿本:致力于高质量的汽车用正时链传动系统[J]. 汽车与配件 2015(50)

- [16].解析数控车床Z向进给传动系统的设计[J]. 数字技术与应用 2012(09)

- [17].DCS系统与传动系统的异同[J]. 黑龙江造纸 2010(02)

- [18].传动系统的失效分析[J]. 金属加工(热加工) 2020(02)

- [19].汽车空调压缩机传动系统模态分析[J]. 农业装备与车辆工程 2020(06)

- [20].消防车负载传动系统噪声分析及对策[J]. 装备机械 2017(02)

- [21].机器人传动系统的设计与分析[J]. 价值工程 2017(29)

- [22].机动车传动系统的基本功能要求与结构特点[J]. 农机使用与维修 2014(11)

- [23].重大装备传动系统早期故障预警方法研究取得突破[J]. 设备管理与维修 2015(10)

- [24].高速列车电气系统技术讲座 第二讲 高速列车牵引传动系统[J]. 电力电子 2011(03)

- [25].大型节能球磨机中心传动系统的设计[J]. 矿山机械 2011(12)

- [26].立磨多级传动系统的扭转振动分析[J]. 噪声与振动控制 2008(01)

- [27].齿轮箱双支分扭传动系统实现及转子动力学分析[J]. 机械传动 2020(06)

- [28].基于3D打印的减速机传动系统实验模型[J]. 机械设计与制造 2020(08)

- [29].加速工况下传动系统扭振灵敏度分析及优化[J]. 汽车工程师 2018(04)

- [30].700型酸化压裂车台上传动系统改进[J]. 设备管理与维修 2016(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0730780ed80f1a4dfb418e79.html