# 长虹LP09机芯大屏幕平板电视开发

### 论文摘要

随着新的显示技术的不断发展,液晶、等离子等平板产品因其薄、轻、易做大尺寸,无辐射等诸多优点,逐步成为消费类家电的主流。作为传统的家电厂家,为保证技术的先进性,决定开发适应大屏幕平板电视的机芯——LP09机芯,保证未来至少两到三年内40寸-100寸超大屏幕液晶屏和PDP屏的适应能力,具有明显的技术前瞻性。该机芯在开发中主要以应用为主,由于图像处理采用Pixelworks的PW328,系统集成复杂、功能配置全、导致软件的设计流程特别的复杂,关键技术解决如下:1)多窗口下信号的组合,特别是高清信号的组合,容易导致带宽不足,通常采用降低部分通道的资源,如降采等手段解决问题;2)多窗口的逻辑控制特别复杂,主要包括图像、声音的切换,特别是与OSD显示的协调控制;3)双机通讯的逻辑控制,采用通用I2C控制,待机时小MCU为主控,正常工作时主MCU为主控;4)“量子芯”演示功能模块中,主要存在软件的逻辑控制,画质的主观性,与亮度,对比度,色彩的动态逻辑控制;5)探索在平板电视上Gamma的自动色温控制,创造性提出三段Gamma的控制思想,以及在实际应用中通过算法自动平滑Gamma曲线,校正色温的思路,该技术已获国家专利,并在公司推广应用;6)针对AGC的控制,提出了的控制思想,根据该思想大幅提升了现有产品的画质,取得了良好的效益。在工程实践中,针对出现的软硬件问题,进行了大量的调试,测试,并从试验数据中,提出了解决思路,达到设计要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 目前平板技术的现状

- 第二章 平板电视的工作原理

- 2.1 液晶的工作原理

- 2.1.1 液晶的物理特性

- 2.1.2 彩色液晶的显示原理

- 2.1.3 液晶驱动方式

- 2.2 等离子工作原理

- 2.2.1 等离子物理特性

- 2.2.2 等离子显示原理

- 2.3 平板电视的工作原理

- 第三章 系统结构

- 3.1 系统功能概述

- 3.2 信号输入模块

- 3.3 用户接口模块

- 3.4 图像处理模块（含MCU）

- 3.4.1 模拟前端（Analog Front End）

- 3.4.2 视频解码 （Video decoder）

- 3.4.3 系统控制

- 3.4.4 Scaler 控制（行、场缩放处理）

- 3.4.5 OSD（On screen Display）控制

- 3.4.6 显示口（Display Port）

- 3.5 待机CPU（PIC16F72）

- 3.6 图像增强处理芯片（QCMagic）

- 3.7 声音处理片（MSP4410G）

- 第四章 软件设计

- 4.1 开发平台

- 4.1.1 程序结构

- 4.1.2 调度程序

- 4.1.3 通讯机制

- 4.2 窗口处理程序

- 4.2.1 窗口管理程序参数

- 4.2.2 窗口管理程序的控制流程（应用层）

- 4.2.3 窗口控制流程（硬件抽象层）

- 4.3 UI（User Interface）控制程序设计

- 4.3.1 本机按键处理

- 4.3.2 遥控按键处理

- 4.3.3 应用层按键处理程序

- 2C 总线程序设计'>4.4 I2C 总线程序设计

- 2C 总线读模式'>4.4.1 I2C 总线读模式

- 2C 总线写模式'>4.4.2 I2C 总线写模式

- 4.5 模式识别处理程序

- 4.5.1 模式的识别

- 4.5.2 模式处理

- 4.6 OSD 设计

- 4.6.1 OSDLayout 工具

- 4.6.2 OSD 处理中的状态机制

- 4.6.3 程序设计

- 第五章 关键技术解决方法

- 5.1 平板电视 Gamma 曲线自动校正

- 5.2 静态DDR 内存配置

- 5.3 帧锁定和双缓存、异步

- 5.4 AGC 在画质调整中的应用

- 第六章 项目总结

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 作者攻硕期间取得的成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0764445f1b2b24d415ff0956.html