# 履带式蜘蛛高空作业平台底盘动态分析与优化设计

### 论文摘要

依托“十一五”国家科技支撑计划项目《高大空间建筑工程安装维护设备技术与产业开发》(项目编号：2008BAJ09B06),本课题旨在研发一种新型履带式蜘蛛高空作业平台。该平台采用专用履带底盘取代通用汽车底盘,克服了车载式高空作业平台仅能在室外硬化路面上工作的局限性。在广泛吸收国内外先进机型底盘优点的基础上,完成了高空作业平台履带式底盘的初始设计。根据相关标准,对履带式蜘蛛高空作业平台整机进行支腿反力及稳定系数计算,得到车架与支腿的受力及危险工况；利用MATLAB软件编程,绘制出支反力、油缸力以及稳定系数变化规律曲线,以此来评价整机的稳定性和安全性。结果表明：在正常工作区域(支腿摆角δ=48°)内,支腿反力值均大于0,作业稳定系数均大于1,满足整机工作稳定性要求。建立有限元模型,对车架和支腿分别进行静力学分析,得出各种典型工况下车架和支腿的变形和应力分布规律。基于能量原理,推导出折臂和负载的等效质量计算公式。并以等效质量代替折臂和负载,建立高空作业平台变幅启制动过程瞬态动力学有限元模型,得到动载作用下车架结构的动态响应。动态和静态分析反映出车架和支腿满足设计要求。在满足工程应用要求的前提下,优化车架发动机座和下支腿的结构参数,得到了优化的尺寸,使其结构重量降低,受力状况明显改善。最终设计出高效、强适应性、满足结构强度和稳定性要求的履带式高空作业平台底盘,达到总体设计要求。通过本文研究,给出一套完整的结构设计—动力学分析—优化设计方案,为机械结构动态性能的提高做出了有益的探索。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题意义

- 1.2 国内外高空作业平台发展现状及趋势

- 1.2.1 发展现状

- 1.2.2 发展趋势

- 1.3 结构动态分析设计研究现状

- 1.4 研究内容、方法及结果

- 1.5 小结

- 第二章 履带式底盘参数选择与结构设计

- 2.1 整机结构概述

- 2.2 底盘总体设计

- 2.2.1 行走装置牵引性能计算及元件选型

- 2.2.2 底盘总成结构设计

- 2.3 支腿设计

- 2.3.1 支腿方案与参数选择

- 2.3.2 支腿反力计算

- 2.3.3 支腿座关键尺寸确定

- 2.3.4 支腿收放时间计算

- 2.3.5 支腿油缸受力分析

- 2.4 回转机构选型校核

- 2.4.1 回转支承校核

- 2.4.2 回转时间计算

- 2.5 整机稳定性计算

- 2.5.1 载荷的确定

- 2.5.2 工况分析与编程计算

- 2.6 小结

- 第三章 底盘车架及支腿有限元分析

- 3.1 底盘车架静力学分析

- 3.1.1 车架受力分析及危险工况的确定

- 3.1.2 建立有限元模型

- 3.1.3 约束与载荷处理

- 3.1.4 结果处理与分析

- 3.2 支腿静力学分析

- 3.2.1 支腿受力分析及危险工况确定

- 3.2.2 建立有限元模型

- 3.2.3 边界条件及结果分析

- 3.3 关节支腿接触分析

- 3.3.1 关节齿有限元模型的建立

- 3.3.2 定义边界条件和接触对

- 3.3.3 查看结果及分析

- 3.4 底盘动力学分析

- 3.4.1 动力学模型的建立

- 3.4.2 瞬态动力学建模及分析

- 3.5 小结

- 第四章 发动机座及下支腿优化设计

- 4.1 发动机座优化设计

- 4.1.1 优化模型的建立与求解

- 4.1.2 结果及分析

- 4.2 支腿优化设计

- 4.2.1 下支腿受力分析

- 4.2.2 优化模型的建立与求解

- 4.2.3 结果及分析

- 4.3 小结

- 第五章 总结与展望

- 结论

- 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].履带式全地形车中缓冲抑噪的技术分析[J]. 时代汽车 2020(05)

- [2].履带式粉碎机粉碎机构设计与试验研究[J]. 农机化研究 2018(06)

- [3].军民融合履带式重装备公路运输力量建设[J]. 军事交通学院学报 2015(06)

- [4].农用履带式底盘技术及衍生产品概述[J]. 新农业 2016(18)

- [5].履带式搬运助力装置[J]. 发明与创新(中学生) 2016(12)

- [6].未来战场的“超级战士” “德米斯”履带式模块化步兵系统[J]. 轻兵器 2016(21)

- [7].国外轮式装甲车的发展[J]. 国外坦克 2016(08)

- [8].东禾4LZ-4.5Z型全喂入履带式收割机[J]. 农机导购 2017(07)

- [9].共享农机初试水 便捷高效受关注[J]. 农民文摘 2017(10)

- [10].履带式钻杆吊装车总体方案设计及性能参数确定[J]. 矿山机械 2020(10)

- [11].履带式自移机尾的设计[J]. 煤炭技术 2018(03)

- [12].地铁车站应急处置履带式机器人的设计与实现[J]. 机床与液压 2016(09)

- [13].履带式机器人的设计[J]. 机械制造 2009(09)

- [14].履带式装备在铁路平车上装载的稳定性分析[J]. 山西电子技术 2020(03)

- [15].一种轻型履带式移动平台运动性能仿真分析[J]. 机械设计与制造 2020(09)

- [16].履带式底盘驱动轮设计研究与应用[J]. 煤炭技术 2018(03)

- [17].一种履带式强夯机动态稳定性判定方法[J]. 筑路机械与施工机械化 2016(08)

- [18].履带式煤矿救援机器人越障能力的运动学分析[J]. 矿山机械 2012(08)

- [19].履带式移动机器人研究现状[J]. 林业机械与木工设备 2012(10)

- [20].履带式重装备公路输送风险评估研究[J]. 国防交通工程与技术 2015(05)

- [21].基于ADAMS的某履带式机器人机动性能分析[J]. 兵工自动化 2014(11)

- [22].一种履带式机器人设计及其越障分析[J]. 现代制造工程 2013(03)

- [23].林间履带式多功能底盘的设计[J]. 林业机械与木工设备 2013(11)

- [24].履带式移动应急排灌车的设计研究[J]. 农业装备与车辆工程 2010(07)

- [25].故障树分析法在履带式装备动力系统维修中的应用[J]. 微计算机信息 2010(22)

- [26].基于动力学分析的深海履带式采矿车行走打滑控制[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2013(08)

- [27].履带式机器人虚拟控制平台的研究与设计[J]. 计算机测量与控制 2012(03)

- [28].履带式钻机整体移运装置[J]. 石油天然气学报 2011(05)

- [29].履带式工作车辆联合制动系统的设计与分析[J]. 科技创新导报 2009(23)

- [30].矿用重型履带式机械支重轮油路优化设计[J]. 煤矿机械 2016(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/079db07e13dd2f392aa5a0a0.html