# 重钢5#高炉新型无水炮泥与塑性检测装置的开发

论文题目: 重钢5#高炉新型无水炮泥与塑性检测装置的开发

论文类型: 硕士论文

论文专业: 冶金工程

作者: 刘鹏

导师: 邹德余,龚文渠

关键词: 高炉,无水炮泥,检测装置,塑性值

文献来源: 重庆大学

发表年度: 2005

论文摘要: 论文在分析国内外及重钢五高炉使用无水炮泥发展现状的基础上，针对高炉生产时炉内、外因素对铁口泥包和铁口孔道的影响，结合重钢五高炉铁口工况、泥炮性能、铁口操作和气候变化等情况，通过反复试验研究，不断优化炮泥用料配比，开发研制出了适合重钢五高炉强化冶炼所需的新型无水炮泥。通过提高原料质量，降低焦粉粒度，优化炮泥配比，延长碾泥时间等手段来达到提高无水炮泥质量的目的，研制的无水炮泥具有强度好、体积密度较大，并具有抗渣、耐铁液侵蚀、抗冲刷能力强等特点。通过跟踪使用和进一步投入大生产的应用，证明使用该无水炮泥可使铁口深度合格率和铁量差合格率较以前大幅度上升，高炉生产从根本上杜绝了铁口潮湿放火箭炮事故的发生，减少了炉前安全隐患，同时炉前环境较以前有一定的改善，为高炉增加出铁次数和强化冶炼奠定了基础，也为高炉的稳定顺行创造了条件，满足了五高炉高强度生产条件下出铁次数逐渐增多后铁口工作的需要。铁口工作状态改善后，五高炉的铁口通道能基本保持稳定，高炉出铁时减少了渣铁喷溅，有利于降低铁损，可为公司创造良好的经济效益。根据泥炮工作原理和性能要求，研制开发了无水炮泥的塑性检测装置，通过对无水炮泥塑性值的检测，收集了半年时间的检测数据，根据检测数据制定了无水炮泥的内控标准，按内控标准生产的新型无水炮泥能较好地满足公司炼铁生产高炉不断强化和极限运转的需要。

论文目录:

中文摘要

英文摘要

1 引言

1.1 高炉炮泥发展的现状

1.1.1 国外高炉炮泥的发展现状

1.1.2 国内高炉炮泥的发展现状

1.1.3 重钢高炉使用炮泥的发展

1.2 高炉炮泥的功能特性

1.3 炮泥的性能以及对高炉生产的重要影响

1.4 炮泥的生产工艺

1.4.1 炮泥的生产工艺流程

1.4.2 原材料对炮泥质量的影响

1.5 炮泥的损毁机理

1.5.1 热机械作用损毁

1.5.2 热化学侵蚀损毁

1.6 无水炮泥及其反应机理

1.6.1 热塑性炮泥

1.6.2 热固性炮泥

2 高炉生产时炉内、外因素对铁口泥包和铁口孔道的影响

2.1 高炉铁口的工作条件

2.2 铁口在生产前与生产中的构造

2.2.1 开炉前铁口构造

2.2.2 高炉生产中铁口构造

2.3 高炉炉内变化对铁口泥包和孔道的影响

2.4 炉前操作与泥料质量对铁口孔道、泥包的影响

2.4.1 炉前操作的影响

2.4.2 出铁操作与铁口泥套维护的影响

3 重钢五高炉使用无水炮泥存在的问题

3.1 重钢无水炮泥存在的主要问题

3.2 影响铁口深度的因素

3.3 课题的提出及需要解决的问题

3.4 项目的研究内容

3.5 项目研究的意义及创新点

4 重钢新型无水炮泥的研究开发

4.1 新型无水炮泥开发研制前的准备

4.1.1 前期准备工作

4.1.2 新型无水炮泥原料的选用

4.2 新型无水炮泥研究

4.3 新型无水炮泥的应用

4.4 进一步提高无水炮泥质量采取的措施

4.5 新型炮泥经济效益

5 高炉炮泥塑性检测装置的开发

5.1 炮泥塑性检测装置简述

5.2 塑性检测装置的结构和工作原理

5.2.1 塑性检测装置的工作条件

5.2.2 塑性检测装置的技术性能

5.2.3 塑性检测的测定方法

5.2.4 检测设备的维护

5.3 ATY—3B型高炉炮泥塑性测定仪的应用

5.4 无水炮泥内控标准的制定

6 结论

致谢

参考文献

发布时间: 2006-12-08

参考文献

- [1].重钢1350m~3高炉无水炮泥性能研究与应用实践[D]. 李克芬.重庆大学2008

- [2].炮泥塑性稳定性的改进的研究[D]. 谢威.武汉科技大学2012

- [3].高铝粉煤灰和镁橄榄石性能优化及在高炉炮泥中应用研究[D]. 赵凯.中国地质大学（北京）2009

- [4].含碱金属高炉渣侵蚀炮泥的试验研究[D]. 岳航宇.东北大学2015

- [5].基于稀疏矩阵的高炉故障识别研究[D]. 彭鑫.武汉科技大学2014

- [6].基于机理与数据混合驱动的高炉分布式炉温建模方法研究[D]. 黄龙诚.浙江大学2013

- [7].基于数据挖掘的高炉异常炉况分析[D]. 任盛怡.重庆大学2009

- [8].某钢厂1～#高炉节能降耗分析研究[D]. 李法兴.西安建筑科技大学2007

- [9].高炉维护灌浆压力的研究[D]. 陈静.辽宁科技大学2014

- [10].酒钢高炉上下部调剂研究[D]. 贺学兵.西安建筑科技大学2003

相关论文

- [1].炮泥塑性稳定性的改进的研究[D]. 谢威.武汉科技大学2012

- [2].关于铁口维护的研究与探索[D]. 冯成山.东北大学2010

- [3].含钛高炉渣的熔渣特性及其应用研究[D]. 张军伟.武汉科技大学2010

- [4].高炉开口机钻具优化及系统仿真[D]. 崔萍.山东大学2009

- [5].铁—氮化物系耐高温材料制备及在炮泥中应用的研究[D]. 陈博.中国地质大学（北京）2010

- [6].重钢1350m~3高炉无水炮泥性能研究与应用实践[D]. 李克芬.重庆大学2008

- [7].高铝粉煤灰和镁橄榄石性能优化及在高炉炮泥中应用研究[D]. 赵凯.中国地质大学（北京）2009

- [8].硅溶胶结合Al2O3-SiC-C体系铁沟料研究与生产应用[D]. 何勇.重庆大学2007

- [9].出铁沟内铁水流动的水模实验研究[D]. 孙长余.辽宁科技大学2006

- [10].Al2O3-SiC-C质高炉出铁沟浇注料的研究[D]. 邢春山.辽宁科技大学2006

本文来源: https://www.lw50.cn/article/07a4b7ed2393dcdcf0366776.html