# 酶膜反应器水解酪蛋白连续制备ACE抑制肽的研究

### 论文摘要

本论文研究了以牛乳酪蛋白为原料,通过将酶解反应与膜分离相耦合高效、经济、连续地水解酪蛋白制取血管紧张素转化酶（ACE）抑制肽的技术。本文首先进行了水解用蛋白酶的筛选及酶解条件的优化。以酶解液的ACE抑制率、蛋白质得率为指标,通过单酶和双酶复合水解的相互综合比较,确定了以中性蛋白酶作为本试验的水解用酶,并采用正交试验进行酶解条件的优化,得到酶解反应的最佳条件为:水解温度为40℃,pH值为7.0,酶用量为2000 U/g,底物浓度为8%（w/v）,酶解时间为2h。继而本文研究了将酶解与膜分离耦合连续制备ACE抑制肽的方法。通过综合考察超滤膜包对原料蛋白质的截留、对酶的截留、膜通量以及膜包滤出液的ACE抑制活性,确定了以截留分子量（MWCO）5k的再生纤维素膜包作为试验用的膜包,并通过优化得到了超滤条件为操作压力0.1MPa,底物浓度8%（w/v）;在此基础上采用静态间歇式反应、半连续反应和连续反应3种不同的模式进行ACE抑制肽的制备,结果表明静态反应的得率、单位时间产量和单位活力酶对应的产量远小于半连续和连续反应,其中连续反应的得率达到43.4%,单位时间产量为6284 mg/h,单位活力酶对应的产量为0.23 mg/U,产物的ACE抑制率达到了81.6%（1mg/mL）,整个系统能持续稳定反应8h以上;所得的ACE抑制肽产物经肠道蛋白酶消化后,ACE抑制率升高,测得其IC50值为0.189 mg/mL,是同等条件下测得的卡托普利的IC50值（0.00035 mg/mL）的540倍。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1 前言

- 1.1 血管紧张素转化酶与高血压

- 1.2 ACE对血压的调节机理

- 2 ACE抑制肽

- 2.1 ACE抑制肽的分类

- 2.2 食品蛋白质来源的ACE抑制肽

- 2.2.1 乳蛋白来源的ACE抑制肽

- 2.2.2 其他食品来源的ACE抑制肽

- 2.3 ACE抑制肽的评价方法

- 2.3.1 动物试验（体内检测）

- 2.3.2 体外检测

- 3 ACE抑制肽的制备及分离纯化

- 3.1 ACE抑制肽的制备方法

- 3.2 ACE抑制肽的分离和纯化

- 3.2.1 超滤分离

- 3.2.2 层析分离

- 3.3 用酶膜反应器分离制备ACE抑制肽

- 3.3.1 酶膜反应器的优点

- 3.3.2 酶膜反应器在多肽制备中的应用

- 4 研究内容简介

- 4.1 酶的选择及酶解条件的优化

- 4.2 ACE抑制肽的连续制备

- 第二章 酶的选择及酶解条件的优化

- 1 引言

- 2 材料，试剂和设备

- 2.1 材料和试剂

- 2.2 仪器设备

- 3 试验方法

- 3.1 分析检测方法

- 3.1.1 蛋白酶活力的测定（福林酚法）

- 3.1.2 蛋白质含量的测定—半微量凯氏定氮

- 3.1.3 蛋白质回收率的测定

- 3.1.4 水解度的测定

- 3.1.5 ACE抑制活性的检测方法（HPLC法）

- 3.2 试验步骤

- 3.2.1 水解用酶的筛选

- 3.2.2 酶解条件的优化

- 3.2.3 双酶水解

- 4 结果与讨论

- 4.1 蛋白酶活力的测定

- 4.2 水解用酶的筛选

- 4.2.1 各种蛋白酶酶解液ACE抑制率随时间的变化

- 4.2.2 各种蛋白酶酶解液的水解度随时间的变化

- 4.2.3 得率随时间的变化

- 4.2.4 水解用酶及水解时间的确定

- 4.3 酶解条件的优化

- 4.3.1 正交试验

- 4.3.2 双酶水解

- 5 本章小结

- 第三章 ACE抑制肽的连续制备

- 1 引言

- 2 材料，试剂和设备

- 2.1 材料和试剂

- 2.2 仪器设备

- 3 试验方法

- 3.1 分析检测方法

- 3.1.1 蛋白酶活力的测定

- 3.1.2 蛋白质含量的测定

- 3.1.3 膜通量的测定

- 3.1.4 ACE抑制活性的检测方法

- 50)的计算'>3.1.5 ACE抑制肽半抑制浓度(IC50)的计算

- 3.1.6 ACE抑制肽的稳定性实验

- 3.1.7 CPPs含量测定方法

- 3.1.8 肽的分子量分布的测定

- 3.2 试验步骤

- 3.2.1 超滤膜包的选择

- 3.2.2 超滤条件的优化

- 3.2.3 水解与分离进程曲线的绘制

- 3.2.4 半连续反应

- 3.2.5 连续反应

- 3.2.6 ACE抑制肽的进一步分离及稳定性试验

- 4 结果与讨论

- 4.1 超滤膜包的选择

- 4.1.1 不同膜包对蛋白质的截留和透过情况

- 4.1.2 不同膜包对酶的截留和透过情况

- 4.1.3 测量不同膜包的膜通量

- 4.1.4 比较不同膜包滤出液的ACE抑制率

- 4.1.5 超滤膜包的确定

- 4.2 超滤条件的优化

- 4.2.1 操作压力对酶活力及膜通量的影响

- 4.2.2 料液浓度对膜通量及得率的影响

- 4.3 水解与分离进程曲线的绘制

- 4.3.1 滤出液中蛋白质浓度随时间的变化情况

- 4.3.2 膜通量随时间的变化情况

- 4.3.3 酶的活力随时间的变化情况

- 4.4 半连续反应

- 4.4.1 滤出液蛋白质浓度及体积随时间的变化

- 4.4.2 原始反应液中蛋白质的浓度变化情况

- 4.5 连续反应

- 4.5.1 滤出液的蛋白质浓度及膜通量随时间的变化

- 4.5.2 原始反应液蛋白质浓度的变化情况

- 4.6 静态、半连续及连续反应的比较

- 4.7 ACE抑制肽的进一步分离及稳定性试验

- 4.7.1 ACE抑制肽的进一步分离

- 4.7.2 ACE抑制肽的稳定性试验

- 4.8 超滤各部分分子量的分布

- 4.8.1 分子量小于5k部分的分子量分布

- 4.8.2 分子量小于1k部分的分子量分布

- 4.8.3 分子量大于1k小于5k部分的分子量分布

- 4.9 ACE抑制肽与卡托普利的比较

- 5 本章小结

- 第四章 结论与展望

- 参考文献

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].食源血管紧张素转化酶抑制肽研究进展[J]. 安徽农业大学学报 2019(05)

- [2].ACE抑制肽的研究进展[J]. 中国酿造 2020(01)

- [3].食源血管紧张素转化酶抑制肽研究进展[J]. 中国果菜 2020(06)

- [4].牡蛎ACE抑制肽对原发性高血压大鼠的降压效果及其性质研究[J]. 大连海洋大学学报 2018(06)

- [5].葵花籽ACE抑制肽的体内降压活性初步研究[J]. 粮食与油脂 2019(02)

- [6].响应面法优化大孔树脂吸附发酵羊乳ACE抑制肽[J]. 食品科技 2018(04)

- [7].酶解法制备葵花籽粕ACE抑制肽[J]. 食品工业 2018(09)

- [8].食源性血管紧张素转化酶抑制肽的研究进展[J]. 大庆师范学院学报 2016(06)

- [9].条斑紫菜ACEI抑制肽的超滤分离与离子交换纯化![J]. 农业机械学报 2012(02)

- [10].食源蛋白制备血管紧张素抑制肽的研究进展[J]. 食品工业科技 2012(06)

- [11].食源性血管紧张素转化酶抑制肽研究进展[J]. 食品工业科技 2012(20)

- [12].食源性血管紧张素转化酶抑制肽的研究进展[J]. 食品与发酵工业 2011(07)

- [13].血管紧张素转化酶抑制肽稳定性研究[J]. 食品工业科技 2010(01)

- [14].螺旋藻源血管紧张素转化酶抑制肽的纯化和鉴定[J]. 生物化学与生物物理进展 2010(05)

- [15].β-内酰胺酶抑制肽的活性研究[J]. 中国抗生素杂志 2010(04)

- [16].发酵豆酱中ACE抑制肽的制备及分离纯化[J]. 中国调味品 2018(12)

- [17].食源性血管紧张素转换酶抑制肽的研究进展[J]. 医学综述 2019(08)

- [18].海洋生物来源血管紧张素转换酶抑制肽的研究进展[J]. 食品安全质量检测学报 2018(08)

- [19].超声预处理对金枪鱼皮胶原ACE抑制肽消化稳定性的影响及消化产物的分离纯化、鉴定[J]. 食品工业科技 2018(22)

- [20].安第斯病毒抑制肽的优化设计[J]. 化学通报 2016(05)

- [21].血管紧张素转化酶抑制肽的设计与抗酶解研究[J]. 食品工业科技 2014(15)

- [22].人血管内皮抑制肽抑制小鼠及裸鼠移植瘤术后残瘤生长的药效学研究[J]. 中国药学杂志 2011(22)

- [23].海蜇血管紧张素转化酶抑制肽的超滤分离[J]. 食品与药品 2010(01)

- [24].血管紧张素转化酶抑制肽研究进展[J]. 食品科学 2010(11)

- [25].葵花籽粕酶解制备低钠盐ACEI抑制肽[J]. 食品与发酵工业 2010(04)

- [26].混合菌种发酵牛骨粉制备血管紧张素转换酶抑制肽[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [27].两种血管紧张素转化酶抑制肽作用于靶标的分子机理[J]. 食品科学 2010(23)

- [28].中国毛虾流感病毒神经氨酸酶抑制活性肽的研究[J]. 高等学校化学学报 2013(11)

- [29].凝血酶抑制肽研究进展[J]. 粮食与油脂 2014(03)

- [30].基于多元线性回归的血管紧张素转化酶抑制肽定量构效关系建模研究[J]. 分析科学学报 2012(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/07aef3d1aff3a4c9bc8eb7c8.html