# 挖掘机正流量控制系统的研究

### 论文摘要

本文根据国内外液压挖掘机节能技术的发展历史和现状,在分析与研究挖掘机流量节能控制方式性能的基础上,重点对电控正流量控制系统进行了阐述,研制出了采用电控正流量控制系统的履带式液压挖掘机,并进行了试验测试与分析。本课题研究的对象为川崎的正流量控制系统,其液压部分主要由具有正流量节能控制方式的主泵、主阀以及具有压力检测的手/脚先导阀组成。主泵具有正流量节能控制方式和总功率控制方式；主阀由8组换向阀组成,具有合流、再生锁定、优先和补油等功能。在分析正流量液压系统的基础上,建立正流量关键液压元件的数学模型。并使用AMESim软件建立其仿真模型,进行了正流量控制、总功率控制、回油再生以及挖掘工况等的仿真分析,得出正流量系统的动、静态特性。随后,采用英国nCode公司的eDAQ数据采集仪对正流量控制系统的挖掘机进行实车测试,完成了空载单个动作的完成时间及响应、复合动作完成时间及响应、挖掘效率等项目测试。经与负流量控制系统的挖掘机试验数据对比表明：正流量控制系统的挖掘机响应时间短,流量波动小,操作性更好,挖掘效率更高,油耗更低。经本课题对正流量控制系统的研究,对挖掘机正流量控制系统及元件有了深入的理解和应用。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 本课题的研究背景和意义

- 1.1 研究背景介绍

- 1.2 国内外液压挖掘机节能技术的发展历史和现状

- 1.3 本课题的研究意义和目标

- 1.4 本章小结

- 2 挖掘机液压系统节能控制方式的分类、性能特点

- 2.1 负流量控制系统

- 2.2 负荷传感控制系统

- 2.3 正流量控制系统

- 2.4 各流量控制方式对比

- 2.5 本章小结

- 3 挖掘机正流量液压系统分析

- 3.1 正流量液压系统结构图

- 3.2 正流量液压系统分析

- 3.2.1 主泵功能及特性分析

- 3.2.2 主控阀回路分析

- 3.2.3 先导回路分析

- 3.3 本章小结

- 4 挖掘机正流量液压系统建模与仿真

- 4.1 建模仿真软件

- 4.1.1 AMESim软件特点

- 4.1.2 AMESim元件模型库简介

- 4.2 挖掘机正流量液压系统建模

- 4.2.1 正流量双联柱塞泵建模

- 4.2.2 主控阀斗杆油路部分

- 4.2.3 斗杆液压缸

- 4.3 挖掘机正流量液压系统仿真

- 4.3.1 正流量控制、总功率控制仿真分析

- 4.3.2 回油再生功能仿真

- 4.3.3 挖掘工况仿真

- 4.4 本章小结

- 5 挖掘机正流量液压系统测试

- 5.1 试验设备

- 5.2 试验及分析

- 5.2.1 斗杆动作测试与分析

- 5.2.2 挖掘过程斗杆油路流量和压力测试与分析

- 5.2.3 挖掘效率和油耗测试

- 5.3 本章小结

- 6 总结及展望

- 6.1 论文总结

- 6.2 工作展望

- 参考文献

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].挖掘机合成式正流量控制系统节能特性[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [2].压力-流量控制系统中恒压阀动态特性的仿真研究[J]. 机床与液压 2012(20)

- [3].双流量控制系统在工业窑炉气氛控制中的应用[J]. 成组技术与生产现代化 2020(01)

- [4].负流量控制系统在挖掘机上的应用[J]. 矿业装备 2012(10)

- [5].流量控制系统原理分析[J]. 电子商务 2010(12)

- [6].基于PID的恒流量控制系统的设计[J]. 机电工程技术 2015(09)

- [7].挖掘机合成式先导压力正流量控制系统研究[J]. 中国机械工程 2012(13)

- [8].从恒功率控制到正流量控制系统的节能[J]. 流体传动与控制 2013(06)

- [9].基于EIPC的流量控制系统进入工程应用[J]. 中国电子商情(基础电子) 2008(07)

- [10].基于51单片机的流量控制系统[J]. 科技风 2019(33)

- [11].基于微信远程控制的流量控制系统设计[J]. 福建轻纺 2019(07)

- [12].基于数学模型的激光熔覆同步送粉流量控制系统研究[J]. 科技视界 2015(03)

- [13].烟草行业皮带秤宽流量控制系统的设计应用[J]. 山东工业技术 2015(23)

- [14].某型机叶片水流量控制系统的开发和应用[J]. 机械制造与自动化 2015(02)

- [15].无储料仓式恒流量控制系统的设计与实现[J]. 设备管理与维修 2020(15)

- [16].碱酚醛树脂砂混砂机流量控制系统的性能优化分析[J]. 中国重型装备 2016(04)

- [17].气动泵流量控制系统的设计[J]. 今日电子 2011(06)

- [18].BitTorrent流量控制系统的总体设计[J]. 青岛理工大学学报 2010(04)

- [19].流量控制系统模糊控制器设计与仿真[J]. 合肥师范学院学报 2014(06)

- [20].基于DSP的高精度超声波流量控制系统[J]. 仪表技术与传感器 2009(03)

- [21].基于数字闭环控制的流量控制系统[J]. 制造技术与机床 2008(06)

- [22].基于Linux的流量控制系统研究[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [23].基于PLC的水箱流量控制系统设计[J]. 苏州市职业大学学报 2016(04)

- [24].基于AVR单片机的家用地暖流量控制系统[J]. 科技风 2012(19)

- [25].离心泵H∞控制系统研究[J]. 铜仁学院学报 2018(03)

- [26].基于Fuzzy-PID算法的煤粉流量控制系统研究与开发[J]. 中国制造业信息化 2009(09)

- [27].基于步进数字式闭环控制的流量控制系统[J]. 机械工程与自动化 2008(03)

- [28].基于Linux的计算机网络流量控制系统研究[J]. 数字技术与应用 2019(03)

- [29].干法转化工艺流量控制系统设计[J]. 自动化与仪器仪表 2012(04)

- [30].利勃海尔R926C型挖掘机正流量控制系统[J]. 工程机械与维修 2016(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/07b0056fe332cc12adbecc96.html