# 细菌纤维素膜应用于固定化微生物细胞及音响膜的初步研究

### 论文摘要

由木醋杆菌Acetobacter xylinum发酵产生的细菌纤维素具有比植物纤维更为优越的特性。由于其具有独特的三维网络结构、高纯度、高结晶度、高杨氏模量、易于生物降解性等特点,使其广泛应用于各个领域。本文主要进行了细菌纤维素膜应用于固定化微生物细胞及音响膜方面的初步研究。以细菌纤维素膜为载体,采用静态共培养和动态摇瓶培养两种方式分别对黄孢原毛平革菌和白腐真菌Z-4进行固定化,进行了静态共培养固定化方式中接种方式、接种时间和动态培养固定化方式中载体大小、数目等条件对固定化效果的影响试验,得到了固定化效果较好的固定化黄孢原毛平革菌和白腐真菌Z-4,进行了固定化菌和游离菌对孔雀石绿染料的降解试验。发现固定化菌与游离菌球相比不仅提高了脱色效率,而且在培养液初始pH值和染料初始浓度变化的情况下,仍能保持稳定的脱色率。脱色前后的紫外可见吸收光谱分析表明,可见光区吸收峰消失,染料结构发生变化。表明细菌纤维素膜是一种优良的固定化载体。自组装了一套测试细菌纤维素膜片动态杨氏模量和损耗因子的试验装置,进行了静态、动态培养产生的细菌纤维素膜的动态杨氏模量、损耗因子等音响膜基本参数的测定与计算。由静态培养产生烘干得到的膜杨氏模量最大值为27.9846 GPa,声音传播速度为4714.8 m·s-1,损耗因子为0.0552;比动态法和经静态培养热压处理得到的膜的杨氏模量均高出一倍以上,反映了培养及后处理方式对膜性质有较强影响。表明细菌纤维素膜作为音响膜的优越性在于其同时具有的高杨氏模量和较大的损耗因子。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 引言

- 1.1 细菌纤维素的产生

- 1.1.1 细菌纤维素产生菌及其产纤维素特点

- 1.1.2 细菌纤维素的发酵生产

- 1.2 细菌纤维素的结构与性质

- 1.2.1 不同培养方式产细菌纤维素的形态与结构

- 1.2.2 细菌纤维素的基本特性

- 1.3 细菌纤维素的应用概述

- 1.3.1 细菌纤维素的应用领域

- 1.3.2 细菌纤维素膜应用于固定化技术研究进展

- 1.3.3 细菌纤维素膜应用于扬声器振膜的研究进展

- 1.4 课题的主要研究内容及意义

- 2 细菌纤维素膜固定化微生物细胞应用于废水处理的研究

- 2.1 材料与方法

- 2.1.1 菌种

- 2.1.2 主要试剂及试验染料

- 2.1.3 主要仪器设备

- 2.1.4 主要培养基组成

- 2.1.5 细菌纤维素载体的制备

- 2.1.6 游离菌与固定化菌的制备方法

- 2.1.7 游离菌与固定化菌处理染料废水试验方法

- 2.1.8 主要分析测定方法

- 2.2 结果与分析

- 2.2.1 孔雀石绿染料标准曲线

- 2.2.2 动态培养固定化两种真菌的试验条件探索与分析

- 2.2.3 静态共培养方式固定化两种真菌的试验条件探索与分析

- 2.2.4 BC载体大小、数目对两种固定化真菌动态降解效果的影响与分析

- 2.2.5 初始培养液pH值对两种固定化真菌降解效果的影响与分析

- 2.2.6 初始染料浓度对两种固定化真菌降解效果的影响与分析

- 2.2.7 固定化载体重复利用次数对降解效果的影响与分析

- 2.3 讨论

- 2.3.1 细菌纤维素膜固定化真菌条件、方式的探讨与比较

- 2.3.2 细菌纤维素膜固定化真菌降解染料废水的条件探讨与比较

- 2.3.3 细菌纤维素膜与其它固定化载体的相关性能比较

- 2.3.4 下一步的研究工作及发展方向

- 2.4 小结

- 3 细菌纤维素膜应用于音响膜的初步研究

- 3.1 材料与方法

- 3.1.1 菌种

- 3.1.2 主要试剂

- 3.1.3 主要仪器设备

- 3.1.4 培养基组成

- 3.1.5 细菌纤维素培养及后处理方法

- 3.2 测试原理、方法与实验装置

- 3.2.1 测试原理

- 3.2.2 实验方法及装置设计

- 3.3 结果与分析

- 3.3.1 细菌纤维素悬臂梁膜片杨氏模量的测定

- 3.3.2 细菌纤维素悬臂梁膜片损耗因子的测定

- 3.3.3 不锈钢片动态杨氏模量的测定与分析

- 3.4 讨论

- 3.4.1 细菌纤维素膜结构对其杨氏模量的影响

- 3.4.2 细菌纤维素培养方式及后处理对其杨氏模量的影响

- 3.4.3 影响试验结果测定精度的相关因素探讨

- 3.4.4 细菌纤维素膜与其它传统音响膜性能比较

- 3.4.5 细菌纤维素应用于音响膜的其它性能探讨及改进方法

- 3.4.6 下一步的研究工作及发展方向

- 3.5 小结

- 4 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].丝瓜络固定化微生物对土壤多环芳烃吸附-降解作用[J]. 农业环境科学学报 2020(01)

- [2].利用磁性固定化微生物降解水中微量油[J]. 化学工程 2017(09)

- [3].固定化微生物法处理活性染料印染废水的研究[J]. 安徽农业科学 2015(06)

- [4].聚乙烯醇固定化微生物新方法的研究[J]. 环境科学学报 2013(02)

- [5].温度对固定化微生物发酵制氢的影响[J]. 江西农业学报 2013(04)

- [6].固定化微生物制氢预处理方法研究[J]. 环境科学与管理 2012(01)

- [7].固定化微生物在废水处理中的应用及发展[J]. 化工中间体 2012(08)

- [8].固定化微生物去除地下水中氯苯研究[J]. 科技导报 2011(06)

- [9].包埋固定化微生物在废水处理中的应用[J]. 重庆工商大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [10].固定化微生物竹炭对废水中主要污染物的降解效果[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [11].固定化微生物处理模拟污染地表水[J]. 生态学杂志 2012(07)

- [12].一种改进聚乙烯醇固定化微生物的新方法[J]. 化工环保 2010(01)

- [13].竹炭固定化微生物去除水样中氨氮的研究[J]. 林业科学 2009(06)

- [14].粘土矿物固定化微生物对土壤中阿特拉津的降解研究[J]. 农业环境科学学报 2009(11)

- [15].固定化微生物细胞用于废水处理的研究进展[J]. 环境影响评价 2019(03)

- [16].固定化微生物技术在废气处理中的研究进展[J]. 四川环境 2008(02)

- [17].固定化微生物工艺处理印染废水[J]. 兰州大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [18].聚乙烯醇固定化微生物载体的制备及其对氨氮废水的处理研究[J]. 环境科学与管理 2018(03)

- [19].循环推流式固定化微生物反应器内部流场数值模拟与结构优化[J]. 化工机械 2015(06)

- [20].固定化微生物细胞技术在废水处理中的应用[J]. 生物技术世界 2014(01)

- [21].活性炭载体固定化微生物处理苯酚废水研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [22].固定化微生物细胞技术的特点及其在废水处理中的应用[J]. 科技创业家 2013(07)

- [23].固定化微生物废水处理技术及其发展[J]. 污染防治技术 2008(01)

- [24].固定化微生物修复石油污染土壤影响因素研究[J]. 环境工程学报 2013(03)

- [25].微生物的固定化在食品加工中的应用[J]. 食品研究与开发 2012(06)

- [26].固定化微生物细胞降解苯酚的研究进展[J]. 精细石油化工进展 2010(06)

- [27].除磷微生物固定化处理工艺的优化[J]. 安徽农业科学 2020(13)

- [28].高岭石固定化微生物对菲的降解研究[J]. 应用化工 2017(04)

- [29].包埋固定化微生物的特性研究[J]. 环境科学与管理 2008(06)

- [30].谈固定化微生物技术在环境工程中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2015(30)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/07ca7366e030c77167fa4f1c.html