# 商用车ABS控制算法开发及试验验证

### 论文摘要

制动防抱死系统（Anti-Lock Braking System,简称ABS）作为一种有效的车辆安全装置,能够改善车辆的操纵性和制动稳定性。本文以商用车ABS为研究对象,重点是对其控制算法的研究和验证。依据V字型开发流程,完成了包括高附着、低附着、对接路面和对开路面情况下的控制算法研究;通过ABS系统动力学模型的建立及离线仿真、快速控制原型的实现及实车道路验证、以及目标代码生成并写入实车ECU进行标定,验证了所开发控制算法的有效性。快速控制原型的实现及实车道路验证,在开发过程中对控制算法进行了很好的验证及调试,并且加快了目标代码的生成及实车ECU标定工作的进行。由真实的道路试验环境取代模拟条件下的试验环境,使试验结果更具真实性,取得了很好的效果。从而使得ABS开发周期缩短,提高了开发效率。

### 论文目录

- 提要

- 第一章 绪论

- 1.1 ABS控制算法的发展

- 1.2 ABS开发技术路线

- 1.2.1 商用车ABS控制方式

- 1.2.2 ABS开发方式介绍

- 1.3 本论文研究的主要内容

- 第二章 ABS控制算法研究

- 2.1 ABS系统的基本原理

- 2.1.1 车轮制动时的受力分析

- 2.1.2 滑移率和附着系数

- 2.1.3 ABS的基本工作原理

- 2.2 ABS控制逻辑的研究开发

- 2.2.1 ABS基本控制策略

- 2.2.2 基于加减速度门限值的控制

- 2.2.3 路面识别的研究

- 2.2.4 加减速度门限值的选取

- 2.3 控制量的估算方法

- 2.3.1 轮速的计算

- 2.3.2 车轮加速度的计算

- 2.3.3 参考车速的计算

- 2.4 本章小结

- 第三章 ABS系统离线仿真

- 3.1 ABS系统模型开发

- 3.1.1 利用 Simulink 建立车辆模型

- 3.1.2 利用 Stateflow 搭建控制逻辑模型

- 3.2 ABS控制逻辑离线仿真

- 3.2.1 高附着路况直线制动仿真

- 3.2.2 低附着路况直线制动仿真

- 3.2.3 对接路况直线制动仿真

- 3.2.4 对开路况直线制动仿真

- 3.3 本章小结

- 第四章 快速控制原型的实现及实车道路验证

- 4.1 快速控制原型概述

- 4.2 开发工具dSPACE介绍

- 4.2.1 硬件部分

- 4.2.2 软件部分

- 4.3 快速控制原型的实现

- 4.4 实车试验准备

- 4.4.1 样车及设备

- 4.4.2 试验场地

- 4.5 试验结果及分析

- 4.5.1 高附着路面试验结果及分析

- 4.5.2 低附着路面试验结果及分析

- 4.5.3 对接路面试验结果及分析

- 4.5.4 对开路面试验结果及分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 控制逻辑代码生成与实车ECU标定

- 5.1 代码开发软件及实车ECU介绍

- 5.1.1 代码开发软件介绍

- 5.1.2 实车ECU介绍

- 5.2 目标代码生成

- 5.3 ABS标定试验结果及分析

- 5.3.1 高附着系数路面标定

- 5.3.2 低附着系数路面标定

- 5.3.3 对接路面标定

- 5.3.4 对开路面标定

- 5.4 本章小结

- 第六章 全文总结和研究展望

- 6.1 论文研究成果

- 6.2 研究展望

- 参考文献

- 摘要

- ABSTRACT

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].摩托车ABS系统及测试中的影响因素分析[J]. 小型内燃机与车辆技术 2019(06)

- [2].ABS装置项目施工安全风险的综合分析[J]. 建材与装饰 2020(05)

- [3].影响ABS树脂热变形温度测试的因素[J]. 塑料工业 2020(02)

- [4].探析半挂车ABS系统的安装及应用[J]. 时代汽车 2020(03)

- [5].ABS管理人如何应对商业地产现金流减少带来的违约风险——疫情下商业地产ABS风险应对[J]. 金融会计 2020(03)

- [6].预热器不同ABS防堵技术经济性探讨[J]. 资源节约与环保 2020(05)

- [7].ABS废水预处理技术[J]. 天津化工 2020(04)

- [8].ABS在公租房运营中的实例分析——以芜湖市宜居集团为例[J]. 全国流通经济 2020(15)

- [9].基于微反应器制备ABS树脂的可能性分析[J]. 弹性体 2020(04)

- [10].ABS故障灯常亮问题的研究[J]. 汽车实用技术 2020(16)

- [11].ABS转鼓惯性式制动试验台校准方法研究[J]. 自动化与信息工程 2020(04)

- [12].公众腐败感知对政府公信力的影响——基于第四波ABS数据的实证研究[J]. 产业与科技论坛 2020(14)

- [13].ABS材料在工业设计领域的应用[J]. 化工管理 2020(28)

- [14].乳聚ABS树脂分子量调节剂的制备[J]. 广东化工 2019(21)

- [15].ABS板搅拌摩擦焊工艺研究[J]. 热加工工艺 2016(19)

- [16].浅析ABS融资模式在城市轨道交通建设中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2016(33)

- [17].ABS材料熔融沉积成型过程中换热系数的反求[J]. 塑料科技 2017(05)

- [18].塑料玩具中有害物质风险分析——以ABS塑料玩具举例说明[J]. 化工管理 2017(11)

- [19].汽车起重机ABS故障闪码诊断方法与应用[J]. 装备制造技术 2017(09)

- [20].高抗冲钛白粉/ABS复合材料的制备[J]. 弹性体 2015(06)

- [21].汽车ABS系统中主动式轮速传感器解析[J]. 汽车实用技术 2016(04)

- [22].汽车ABS轮速传感器原理及检修[J]. 科技经济导刊 2016(07)

- [23].三种型号ABS塑料对制作绵羊支气管动脉铸型标本的影响[J]. 动物医学进展 2016(09)

- [24].ABS材料红外激光打标工艺参数分析[J]. 光学仪器 2015(02)

- [25].嵌入式ABS轮速传感器的研究与开发[J]. 中国高新技术企业 2015(18)

- [26].以ABS重构金融与实体经济的新链接[J]. 当代金融家 2017(08)

- [27].你期待的贝纳利蓝宝龙ABS巡航版BJ300GS-A来了![J]. 摩托车信息 2017(09)

- [28].曹彤:以ABS构建金融与实体经济的新链接[J]. 金融世界 2017(09)

- [29].我国企业ABS破产隔离的现状探析[J]. 市场周刊 2020(03)

- [30].深冷处理对3D打印ABS高分子材料组织性能的影响[J]. 矿冶工程 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/081312806d9094830a3f158d.html