# 长深1区深层流体识别及储量评价研究

### 论文摘要

本文在以前工作基础上,综合利用己有钻井、测井、测试和分析化验资料,重点对松辽盆地南部深层流体识别和储量评价开展了一系列工作:对研究区储集层进行了精细地质描述研究,分析了该区的构造特征、储层特征、气藏类型、成藏机制、流体性质以及气藏的合理产能等内容;利用测井与气测录井资料相结合,建立了一套适合吉林油田深层火山岩和碎屑岩储层的流体识别标准,从“高分辨阵列侧向、MDT测试及LFA流体识别、核磁共振点测方法、中子及密度曲线交会法、声波时差与中子孔隙度重叠法、纵横波重叠法、利用气测录井和地化录井成果”七个方面对深层火山岩及碎屑岩储层进行流体识别,并应用于生产实际;在调研各种地质储量计算方法的基础上,确定了地质储量精细计算方法,统计、分析、计算了各储量计算基本参数及其分布特征,划分储量计算单元,结合储层动态特征,分别对地质储量、技术可采储量、经济可采储量以及次经济可采储量进行了评价,并对储量计算结果及可靠性进行了分析。主要取得了以下结论:1.长岭Ⅰ号气田主要发育碎屑岩和火山岩两种类型的储层,碎屑岩主要为河流相储集体,岩性为粉细砂岩和砂砾岩,储层物性受埋深影响较大;火山岩为爆发相和溢流相储集体,主要岩性为凝灰岩、火山角砾岩和流纹岩,储层物性不受埋深影响,与碎屑岩相比,同一埋藏深度火山岩储层物性好于碎屑岩;2.松辽盆地南部深层天然气按成因,可划分为三种类型,分别是二氧化碳气藏、以烃类为主的混合气藏和烃类气藏。天然气平面分布具有如下特点:控陷断裂陡坡带是二氧化碳富集的主要场所,沿断陷盆地的上倾方向,天然气重力分异作用明显,依次为混合气藏和烃类气藏,断陷边部长期发育的古隆起是烃类气富集的主要场所,一般以次生气藏为主;天然气纵向上分布具有如下特点:沿断陷盆地的下倾方向,含气层位变老,气藏类型由断层岩性或岩性断块次生气藏到受构造控制的原生气藏;3.松辽盆地南部深层流体识别可以利用核磁测井及气测录井进行识别。4.长深1区块累计探明天然气地质储量706.30×108m3,累计天然气可采储量389.20×108m3,经济可采储量214.54×108m3,次经济可采储量174.66×108m3,营城组采收率60.0%,登娄库组采收率40.0%。综合评价认为长岭Ⅰ号气田属深层、较高产、高丰度、大型气田。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 创新点摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 本文研究目的意义

- 1.2 国内外研究现状与发展趋势

- 1、流体识别技术

- 2、储量评价方法

- 1.3 本文主要研究内容和技术路线

- 1、本文主要研究内容

- 2、技术路线

- 第二章 长深1 区概况及地质特征

- 2.1 油田概况

- 2.2 勘探开发历程

- 2.3 气田地质特征

- 2.3.1 区域地质特征

- 2.3.2 构造特征

- 2.3.3 储层特征

- 2.3.4 气藏特征

- 第三章 长深1 区流体识别研究

- 第四章 地质储量计算方法及计算参数的确定

- 4.1 储量计算方法

- 4.2 储量计算单元

- 4.3 地质储量计算参数

- 4.3.1 含气面积

- 4.3.2 有效储层下限标准

- 4.3.3 有效厚度

- 4.3.4 有效孔隙度

- 4.3.5 原始含气饱和度

- 4.3.6 原始天然气体积系数

- 第五章 地质储量与技术可采储量评价

- 5.1 地质储量评价

- 5.2 技术可采储量评价

- 5.2.1 开发方式预测

- 5.2.2 采收率确定

- 5.2.3 可采储量计算结果

- 第六章 经济可采储量与次经济可采储量评价

- 6.1 开发可行性评价

- 6.1.1 可靠性评价

- 6.1.2 地质综合评价

- 6.2 经济可采储量评价

- 6.2.1 开发建设投资

- 6.2.2 开发经济指标

- 6.2.3 财务盈利能力分析

- 6.2.4 经济、次经济可采储量计算

- 6.3 次经济可采储量评价

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].长深高速公路福建段通行费源问题分析与对策[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2014(06)

- [2].长深高速公路大岭至双辽段通车[J]. 石油沥青 2015(06)

- [3].万木凋零山不动,百川皆旱海长深[J]. 初中生优秀作文 2010(01)

- [4].长深高速公路辽宁境内路段全线贯通[J]. 中外公路 2015(04)

- [5].长深平3连续管疑难井治理[J]. 石化技术 2019(07)

- [6].长深高速路车祸致59人死伤[J]. 安全与健康 2010(13)

- [7].长深公路遵化(承唐界)至南小营段高速公路施工技术简介[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2011(03)

- [8].长深D平12井优快钻井技术[J]. 潍坊学院学报 2015(02)

- [9].降低零件长深内孔表面粗糙度的车削工艺[J]. 工具技术 2016(02)

- [10].专注做事,很有意思[J]. 青年记者 2014(24)

- [11].长岭断陷长深17井区深层天然气成藏条件研究[J]. 科学技术与工程 2011(34)

- [12].长深1区块测试资料的综合应用[J]. 油气井测试 2009(02)

- [13].外浊内清 以真启善——评江长深的中篇新作《水乡长》[J]. 小说评论 2011(04)

- [14].深圳地铁五号线长深区间竖井爆破设计[J]. 黑龙江科技信息 2013(14)

- [15].110kV高压线下长深地下连续墙施工技术[J]. 土工基础 2018(03)

- [16].长岭断陷长深6井区深层天然气成藏规律[J]. 大庆石油学院学报 2010(06)

- [17].跨长深高速公路特大桥连续梁转体施工技术[J]. 中华建设 2019(02)

- [18].长深高速公路遵化至南小营段运营适应性分析[J]. 交通标准化 2011(19)

- [19].长深高速辽宁段全线通车[J]. 广东交通 2015(04)

- [20].长深平1井试井资料解释及应用[J]. 油气井测试 2010(02)

- [21].长深区块深井防塌钻井液技术[J]. 钻井液与完井液 2008(02)

- [22].吉林长深1更井获3万立方米气流[J]. 石油化工应用 2017(04)

- [23].长深区块深层欠平衡水平井防漏及堵漏钻井液技术[J]. 中国石油和化工标准与质量 2014(11)

- [24].动态质量管理在G25长深高速公路程江至柳城段罩面工程中的应用[J]. 黑龙江交通科技 2013(04)

- [25].深层气井压裂测试分析——以长深1-1井和长深2井为例[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(04)

- [26].防斜打快技术在长深10井的试验应用[J]. 西部探矿工程 2018(11)

- [27].多彩绘迎宾·一路品绿韵——福建省三明长深高速公路连接线一期工程景观设计[J]. 江西建材 2015(22)

- [28].长深高速公路唐山段牛狼峪隧道洞口稳定性评价[J]. 交通世界 2019(28)

- [29].长深高速公路某大型滑坡治理工程的分析与思考[J]. 广东公路交通 2011(03)

- [30].将自己渗透进土壤——记莘莘学子的成长历程[J]. 青少年日记 2013(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/082c360e1b12cfedd536d2f2.html