# 采空区遗煤氧化自燃规律的模拟研究

### 论文摘要

漏风是采空区遗煤氧化自燃发生的重要原因,而遗煤自燃是多孔介质内渗流场、气体组分场、温度场等耦合作用的结果。基于采空区遗煤自燃“三带”划分标准,本文采用临界氧气浓度和渗流速度相结合的方法,对采空区自燃“三带”的分布进行了模拟计算,为现场自燃火灾的防治提供理论依据。本文采用有限单元方法,对采空区流场、浓度场和温度场进行了耦合计算,通过模拟分析了孔隙率模型的选取对计算结果的影响以及不同通风方式对采空区自燃“三带”的影响。结果表明:孔隙率与采空区漏风量和自燃危险区域宽度成正比关系;W型和U型通风方式下的采空区漏风量较小,相比之下,Y型和Z型漏风量较大;通过采空区注氮、加设挡风墙等技术措施可以有效的防治采空区遗煤自燃。针对故县联营煤矿地表漏风严重的实际情况,模拟计算了地面填充,采空区注氮,均压法以及加设挡风墙等技术措施对201综采工作面采空区自燃“三带”分布规律的影响,得出了地面堵漏后注氮量,均压压力以及加设挡风墙长度的临界参数值,这对于经济有效地预防201工作面采空区遗煤氧化自燃是有重要的指导意义。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 国内外矿井自燃灾害的研究背景

- 1.2 国内外采空区自燃模拟的研究现状

- 1.3 本章小结

- 2 煤自燃机理研究

- 2.1 煤的自燃发展过程

- 2.2 煤的自燃机理

- 2.2.1 从煤岩相学角度研究煤的自燃机理

- 2.2.2 从煤表面反应热角度研究煤的自燃机理

- 2.2.3 从煤分子结构入手研究煤的自燃机理

- 2.2.4 从煤的活化能入手研究煤的自燃机理

- 2.2.5 利用热分析技术研究煤的自燃机理

- 2.2.6 煤微观结构与组分量质差异自燃理论

- 2.3 本章小结

- 3 采空区自燃“三带”的划分

- 3.1 采空区自燃“三带”概述

- 3.2 采空区自燃“三带”的划分标准

- 3.3 采空区自燃数学模型的建立

- 3.3.1 数学模型

- 3.3.2 边界条件

- 3.3.3 孔隙率模型的选取

- 3.4 采空区自燃“三带”划分标准的模拟分析

- 3.5 工作面的通风方式对采空区自燃“三带”的影响

- 3.5.1 Z 型通风方式下采空区自燃“三带”分布

- 3.5.2 Y 型通风方式下采空区自燃“三带”分布

- 3.5.3 W 型通风方式下采空区自燃“三带”分布

- 3.6 本章小结

- 4 采空区遗煤氧化自燃的防治技术

- 4.1 加挡风墙减少采空区漏风

- 4.2 采空区充填技术

- 4.3 采空区注氮防灭火技术

- 4.3.1 单管路注氮对采空区自燃“三带”的影响

- 4.3.2 不同注氮量对采空区自燃“三带”的影响

- 4.4 本章小结

- 5 故县联营煤矿201 工作面采空区防火技术研究

- 5.1 矿井概况

- 5.1.1 井田位置，范围及交通

- 5.1.2 自然地理

- 5.1.3 井田周边小煤窑开采情况

- 5.1.4 资源，储量估算

- 5.1.5 开采方法与通风安全

- 5.2 201 综放工作面采空区自燃“三带”测试

- 5.2.1 采空区测点布置

- 5.2.2 采空区束管采样系统的建立

- 5.2.3 监测内容与方法

- 5.2.4 现场监测结果

- 5.2.5 采空区自燃“三带”范围

- 5.2.6 地面堵漏后采空区201 工作面自燃的模拟研究

- 5.3 设置挡风墙技术防治201 工作面采空区自燃

- 5.4 堵漏后201 工作面采空区均压防灭火技术的研究

- 5.5 堵漏后201 工作面采空区注氮防灭火技术研究

- 5.5.1 注氮防灭火系统

- 5.5.2 注氮防灭火工艺

- 5.5.3 注氮后效果的模拟

- 5.6 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].神华烟煤氧化自燃过程及失水机理研究[J]. 能源工程 2018(04)

- [2].综放工作面采空区注氮量与氧化自燃带分布关系[J]. 煤炭科学技术 2016(04)

- [3].煤氧化自燃的研究进展[J]. 网友世界 2012(17)

- [4].煤氧化自燃活化能优化计算软件的开发及应用[J]. 计算机与应用化学 2016(08)

- [5].同安煤矿4101综放工作面煤氧化自燃的标志性气体研究[J]. 计算机与应用化学 2014(08)

- [6].长期水浸焦煤风干氧化自燃特性研究[J]. 煤矿安全 2017(10)

- [7].采空区氧化自燃带宽度与工作面推进速度关系的数值模拟[J]. 矿业安全与环保 2011(05)

- [8].硫高温腐蚀及腐蚀产物氧化自燃性的研究[J]. 安全与环境学报 2008(06)

- [9].元素硫高温腐蚀产物氧化自燃性影响因素的研究[J]. 中国安全科学学报 2008(04)

- [10].流化床煤调湿过程中煤氧化自燃问题的研究[J]. 武钢技术 2013(05)

- [11].关于预防硫化矿床矿石氧化自燃的措施[J]. 湖南有色金属 2008(06)

- [12].煤层氧化自燃指标气体分析[J]. 煤矿安全 2009(02)

- [13].水分对孟巴矿煤氧化自燃特性影响的实验研究[J]. 煤矿安全 2011(11)

- [14].水浸煤二次氧化自燃危险性实验研究[J]. 矿业安全与环保 2020(03)

- [15].含水量对长焰煤氧化自燃特性的影响实验研究[J]. 煤矿安全 2018(11)

- [16].特厚易自燃煤层综放工作面采空区氧化自燃带分布规律模拟研究[J]. 安徽建筑工业学院学报(自然科学版) 2013(03)

- [17].Starink法在煤氧化自燃过程中的应用[J]. 煤炭技术 2020(04)

- [18].惰性气氛对煤自燃过程的竞争吸附差异性研究[J]. 中国安全科学学报 2020(04)

- [19].高吸水性树脂对煤的阻燃性能实验研究[J]. 煤矿安全 2017(05)

- [20].采空区氧化中心确定原理及方法[J]. 矿业安全与环保 2016(03)

- [21].孤岛面遗煤氧化自燃特性以及“滞后”效应研究[J]. 陕西煤炭 2018(06)

- [22].影响煤氧化自燃的微观结构特征分析[J]. 西安科技大学学报 2016(01)

- [23].高硫煤二次氧化自燃特性参数的实验研究[J]. 矿业安全与环保 2015(03)

- [24].储罐低温硫腐蚀产物氧化自燃的实验研究[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [25].铁粉硫化产物氧化自燃性研究[J]. 应用化工 2017(08)

- [26].煤自燃预测技术研究现状[J]. 煤矿安全 2013(09)

- [27].CO_2对煤炭氧化自燃抑制作用的影响研究[J]. 煤炭与化工 2015(02)

- [28].热重分析法研究煤的氧化自燃过程[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(05)

- [29].煤自燃生成水的反应机理研究[J]. 煤炭转化 2008(01)

- [30].硫铁化物氧化自燃的动力学分析[J]. 中国安全生产科学技术 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/08491028b03acb1c1b896fa6.html