# 复合催化剂下尿素醇解制备碳酸二甲酯的研究

### 论文摘要

作为一种低毒性和具有多种反应活性的绿色化学试剂,碳酸二甲酯（简称DMC）的合成与应用近年来受到了广泛的重视。在DMC的多种合成方法中,尿素醇解法由于具有原料价廉易得、操作工艺简单、反应过程中无水生成及产物后续分离提纯简便,制备过程基本无污染等优点,是符合人类可持续发展要求的绿色化工工艺。本论文在综述了DMC各种合成方法研究进展的基础上,以甲醇和尿素为原料,探讨了两种复合催化剂对尿素醇解制备DMC的催化性能,主要进行了如下工作:1.以凝胶-溶胶法制备了ZnO-TiO2-SiO2复合催化剂,采用均匀沉淀法制备了SO42-/ZnO-TiO2固体酸复合催化剂,并利用SEM、XRD以及FT-IR等手段对催化剂进行了表征。2.采用尿素醇解法,以尿素和甲醇为原料于间歇高压反应釜中制备DMC,测试了自制催化剂的活性。使用气相色谱法分析产物,比较了催化剂用量、反应时间、反应温度以及原料配比等因素对DMC收率的影响,确定了两种自制催化剂合成DMC的最佳工艺条件,并测定了两种复合催化剂各自的重复使用性能。3.ZnO-TiO2-SiO2复合催化剂的测定结果表明,在ZnO、TiO2与SiO2摩尔比为1:1:1、焙烧温度为350℃,催化剂用量为甲醇和尿素总质量的2%,反应温度160℃,反应时间6h,甲醇和尿素的摩尔比为14:1,DMC产率可达12.28%,经一次使用后催化剂活性可恢复到新鲜催化剂的70%。4.SO42-/ZnO-TiO2复合催化剂的测定结果表明,当ZnO与TiO2摩尔比为1:3,ZnO-TiO2浸渍液H2SO4浓度为1. 0 mol/L,SO42-/ZnO-TiO2焙烧温度为550℃,催化剂用量为甲醇和尿素总质量的5%,反应温度160℃,反应时间6h,甲醇和尿素的摩尔比为14:1,DMC产率可达27.90%,经一次使用后催化剂重复使用,其催化活性可恢复到新鲜催化剂的80%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 背景及意义

- 1.2 本文研究内容

- 第二章 DMC 的国内外研究现状

- 2.1 DMC的性质与应用

- 2.1.1 DMC的性质

- 2.1.2 DMC的应用

- 2.1.2.1 非反应性用途

- 2.1.2.2 DMC在有机合成中的应用

- 2.2 DMC的生产与消费情况

- 2.2.1 DMC的生产情况

- 2.2.2 DMC的消费情况

- 2.3 DMC的合成方法

- 2.3.1 DMC生产技术的发展

- 2.3.2 DMC合成技术介绍

- 2.3.2.1 光气合成法

- 2.3.2.2 甲醇氧化羰基化法

- 2.3.2.3 酯交换法

- 2.3.2.4 开发中的DMC合成新技术

- 2.4 尿素直接醇解法制备DMC

- 2.4.1 尿素醇解合成DMC的催化剂

- 2.4.1.1 碱金属和季铵类化合物

- 2.4.1.2 有机锡化合物

- 2.4.1.3 锌和铅等金属的单质或化合物

- 2.4.1.4 其他类型的催化剂

- 42-/MxOy型固体超强酸催化剂简介'>2.5 SO42-/MxOy型固体超强酸催化剂简介

- 42-/MxOy型固体超强酸催化剂酸性中心形成机理'>2.5.1 SO42-/MxOy型固体超强酸催化剂酸性中心形成机理

- 42-/MxOy 固体酸的制备'>2.5.2 SO42-/MxOy固体酸的制备

- 42-/MxOy型固体酸催化剂的表征'>2.5.3 SO42-/MxOy型固体酸催化剂的表征

- 42-/MxOy型固体超强酸催化剂的应用'>2.5.4 SO42-/MxOy型固体超强酸催化剂的应用

- 2.6 总结

- 第三章 实验部分

- 3.1 实验研究方法及装置流程

- 3.1.1 主要实验仪器

- 3.1.2 主要实验药品

- 3.1.3 实验研究方法

- 3.1.3.1 实验装置图

- 3.1.3.2 实验操作步骤

- 3.2 催化剂的表征

- 3.2.1 催化剂的XRD表征

- 3.2.2 催化剂的SEM表征

- 3.2.3 催化剂的FT-IR表征

- 3.3 DMC的检测

- 3.3.1 色谱方法的建立

- 3.3.2 色谱条件

- 3.3.3 标准溶液的配制

- 3.3.4 定性分析

- 3.3.5 定量分析

- 3.3.5.1 DMC标准曲线的绘制

- 3.3.5.2 DMC收率的计算

- 第四章 实验结果

- 2-SiO2复合催化体系的制备及活性比较'>4.1 ZnO-TiO2-SiO2复合催化体系的制备及活性比较

- 2-SiO2复合催化剂'>4.1.1 溶胶-凝胶法制备ZnO-TiO2-SiO2复合催化剂

- 2-SiO2复合催化剂表征'>4.1.2 ZnO-TiO2-SiO2复合催化剂表征

- 2-SiO2复合催化剂的XRD谱图'>4.1.2.1 ZnO-TiO2-SiO2复合催化剂的XRD谱图

- 2-SiO2复合催化剂的红外谱图'>4.1.2.2 ZnO-TiO2-SiO2复合催化剂的红外谱图

- 2-SiO2复合催化剂的SEM测试分析'>4.1.2.3 ZnO-TiO2-SiO2复合催化剂的SEM测试分析

- 2-SiO2活性测试'>4.1.3 ZnO-TiO2-SiO2活性测试

- 4.1.3.1 催化剂组分配比对DMC收率的影响

- 4.1.3.2 催化剂用量对DMC收率的影响

- 4.1.3.3 反应时间对DMC收率的影响

- 4.1.3.4 反应温度对DMC收率的影响

- 4.1.3.5 原料配比对DMC收率的影响

- 4.1.3.6 催化剂焙烧温度对DMC收率的影响

- 4.1.3.7 单组分催化剂的活性

- 4.1.4 催化剂的重复使用性能

- 4.1.5 结论

- 42-/ZnO-TiO2复合催化体系'>4.2 SO42-/ZnO-TiO2复合催化体系

- 2/ZnO-TiO2复合催化剂的制备'>4.2.1 均匀沉淀法TiO2/ZnO-TiO2复合催化剂的制备

- 4.2.1.1 复合氧化物的制备

- 4.2.1.2 复合氧化物的硫酸浸渍

- 42-/ZnO-TiO2复合催化剂表征'>4.2.2 SO42-/ZnO-TiO2复合催化剂表征

- 42-/ZnO-TiO2复合催化剂的XRD谱图'>4.2.2.1 SO42-/ZnO-TiO2复合催化剂的XRD谱图

- 42-/ZnO-TiO2复合催化剂的FT-IR谱图'>4.2.2.2 SO42-/ZnO-TiO2复合催化剂的FT-IR谱图

- 42-/ZnO-TiO2复合催化剂的酸强度测定'>4.2.2.3 SO42-/ZnO-TiO2复合催化剂的酸强度测定

- 4.2.3 活性测试

- 4.2.3.1 催化剂组分配比对DMC收率的影响

- 4.2.3.2 硫酸浸渍液浓度对DMC收率的影响

- 4.2.3.3 催化剂焙烧温度对DMC收率的影响

- 4.2.3.4 催化剂用量对DMC收率的影响

- 4.2.3.5 反应时间对DMC收率的影响

- 4.2.3.6 反应温度对DMC收率的影响

- 4.2.3.7 原料配比对DMC收率的影响

- 4.2.4 催化剂的失活与再生

- 4.2.5 小结

- 第五章 结论及展望

- 参考文献

- 研究生期间发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浇铸尼龙新型有机复合催化剂的制备方法[J]. 化工管理 2020(08)

- [2].磷钨酸/凹凸棒石复合催化剂光催化降解苯[J]. 环境科学与技术 2017(S1)

- [3].TiO_2/pg-C_3N_4复合催化剂的制备及光催化性能[J]. 中国环境科学 2019(12)

- [4].t-ZrO_2/SAPO-34质量比对t-ZrO_2/SAPO-34复合催化剂物化性质及其甲醇制烯烃催化性能的影响[J]. 石油学报(石油加工) 2019(01)

- [5].镍基复合催化剂的制备及其在生物质气化气体净化中的应用[J]. 功能材料 2019(04)

- [6].凹凸棒石基复合催化剂的制备及研究进展[J]. 化工时刊 2016(06)

- [7].一种煤直接液化复合催化剂的研究[J]. 煤炭转化 2011(03)

- [8].一种煤直接液化复合催化剂的研究[J]. 煤炭转化 2011(04)

- [9].钴锰掺镝复合催化剂的制备与性能研究[J]. 化学世界 2010(10)

- [10].ZnO-TiO_2-SiO_2复合催化剂作用下碳酸二甲酯的合成[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [11].复合催化剂MoO_3-MgO/ZrO_2催化水解氟利昂[J]. 应用化工 2020(04)

- [12].新型纳米复合催化剂的研究进展[J]. 真空 2015(06)

- [13].钛锑复合催化剂聚酯切片的结晶性及可纺性[J]. 合成纤维工业 2010(05)

- [14].复合催化剂催化重质松节油合成异长叶烯反应的研究[J]. 广西师范学院学报(自然科学版) 2009(04)

- [15].Ag_3PO_4/Bi_2Fe_4O_9复合催化剂的制备及其光催化性能[J]. 材料科学与工程学报 2017(03)

- [16].二氧化钛/碳纳米管复合催化剂的制备及生物法-光催化处理酒精废水研究[J]. 宿州学院学报 2015(12)

- [17].磁性AgBr/Ag_3PO_4/ZnFe_2O_4复合催化剂的制备及光催化性能（英文）[J]. 物理化学学报 2016(08)

- [18].复合催化剂催化合成对羟基苯甲酸正丁酯[J]. 科学技术与工程 2011(20)

- [19].掺铕钴基复合催化剂的制备与性能[J]. 机械工程材料 2008(12)

- [20].热处理温度对TiO_2/凹凸棒石粘土复合催化剂性能的影响[J]. 材料热处理学报 2008(02)

- [21].硼钛基复合催化剂在合成龙脑生产中的应用[J]. 生物质化学工程 2010(03)

- [22].粉煤灰微珠负载碘氧化铋复合催化剂的光催化性能[J]. 化工环保 2018(06)

- [23].高效分解水制氢新型复合催化剂[J]. 石油炼制与化工 2017(01)

- [24].分子筛复合催化剂催化合成乙酸正丁酯[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [25].粘土矿物负载型复合催化剂的研究进展[J]. 材料导报 2011(13)

- [26].纳米二氧化钛/碳纳米管复合催化剂光催化性能及碳纳米管组分的作用[J]. 化学学报 2010(14)

- [27].类石墨相氮化碳复合催化剂[J]. 广东化工 2017(21)

- [28].磷钨酸/二氧化钛/凹凸棒石复合催化剂光催化降解气相苯[J]. 能源环境保护 2016(03)

- [29].新型复合催化剂实现氨的低温合成[J]. 中国石油和化工 2016(10)

- [30].中国昆仑工程公司开发出聚对苯二甲酸丙二醇酯制备新方法[J]. 橡塑技术与装备 2015(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0853683249d7ce1ed788488c.html