# 无线CDMA通信系统的多用户检测算法研究

### 论文摘要

计算机技术特别是数字信号处理技术的应用,推动了无线通信技术进入快速发展时期。码分多址(CDMA)系统是一个干扰受限系统,系统中存在的多址干扰和远近效应是限制CDMA系统容量的主要因素。多用户检测技术是在传统检测技术的基础上提出的,充分利用造成多址干扰的所有用户信号信息对多用户做联合检测,其中,盲自适应多用户检测技术在检测时所需先验信息较少,是近几年来通信领域中研究的热点。本文首先对子空间方法多用户检测算法进行了研究。仿真分析正交预测逼近子空间跟踪(OPAST)算法子空间跟踪模块过程中,发现在不同遗忘因子条件下向量跟踪误差收敛性差,基于此提出了改进方法,以减小算法迭代过程中的误差积累,改善误差收敛性能。通过仿真分析,表明此改进方法能够有效提高算法的全局收敛性。然后,通过对线性受限最小二乘恒模(LCLSCMA)多用户检测算法的仿真研究,将其与子空间方法结合起来,提出一种改进的LCLSCMA算法,该算法克服了传统的最小二乘恒模(LSCMA)算法在信噪比环境恶劣的情况下性能不理想的缺点;较LCLSCMA算法而言,在信干噪比和误码率性能方面有着明显的优势。经过仿真分析验证,该算法在低信噪比和强多址干扰的条件下,能够有效的消除噪声子空间的干扰,显著提高了检测器的性能。从算法复杂度角度来看,虽然LCLSCMA_sub算法较LCLSCMA算法而言,多出了矩阵的特征值分解部分,但是由于特征向量的正交性,大大简化了矩阵求逆的计算,并且在低信噪比的情况下,算法收敛速度要快。最后,将改进后的LCLSCMA算法与阵列天线技术结合起来,体现了较好的输出信干噪比和误码率性能,进一步验证了改进后算法的正确性和有效性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 多用户检测技术介绍

- 1.3 多用户检测器主要优点

- 1.4 课题研究内容

- 第二章 多用户检测技术

- 2.1 多用户检测引入的必要性

- 2.2 多用户检测的发展和分类

- 2.3 多用户检测器的性能测度

- 2.4 系统模型

- 2.4.1 同步CDMA信号模型

- 2.4.2 高斯白噪声信道、异步CDMA系统

- 2.5 几种常见的多用户检测器

- 2.5.1 传统滤波器

- 2.5.2 最佳多用户检测器

- 2.5.3 次最佳多用户检测技术

- 2.6 本章小结

- 第三章 子空间盲多用户检测算法

- 3.1 子空间的方法原理

- 3.2 子空间概念

- 3.3 子空间方法表示线性多用户检测器

- 3.3.1 解相关（DEC）多用户检测器子空间表示

- 3.3.2 线性最小均方误差（LMMSE）多用户检测器子空间表示

- 3.4 基于紧缩近似投影子空间跟踪算法

- 3.4.1 算法原理

- 3.4.2 秩估计模块分析

- 3.4.3 算法的具体实现

- 3.4.4 仿真分析

- 3.5 基于正交预测逼近子空间跟踪算法

- 3.5.1 算法的基本原理

- 3.5.2 算法的具体实现

- 3.5.3 仿真分析

- 3.6 对正交预测逼近子空间跟踪算法的改进

- 3.7 本章小结

- 第四章 恒模盲多用户检测算法

- 4.1 系统模型

- 4.2 恒模多用户检测

- 4.2.1 恒模算法原理

- 4.2.2 仿真分析

- 4.3 最小二乘恒模多用户检测算法

- 4.4 线性受限最小二乘恒模多用户检测算法

- 4.4.1 算法原理

- 4.5 对线性受限最小二乘恒模算法的改进

- 4.5.1 子空间方法

- 4.5.2 算法的分析与改进

- 4.5.3 仿真分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 空时盲多用户检测

- 5.1 使用阵列天线的必要性

- 5.2 空时多用户检测的引入

- 5.3 系统模型

- sub的空时盲多用户检测算法仿真与分析'>5.4 基于LCLSCMAsub的空时盲多用户检测算法仿真与分析

- 5.5 本章小结

- 结束语

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种联合信道估计与多用户检测的新型算法[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [2].扩频通信系统多用户检测技术[J]. 电子技术与软件工程 2017(15)

- [3].自适应调整量子多用户检测方案[J]. 西安电子科技大学学报 2011(04)

- [4].基于共轭梯度算法的自适应多用户检测[J]. 华北水利水电学院学报 2010(04)

- [5].基于空-时结构的子空间多用户检测技术[J]. 科技信息 2009(24)

- [6].基于支持向量机的非线性多用户检测[J]. 西安邮电学院学报 2008(01)

- [7].干扰抵消多用户检测[J]. 中国新技术新产品 2008(15)

- [8].改进分布估计算法求解多用户检测问题[J]. 信号处理 2015(11)

- [9].基于快速独立分量分析的异步多用户检测方法[J]. 国防科技大学学报 2010(06)

- [10].多用户检测技术及其算法选择[J]. 海峡科学 2008(04)

- [11].基于贪心算法的解相关CDMA多用户检测[J]. 应用科技 2008(08)

- [12].5G过载零星传输系统中的多用户检测技术性能分析[J]. 电信科学 2016(08)

- [13].基于差分演化二进制人工蜂群算法的多用户检测[J]. 电路与系统学报 2013(01)

- [14].分组多用户检测联盟模型与联盟形成算法研究[J]. 电子学报 2010(10)

- [15].基于特征向量的多用户检测[J]. 计算机应用 2009(11)

- [16].基于人工鱼群的中继卫星多用户检测方法[J]. 电子科技 2019(10)

- [17].无线扩频通信系统中多用户检测技术的研究[J]. 信息技术与信息化 2013(03)

- [18].一种基于自适应免疫遗传算法的多用户检测[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(19)

- [19].基于盲源分离的多用户检测算法[J]. 知识经济 2011(14)

- [20].基于模拟退火的并行进化规划多用户检测算法[J]. 电子测量与仪器学报 2009(04)

- [21].基于免调度非正交多址系统的稀疏多用户检测方法[J]. 广东通信技术 2018(01)

- [22].浅谈多用户检测技术的发展[J]. 太原科技 2008(01)

- [23].多用户检测技术研究[J]. 黑龙江科技信息 2008(20)

- [24].基于干扰相消和局部搜索的多用户检测算法[J]. 系统工程与电子技术 2014(07)

- [25].用于WCDMA系统中的改进型恒模多用户检测算法[J]. 数据采集与处理 2008(01)

- [26].基于结构化匹配追踪算法的动态多用户检测性能分析[J]. 通信技术 2019(07)

- [27].通信信号处理方法研究与仿真[J]. 科技信息 2013(23)

- [28].多用户检测中解相关检测和最小均方误差检测的研究[J]. 计算技术与自动化 2010(04)

- [29].低轨道卫星随机接入系统中多用户检测算法[J]. 西安电子科技大学学报 2018(05)

- [30].基于OFDM的跨小区下行链路异步多用户检测[J]. 计算机工程与设计 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/08619d08f5befb97224147cf.html