# 颗粒级配对反应烧结SiC/B4C陶瓷复合材料组织和性能的影响

### 论文摘要

碳化硼具有高硬度、高模量、耐磨性好、密度小、耐酸碱性强等特点,因而具有广泛的用途。但由于烧结温度高,致密化困难,韧性较低等,碳化硼材料及其产品的应用受到了很大的限制。在碳化硼陶瓷中添加烧结助剂或第二相形成B4C基陶瓷复合材料,是解决以上问题的最佳途径。基于反应烧结SiC的工艺原理,本课题提出制备反应烧结SiC/B4C陶瓷复合材料这一新思路,这将对B4C陶瓷材料的推广和应用将具有非常重要的意义。在制备反应烧结SiC/B4C陶瓷复合材料的过程中,颗粒级配对渗硅过程、材料的密度和性能具有很重要的影响,因此,本文着重研究了B4C的颗粒级配对反应烧结SiC/B4C复合材料物相组成、显微结构、致密度、力学性能的影响。通过详细的研究,论文取得的主要结果为：(1)以B4C和炭黑为原料,经混合、压制成型和烘干后,在真空下经1350℃×1h无压渗硅制备出SiC/B4C陶瓷复合材料。复合材料的相组成为B11.15C2.85、B12.97Si0.03C2、SiC和Si。渗Si烧结过程中,C与Si反应生成SiC；部分B4C颗粒与Si反应生成SiC、B11.15C2.85和B1297Si0.03C2；残留Si的量可控制在10%左右。(2)在复合材料的显微组织中,新生成的SiC和游离Si填充在B4C颗粒空隙处形成结合相,大粒径的B4C由于和Si的反应形成了核壳结构,壳区域的Si含量较高,B4C晶粒内含有位错,在B4C晶粒内有反应生成的SiC,反应生成的SiC主要呈层状结构。(3)正交实验表明：当B4C的粗颗粒(300gm)：中颗粒(39μm)：细颗粒(4.3μm)为7：1：2时,可制得综合性能较佳的SiC/B4C复合材料,其体积密度、气孔率、硬度、抗弯强度和断裂韧性分别为2.618g/cm3、0.114%、25.60GPa、170.2MPa、3.60MPa·m1/2。SiC/B4C复合材料的断裂方式为：以为穿晶断裂为主,同时还存在大量沿晶断裂。(4)从热力学角度计算和分析了SiC/B4C陶瓷复合材料制备过程中渗硅反应的可能性,并建立了渗硅反应机理模型,认为在渗Si反应过程中,除Si与C反应形成SiC外,Si原子还能扩散进入B4C与其发生反应。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 碳化硼材料的概述

- 1.2.1 碳化硼的组成及结构

- 1.2.2 碳化硼材料的性能及应用

- 1.2.3 碳化硼材料的致密化

- 1.3 碳化硼复相陶瓷

- 1.3.1 碳化硼/单质复相陶瓷

- 1.3.2 碳化硼/氧化物复相陶瓷

- 1.3.3 碳化硼/硼化物复相陶瓷

- 1.3.4 碳化硼/碳化物复相陶瓷

- 4C/SiC复合材料的研究进展'>1.4 B4C/SiC复合材料的研究进展

- 4C/SiC复合材料的制备'>1.4.1 B4C/SiC复合材料的制备

- 1.4.2 反应烧结碳化硅概述

- 4C复合材料的研究进展'>1.4.3 反应烧结SiC/B4C复合材料的研究进展

- 1.5 颗粒堆积理论

- 1.6 本论文研究的目的、意义和内容

- 1.6.1 论文研究的目的和意义

- 1.6.2 论文主要研究内容

- 第2章 实验过程

- 2.1 实验目的

- 2.2 实验原料

- 2.3 实验设备

- 2.4 正交试验设计

- 4C复合材料的制备'>2.5 SiC/B4C复合材料的制备

- 2.5.1 复合粉体的制备

- 2.5.2 复合粉体的成型

- 2.5.3 烧结

- 4C复合材料的显微组织观察及综合性能测试'>2.6 SiC/B4C复合材料的显微组织观察及综合性能测试

- 2.6.1 材料的X射线物相分析

- 2.6.2 材料显微组织观测

- 2.6.3 材料相对密度及气孔率的测定

- 2.6.4 材料硬度测试

- 2.6.5 材料抗弯强度测试

- 2.6.6 材料断裂韧性的测试

- 第3章 实验结果与讨论

- 4C复合材料制备工艺的确定'>3.1 SiC/B4C复合材料制备工艺的确定

- 3.1.1 成形剂的确定

- 3.1.2 烧结工艺的确定

- 4C复合材料物相分析'>3.2 SiC/B4C复合材料物相分析

- 3.2.1 复合材料XRD定性分析

- 3.2.2 复合材料XRD半定量分析

- 4C复合材料显微组织分析'>3.3 SiC/B4C复合材料显微组织分析

- 3.3.1 复合材料的基本形貌

- 3.3.2 颗粒级配对复合材料的显微组织的影响

- 3.3.3 复合材料的TEM显微组织观察与分析

- 4C复合材料致密化分析'>3.4 SiC/B4C复合材料致密化分析

- 3.4.1 临界生坯密度的理论计算

- 3.4.2 颗粒级配对复合材料致密度的影响

- 4C复合材料的力学性能'>3.5 SiC/B4C复合材料的力学性能

- 4C复合材料硬度分析'>3.5.1 SiC/B4C复合材料硬度分析

- 4C复合材料抗弯强度分析'>3.5.2 SiC/B4C复合材料抗弯强度分析

- 4C复合材料断裂韧性分析'>3.5.3 SiC/B4C复合材料断裂韧性分析

- 4C复合材料综合性能分析'>3.6 SiC/B4C复合材料综合性能分析

- 4C复合材料的断口形貌分析'>3.7 SiC/B4C复合材料的断口形貌分析

- 4C复合材料烧结过程中的反应机理'>3.8 热力学计算及SiC/B4C复合材料烧结过程中的反应机理

- 3.8.1 热力学计算

- 3.8.2 复合材料烧结过程中的反应机理

- 第4章 结论与展望

- 4.1 结论

- 4.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].塑料-陶瓷复合材料制备新技术[J]. 涂料技术与文摘 2016(11)

- [2].石英陶瓷复合材料介电性能研究[J]. 高科技纤维与应用 2017(02)

- [3].超高温陶瓷复合材料的研究发展[J]. 化工管理 2015(35)

- [4].超高温陶瓷复合材料的研究进展[J]. 科学通报 2015(03)

- [5].玻璃陶瓷复合材料和研究进展[J]. 工业设计 2015(10)

- [6].电子基板用玻璃/陶瓷复合材料的低温共烧与性能[J]. 现代技术陶瓷 2017(02)

- [7].NiCrW-Al_2O_3-SrCO_3-Ag金属陶瓷复合材料的高温摩擦学性能研究[J]. 摩擦学学报 2015(06)

- [8].Al_2O_3/TiC/Mo/Ni微纳陶瓷复合材料的微观结构与性能[J]. 机械工程材料 2014(03)

- [9].Fraunhofer开发出泵用金刚石陶瓷复合材料[J]. 超硬材料工程 2010(03)

- [10].我国陶瓷复合材料专利信息分析与研究[J]. 中国陶瓷 2010(10)

- [11].矿渣制备低温陶瓷复合材料的研究[J]. 硅酸盐通报 2010(06)

- [12].放电等离子烧结制备Ti_3AlC_2/Al_2O_3陶瓷复合材料[J]. 陶瓷学报 2017(05)

- [13].新型口腔树脂陶瓷复合材料光泽度与粗糙度的研究[J]. 稀有金属材料与工程 2015(S1)

- [14].溶胶-凝胶一步法制备低温共烧钙长石基玻璃-陶瓷复合材料（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2012(S3)

- [15].纤维增强金属陶瓷复合材料的可行性探讨[J]. 山西建筑 2010(29)

- [16].芳纶陶瓷复合材料防弹性能的研究[J]. 中国个体防护装备 2014(04)

- [17].基于元胞自动机的陶瓷复合材料的设计与制备[J]. 功能材料 2012(24)

- [18].活性炭陶瓷复合材料的苯吸附特性[J]. 材料热处理学报 2011(10)

- [19].硼化物陶瓷复合材料的研究进展与前景展望[J]. 吉林建筑工程学院学报 2009(05)

- [20].玄武岩纤维陶瓷复合材料的研究进展[J]. 四川建材 2015(01)

- [21].纳米陶瓷复合材料的研究进展[J]. 科技资讯 2013(32)

- [22].高膨胀系数玻璃-陶瓷复合材料的性能研究[J]. 电子元件与材料 2010(09)

- [23].木质陶瓷复合材料的研究现状及发展前景[J]. 林业机械与木工设备 2009(02)

- [24].常温固化免烧结泡沫陶瓷复合材料的制备及性能[J]. 陶瓷 2009(12)

- [25].纤维陶瓷复合材料抗侵彻试验与数值模拟分析[J]. 武汉理工大学学报 2013(05)

- [26].碳纳米管/陶瓷复合材料的应用研究现状[J]. 上海建材 2016(05)

- [27].层状陶瓷复合材料的制备技术及其研究发展现状和趋势[J]. 硅酸盐通报 2019(08)

- [28].新型金属陶瓷复合材料的试制[J]. 中国水泥 2018(05)

- [29].放电等离子烧结制备金刚石/钛铝碳复合材料[J]. 超硬材料工程 2017(01)

- [30].陶瓷复合材料专利信息分析[J]. 陶瓷学报 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/086f4498397fee679e20c1d9.html