# 34CrMo4合金结构钢在湿硫化氢环境中的应力腐蚀试验研究

### 论文摘要

问题,也是影响石油天然气工业设备可靠性及使用寿命的关键因素。本文针对车用压缩天然气（CNG）气瓶在湿H2S环境中可能出现的应力腐蚀开裂问题,并考虑到各地天然气质量的差异和气瓶的实际工况条件,通过慢应变速率拉伸试验,研究了常温时不同H2S浓度下34CrMo4的应力腐蚀开裂敏感性;对新型预裂纹拉伸扩展腐蚀试验机进行了组装和调试,为该设备的广泛应用做了前期准备工作;通过预裂纹拉伸扩展试验,研究了在平均载荷速率相同的情况下,不同加载途径对34CrMo4应力腐蚀裂纹扩展速率的影响。为在役气瓶的安全评估与寿命预测提供了依据,对安全生产具有一定的指导意义。主要结论有:（1）随着H2S浓度的增加,34CrMo4钢的应力腐蚀敏感性单调增加,并按对数函数y = 0.1831Ln（x）-0.403规律变化。（2）中高浓度（1000ppm,1500ppm和2000ppm）范围内,应力-应变曲线没有屈服平台,几乎线性上升,并在上升过程中突然断裂。（3）随着H2S浓度的增加,34CrMo4钢表面钝化膜被破坏,试样由韧性断裂逐渐转变为穿晶的解理或准解理脆性断裂。（4）在平均载荷速率相等的情况下,不同加载途径对34CrMo4裂纹扩展速率的影响并不明显,但均表现出了较为明显的应力腐蚀敏感性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 2S 环境'>1.1 湿H2S 环境

- 1.2 硫化物应力腐蚀定义

- 1.3 研究背景

- 1.4 国内外研究现状

- 1.4.1 关于热处理工艺对气瓶应力腐蚀影响的研究

- 2S 及其它环境介质对气瓶应力腐蚀影响的研究'>1.4.2 关于H2S 及其它环境介质对气瓶应力腐蚀影响的研究

- 2S 介质对气瓶腐蚀疲劳影响的研究'>1.4.3 关于H2S 介质对气瓶腐蚀疲劳影响的研究

- 1.4.4 关于34CrMo4 材质气瓶的失效及应力腐蚀研究

- 1.5 课题研究内容和方法

- 1.5.1 研究内容

- 1.5.2 研究方法

- 第2章 慢应变速率拉伸试验研究

- 2.1 慢应变速率试验法原理

- 2.2 评价体系

- 2.3 试验材料

- 2.4 试样尺寸

- 2.5 试验溶液

- 2.5.1 选择依据

- 2.5.2 溶液配制

- 2.6 试验装置

- 2.7 试验步骤

- 2.8 试验结果与分析

- 2.8.1 试验参数及曲线

- 2.8.2 SCC 敏感性

- 2.8.3 断口形貌分析

- 2.9 本章小结

- 第3章 新型预裂纹拉伸扩展腐蚀试验机的组装与调试

- 3.1 前言

- 3.2 设备硬件构成

- 3.3 软件控制

- 3.3.1 软件界面

- 3.3.2 校准与检定

- 3.3.3 试验步骤

- 3.4 本章小结

- 第4章 预裂纹拉伸扩展试验研究

- 4.1 前言

- 4.2 试样制备

- 4.3 溶液配制

- 4.4 试验过程

- 4.5 试验结果与分析

- 4.5.1 裂纹扩展速率da/dt

- 4.5.2 断口形貌与能谱分析

- 4.6 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 5.2.1 SSRT 试验

- 5.2.2 裂纹拉伸扩展试验

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间参加的科研项目和成果

### 相关论文文献

- [1].抗硫化物应力腐蚀试验方法的改进[J]. 宝钢技术 2016(03)

- [2].2.25Cr-1Mo-0.25V钢的硫化氢应力腐蚀试验研究[J]. 压力容器 2014(02)

- [3].波纹管原型试件加速应力腐蚀试验方法及性能研究[J]. 腐蚀科学与防护技术 2009(06)

- [4].7A52铝合金及25CrMnSiA钢焊接件海洋大气应力腐蚀试验研究[J]. 装备环境工程 2017(06)

- [5].几种应力腐蚀试验方法的比较[J]. 大型铸锻件 2010(05)

- [6].SSC抗硫化氢应力腐蚀试验方法的开发[J]. 包钢科技 2015(04)

- [7].08Cr2A1Mo钢在湿H_2S环境中的应力腐蚀试验研究[J]. 压力容器 2009(03)

- [8].储运类压力管线的RBI应用和H_2S应力腐蚀试验研究[J]. 中国特种设备安全 2008(04)

- [9].加氢反应器材料的应力腐蚀试验[J]. 东北林业大学学报 2009(04)

- [10].C环应力腐蚀试验机的研制与应用[J]. 工程与试验 2015(03)

- [11].2.25Cr-1Mo-0.25V钢应力腐蚀裂纹扩展速率试验[J]. 东北林业大学学报 2013(10)

- [12].A7N01铝合金型材抗应力腐蚀性能[J]. 电焊机 2014(03)

- [13].高钢级油井管硫化物应力腐蚀试验的研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(11)

- [14].长管拖车用气瓶硫化氢应力腐蚀试验研究[J]. 中国化工装备 2013(01)

- [15].湿H_2S环境中含缺陷Q345R钢焊接接头的应力腐蚀试验研究[J]. 浙江工业大学学报 2013(04)

- [16].L360Q NS钢含硫天然气管道焊接工艺应用研究[J]. 金属加工(热加工) 2016(04)

- [17].锅炉不锈钢管的应力腐蚀探究[J]. 清洗世界 2014(02)

- [18].核电厂水池覆面钢板在硼酸溶液中的腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2018(07)

- [19].34CrMo4钢在湿H_2S环境下的应力腐蚀试验研究[J]. 压力容器 2012(09)

- [20].含缺陷Q345R钢焊接接头在湿硫化氢环境下的慢应变速率应力腐蚀试验研究[J]. 浙江工业大学学报 2012(05)

- [21].20钢含硫天然气管线焊接工艺应用研究[J]. 金属加工(热加工) 2011(10)

- [22].2Cr13钢弹性体失效分析[J]. 金属热处理 2008(09)

- [23].500kV复合绝缘子过热原因分析[J]. 河北电力技术 2015(05)

- [24].不同材料波形膨胀节抗应力腐蚀性能研究[J]. 化工机械 2011(05)

- [25].新焊接转子材料25Cr2Ni2MoV钢的试制及其性能试验[J]. 热力透平 2008(03)

- [26].天津钢管技术中心应力腐蚀实验室通过雪佛龙石油公司认证[J]. 表面工程与再制造 2015(04)

- [27].国外标准题录[J]. 理化检验(物理分册) 2008(01)

- [28].16MnR钢和15MnVR钢在碳酸盐环境中的应力腐蚀研究[J]. 压力容器 2009(12)

- [29].H_2S介质中常用钢材焊接处腐蚀的研究[J]. 干燥技术与设备 2011(03)

- [30].S32168在氯离子环境中的应力腐蚀试验研究[J]. 压力容器 2015(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/087644b1a6d45c602115e354.html