# DVS微能耗生物滤床污水处理工艺在城市污水处理工程中的应用实例分析

银发环保股份有限公司云南昆明650000

摘要：随着城市化进程的快速推进，中心城市具有得天独厚的条件，经济快速发展，规模迅速扩大，但基础设施发展却相对滞后，城区环境质量下降，基于此，本文以实际工程案例为依据，对DVS微能耗生物滤床污水处理工艺在污水处理中的有效应用进行了详实的分析，以供参考。

关键词：DVS微能耗生物滤床污水处理工艺；城市污水处理工程；应用

1.项目概况

昆明星耀（国际）俱乐部有限公司“星耀▪水乡”中水处理工程项目嵩明杨林嘉丽泽，项目总用地122.39万m2，总建筑面积53.41万m2，建筑物占地面积18.67万m2，绿化率58％，根据昆明市相关规定，小区内必须建设中水处理设施。

水处理工艺的选择是废水处理工程建设的关键，处理工艺是否合理直接关系到污水处理站的处理效果、出水水质、运转稳定性、投资及运转成本和管理操作水平等。因此，必须结合实际情况，综合考虑各方面因素，慎重选择合适的处理工艺，以达到最佳的处理效果和经济效益。

从实际应用方面来看，小区实施污水回用，开辟了第二水源，降低了小区新鲜水取用量，经处理后的污水回用于小区绿化、冲厕、道路浇洒，减少了污水的排放量，减轻了受纳水体的污染，所以污水回用既节约了水资源，也消除了环境污染，社会效益、环境效益显著。

2.DVS微能耗生物滤床污水处理工艺污水处理技术概述

DVS微能耗生物滤床污水处理工艺污水处理技术可以说是目前世界上比较先进的生态处理技术，DVS微能耗生物滤床污水处理工艺污水处理技术吸收了传统的污水生化处理技术与国际先进生活污水处理技术的优势，同时，充分考虑了国内污水水质特点，经过多年的科学实验与实践研发出来的。DVS微能耗生物滤床污水处理技术借鉴自然界水体自净原理，加入人工强化技术，在系统中营造了一个平衡的自然生态环境，是传统污水处理技术与先进技术的结合。系统内部具有高程度的生物多样性，同时由于其内部形成了一种自然生态平衡，系统的运行具有较高的稳定性。

该工艺是利用生态和物理的联合处理方法对污水进行处理，垂直流向的污水经过净水植物吸收、土壤渗滤、微生物群组处理和石英砂过滤等过程，处理效果良好。DVS微能耗生物滤床污水处理工艺技术具有用途广泛、适应性强、运营自动化、维修简便、稳定可靠的出水水质、建造、运营的低成本等优点。

3.DVS微能耗生物滤床污水处理工艺污水处理技术下特点分析

3.1适应性强

它对地形、空间、气候和污水水质等没有特殊要求，系统的占地也可根据用户的具体情况及需要而确定。使用的系统采用的是模块化设计，所以可以对一个系统进行集中建造，也可以进行分散建造以满足用户对处理总量的要求。

3.2全自动运营，维护方便

系统在投入使用后，处于平衡的环境中可以自动的完成对污水的三级处理并具有一定的自我调节功能。相比较来说生态技术所所使用的设备相对较少，所以在一定程度上降低了由于认为操作失误所导致的系统运行不畅的几率，减少了故障的发生率，实现全自动运营也为维护提供了便利。该系统还可以减少污泥量的产生，可以三年到五年进行一次清理。

3.3出水水质稳定可靠

当系统达到生态平衡状态时就不容易遭到破坏，可以来抵御较大范围内所产生不同浓度有害物质的冲击，保证出水水质可以达到标准。

3.4系统景观化

系统可以与周边环境相互配合并辅助种植一些具有观赏性水生植物，形成一个无异味的生态系统，使景观更具科技感与人性化。

3.5建造、运行费用低

该系统具有较好的性价比，几乎所有的投资都体现在系统建设的一次性投资上，所以，系统所使用的运行费用相对较低，只需要对运行设备提供用电就可以了，用户不需要再对系统进行定期的投入，从而减低了周期性投资。

3.6安全、环保

该系统全部采用环保材料建设，填料可用粉煤灰等工业固体废物，从而到达“以废治废”的目的。此外，系统运行时没有噪音，并可解决污水异味的问题。同时，污水在处理过程中，因为不需添加任何化学药物，不会对水体造成二次污染。系统产生的污泥可全部循环利用，在系统内部得到消耗，无需人工清理。

4.DVS微能耗生物滤床污水处理工艺要点及应用

DVS微能耗生物滤床污水处理工艺处理过程由如下二个过程组成：

（1）一级处理：调节沉砂池，主要作用是沉降污水中的较大固体颗粒，初级降解水中有机物，调节水量和均衡水质，去除异味。调节沉沙池的出水流经流量控制系统，进入生态桶+生态滤床，开始二级处理。

（2）二级处理：主要是生态桶+生态滤床。生态桶+生态滤床是降解水中污染物的核心部分，内含多种植物、特种微生物以及为维持生态平衡人工添加的活性物质，与我们见到的自然界中的水体大体相似，植物非常茂密，郁郁葱葱，并有鲜花点缀其间，不但具有降解污染物的能力，而且具有很好的观赏性。水中污染物如悬浮颗粒、有机物、病菌、氨氮、磷等被逐级降解，特殊的技术保证了系统中污泥产量极低，正常情况下无需清理。生态桶+生态滤床出水经沉淀处理，悬浮物浓度降低，上清液被引入三级处理，沉淀在沉淀桶底的高活性污泥被引入调节沉砂池进行生物物种补充。

图2生态桶结构示意

生态滤床采用多种自然材料(生物碳、颗粒、铁屑、陶滤等)加工制成净化过滤材料组成填料床，并通过科学的组合,充分发挥自然的生物化学和物理化学对污水进行净化作用,利用装置内各种微生物和微小动物的对污水的净化能力,从而达到综合净化处理污水的目的。

在该污水处理工程中，污水经格栅拦截去除较粗大的悬浮物、纸张等后进入调节沉砂池，污水在调节沉砂池中通过厌氧、沉淀作用，将污水中含有的大部分不溶解性有机悬浮物进行拦截，同时通过在调节沉砂池中悬浮生长的厌氧微生物的作用下，将溶解性有机物及拦截的不溶解性有机物进行降解去除。调节沉砂池出水通过泵提升后经配水系统进入生态桶，污水在生态桶中污染物质得到有效降解去除。然后再进入生态滤床，生态滤床通过采用生态土壤的特殊设计，在多介质填料表面形成的微生物、微小动物甚至蚯蚓等肠腔动物组成的生态系，通过其生物、生化去除以及物理吸附、截留等共同作用，达到进一步净化生活污水水质，特别是降低处理水中的SS。最后出水再进入经鱼塘改造后的多级湿地中作进一步处理。

结语：综上，应用DVS微能耗生物滤床污水处理工艺，整个处理装置系统其技术特点是将生物氧化和过滤结合在一起，操作简单，污泥量少，出水水质优良，占地面积小、净化效率高，具有较好的净化效果、稳定持续的处理能力、方便简易的维护管理特点，在本次污水处理过程中取得了良好的效果，值得今后进行推广与进一步研究。

参考文献：

[1]陈新乐,冯杰,蔡少卿,方阳,林伟刚,方燕芳,徐雨晴,刘莹.微生态滤床对农村生活污水处理效果的研究[J].广东化工,2018,45(05):204-205.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0892d5924789cac3528c3712.html