# 公路软土路基处理服务系统研究

### 论文摘要

高速公路软基处理的研究还停留在局部的、分散的处理方案及效果评价方面,系统的研究优化设计方面还是很少。论文通过对公路软土性质、软土地基处理方案、国内外软土处理决策的总结和研究,分析和了解设计人员和管理人员等对该领域内知识的需求,并根据软土处理方案决策的特点,采用基于专家评分方式的模糊综合评判理论,综合考虑影响公路软土地基处理的各种因素,并且解决了对于评判指标的选取、影响因素的权重分配等难点问题,从而得到优化的软土地基处理的方案。在完成软土地基处理方案优化选择的基础上,论文通过总结常用地基处理方案的适用条件、加固机理、设计要点和设计流程图,指明设计过程中应考虑的设计步骤和有关参数选取,从而系统的完成整个地基处理的决策设计过程。此外论文还在VB编程环境下运用计算机技术手段开发了公路软土地基处理服务系统,将软土地基处理方案决策和方案设计过程程序化。论文研究成果有利于提高软基处理技术决策设计的数字化和智能化,并可为软基处理技术人员开展工作提供一定帮助。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的提出

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文的工作思路和研究内容

- 第二章 公路软土地基处理的方法及其特点

- 2.1 软土性质

- 2.1.1 软土的定义

- 2.1.2 软土主要岩土工程特性

- 2.2 贵州省山区软基特点

- 2.3 常用软土地基处理的方法

- 2.4 软土地基处理方案选择的特点

- 2.4.1 影响因素众多

- 2.4.2 模糊性

- 2.4.3 实时性

- 2.5 本章小结

- 第三章 基于模糊综合评判法的软基处理方案选择

- 3.1 模糊综合评判法步骤

- 3.1.1 模糊综合评判的思想和原理

- 3.1.2 模糊综合评判法的模型和步骤

- 3.2 软土处理方案选择的模糊综合评判

- 3.2.1 模糊综合评判因素集的确定

- 3.2.2 建立综合评判的评价集

- 3.2.3 影响因素的权重分配

- 3.2.4 进行单因素模糊评判，并求得评判矩阵

- 3.3 实例分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 常用软土处理方案设计

- 4.1 常用软土处理方案要点

- 4.1.1 换填垫层法设计

- 4.1.2 强夯法

- 4.1.3 强夯置换法

- 4.1.4 振冲法

- 4.1.5 砂石桩法

- 4.1.6 水泥粉煤灰碎石桩法

- 4.1.7 夯实水泥土桩法

- 4.1.8 水泥土搅拌法

- 4.1.9 高压喷射注浆法

- 4.1.10 石灰桩法

- 4.2 设计流程图

- 4.2.1 垫层设计流程图

- 4.2.2 刚性桩、半刚性桩复合地基设计流程图

- 4.2.3 散体材料桩及柔性桩复合地基通用设计流程图

- 4.2.4 强夯法设计流程图

- 4.2.5 加固土桩设计流程

- 4.2.6 深层搅拌法设计流程图

- 4.3 本章小结

- 第五章 基于 VB 编程的系统实现

- 5.1 VB 程序简介

- 5.2 系统的总体结构及功能模块

- 5.2.1 公路软土地基处理服务系统结构图

- 5.2.2 系统模块组成

- 5.3 程序部分功能及代码解析

- 5.4 程序实现结果

- 5.5 本章小节

- 第六章 结论与展望

- 6.1 本文取得的主要成果

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的论著及取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].钢渣在公路软土地基处理中的应用研究[J]. 西部交通科技 2020(06)

- [2].关于公路软土地基勘察设计方案的思考[J]. 中国管理信息化 2017(19)

- [3].广西公路软土成因类型及特性研究[J]. 西部交通科技 2017(04)

- [4].公路软土层注浆试验中浆脉分布与压力分析[J]. 湖北理工学院学报 2020(01)

- [5].公路软土段钻孔灌注加固技术研究[J]. 长沙铁道学院学报(社会科学版) 2014(02)

- [6].公路软土地基加固处理浅析[J]. 工程抗震与加固改造 2019(06)

- [7].公路软土地基处理技术与质量控制[J]. 交通标准化 2014(08)

- [8].浅议粉喷桩在公路软土地基处理中的应用[J]. 中国高新技术企业 2010(04)

- [9].公路软土地基处理技术及其质量管理[J]. 科技创新导报 2017(10)

- [10].浅析公路软土地基设计处理方法[J]. 科技资讯 2010(34)

- [11].广西滨海公路软土特性及其地基处理探讨[J]. 西部交通科技 2020(07)

- [12].公路软土基施工技术研究[J]. 建材与装饰 2016(07)

- [13].公路软土基处理及加宽施工技术探讨[J]. 黑龙江交通科技 2014(09)

- [14].浅谈公路软土地基处理中桩基的施工方法[J]. 科技创新与应用 2012(17)

- [15].公路软土地基处理设计方法探讨[J]. 现代交通技术 2010(06)

- [16].公路软土地基勘察设计方案[J]. 环球市场信息导报 2015(27)

- [17].高速公路软土地区地基处理[J]. 科技信息(学术研究) 2008(03)

- [18].公路软土地基处理中强夯法的应用[J]. 工程建设与设计 2017(10)

- [19].试论公路软土地基处理方法和施工工艺[J]. 科技风 2017(14)

- [20].探究公路软土地基处理方法标准及方案选择[J]. 中国标准化 2016(15)

- [21].粉喷桩在公路软土地基处理中的应用[J]. 中国建材科技 2020(02)

- [22].公路软土地基施工技术分析[J]. 四川水泥 2018(06)

- [23].粉喷桩在公路软土地基处理中的应用[J]. 交通世界 2017(20)

- [24].公路软土地基处理中的相关技术及应用探究[J]. 江西建材 2015(23)

- [25].泡沫混凝土在公路软土基中的应用[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2014(03)

- [26].公路软土地基处理对策探讨[J]. 山西建筑 2017(03)

- [27].强夯法在公路软土地基处理中的应用标准[J]. 中国标准化 2017(10)

- [28].深层水泥搅拌桩在公路软土地基处理中的应用研究[J]. 建材与装饰 2016(19)

- [29].小议公路软土地基施工处理中深层水泥搅拌桩技术的应用[J]. 江西建材 2015(10)

- [30].浅谈砂石桩在公路软土地基处理中的应用[J]. 江西建材 2014(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/08935d3736e37cc7423feada.html