# AZ31轧制变形与AZ31/Al热轧复合工艺研究

### 论文摘要

热轧是生产变形镁合金板材的重要工艺,本文对热轧变形中电磁连铸AZ31镁合金的组织性能进行了研究；利用轧制复合工艺对AZ31和L2纯铝进行热轧复合,并成功制得AZ31/Al复合板。主要实验结果如下：(1)在AZ31热轧过程中,随着轧制变形量增加,孪晶面由粗大的透镜状向细小的板条状转变,且孪晶数量增加；动态再结晶的程度增大。(2)随着轧制温度升高动态再结晶更容易进行。在较高温度条件下,再结晶方式由孪生动态再结晶向沿着原始晶粒的晶界析出转变。温度对再结晶方式的影响源于镁合金变形机制随温度得改变。(3)研究了应变速率对动态再结晶的影响规律,结合Z=εexp(?)公式可得,随着变形温度T升高或应变速率降低,Z值变小,晶粒尺寸变大,当Z值减小到某一数值时,再结晶形核方式发生改变。(4)AZ31镁合金多道次轧制变形时,每道次变形量在30%、轧制温度在370℃时,轧制后板材表面质量最好。三道次轧制后,沿轧制方向的抗拉强度为280～290 MPa,延伸率为24%～29%,沿垂直于轧制方向的抗拉强度290～310 MPa,延伸率17%～22%。(5)随着轧制道次的增加,总变形量变大,形成了强烈的平行于轧制方向的(0002)基面织构。经过退火处理后,(0002)基面织构强度略有下降。(6)采用热轧变形制备AZ31/Al复合板时,要实现完全复合,轧制变形量要大于50%,变形温度为425℃时轧制复合后板材的质量较好。AZ31/Al轧制复合板退火处理的退火温度高于275℃时,复合面处生成脆性中间相对结合面产生不利影响；比较合理的退火温度为250℃,此时没有中间相生成。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 镁合金的塑性变形机制

- 1.2.1 镁合金晶体结构

- 1.2.2 镁合金的滑移

- 1.2.3 镁合金的孪晶

- 1.3 镁合金的动态再结晶

- 1.3.1 连续动态再结晶和非连续动态再结晶

- 1.3.2 旋转动态再结晶

- 1.3.3 孪生动态再结晶

- 1.3.4 动态再结晶的影响因素

- 1.4 镁合金的轧制变形

- 1.4.1 轧制变形理论

- 1.4.2 镁合金轧制变形工艺

- 1.4.3 轧制复合工艺

- 1.5 课题的研究内容和意义

- 2 AZ31镁合金热轧变形过程的微观组织

- 2.1 引言

- 2.2 实验方案

- 2.2.1 实验材料

- 2.2.2 实验设备

- 2.2.3 实验方案

- 2.3 轧制压下量对镁合金变形组织的影响

- 2.4 轧制温度对镁合金变形组织的影响

- 2.5 应变速率对镁合金变形组织的影响

- 2.6 本章小结

- 3 AZ31镁合金板材热轧成形工艺

- 3.1 引言

- 3.2 轧制工艺参数的确定

- 3.2.1 轧制轧制温度

- 3.2.2 道次轧制压下量

- 3.3 轧制道次对镁合金组织性能的影响

- 3.3.1 轧制道次对镁合金板材形貌和显微组织的影响

- 3.3.2 轧制道次对镁合金性能的影响

- 3.4 退火工艺对镁合金变形组织性能的影响

- 3.4.1 退火工艺方案

- 3.4.2 退火工艺对AZ31镁合金组织的影响

- 3.4.3 退火处理对AZ31镁合金织构的影响

- 3.5 本章小结

- 4 AZ31/Al轧制复合成形工艺

- 4.1 引言

- 4.2 实验方法

- 4.2.1 实验材料

- 4.2.2 表面处理

- 4.2.3 组料

- 4.2.4 轧制复合

- 4.2.5 轧后退火

- 4.3 轧制复合成形工艺

- 4.3.1 轧制温度对板材复合的影响

- 4.3.2 轧制压下量对板材复合的影响

- 4.4 AZ31/Al复合板材的退火工艺

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].AZ31镁合金拉伸扭折带结构的产生及交互作用机制[J]. 金属学报 2019(12)

- [2].退火对AZ31镁合金微观组织和力学各向异性的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2020(01)

- [3].AZ31镁合金的晶体模型及单轴拉伸仿真[J]. 南方农机 2017(05)

- [4].AZ31镁合金磷酸盐化学转化膜的研究[J]. 电镀与环保 2016(04)

- [5].浇注温度对浇注温度对AZ31液态模锻制件组织及性能的影响[J]. 河南科技 2015(06)

- [6].AZ31镁合金静液挤压试验研究[J]. 中国机械工程 2008(09)

- [7].激光冲击AZ31镁合金抗腐蚀性能研究[J]. 中国激光 2014(04)

- [8].AZ31镁合金在模拟体液中的腐蚀行为研究[J]. 武汉科技大学学报 2013(05)

- [9].激光重熔处理对AZ31镁合金表面特性的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2011(06)

- [10].挤压温度对AZ31镁合金组织性能的影响[J]. 轻合金加工技术 2008(03)

- [11].AZ31镁合金异齿复合形变工艺的研究[J]. 沈阳理工大学学报 2016(06)

- [12].AZ31镁合金板材连续挤压工艺的实验研究[J]. 稀有金属材料与工程 2017(06)

- [13].AZ31镁合金表面磁控溅射沉积铝膜研究[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [14].铸轧AZ31镁合金在高温拉伸中的动态再结晶行为[J]. 中国有色金属学报 2013(07)

- [15].AZ31镁合金表面锰盐-氟锆酸盐复合转化膜的制备及性能[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2013(05)

- [16].同步和异步轧制AZ31镁合金板材的织构及力学性能[J]. 特种铸造及有色合金 2012(03)

- [17].AZ31镁合金包辛格效应研究[J]. 稀有金属材料与工程 2011(04)

- [18].AZ31镁合金晶粒细化方法及机制研究现状[J]. 轻合金加工技术 2010(01)

- [19].定向凝固对AZ31镁合金凝固组织的影响[J]. 中国铸造装备与技术 2009(02)

- [20].AZ31镁合金变通道角挤压工艺[J]. 材料热处理学报 2009(05)

- [21].NaCl介质中AZ31镁合金的动态电化学腐蚀行为研究[J]. 兵器材料科学与工程 2008(06)

- [22].AZ31镁合金的炉中钎焊试验研究[J]. 轻合金加工技术 2008(03)

- [23].挤压比和挤压温度对AZ31镁合金组织性能的影响[J]. 金属世界 2008(03)

- [24].AZ31镁合金压痕-压平复合形变数值模拟[J]. 精密成形工程 2017(02)

- [25].不同深冷处理时间对AZ31镁合金组织及性能的影响[J]. 热加工工艺 2016(20)

- [26].AZ31镁合金流变成形制品裂纹的形成原因[J]. 特种铸造及有色合金 2012(06)

- [27].加热方式对AZ31镁合金定向凝固组织影响研究[J]. 铸造设备与工艺 2012(06)

- [28].加工方式对AZ31变形镁合金热拉伸流变应力的影响[J]. 材料科学与工艺 2010(01)

- [29].异步轧制AZ31镁合金板材的组织性能研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2008(08)

- [30].焊后塑性变形对搅拌摩擦焊AZ31镁合金耐腐蚀的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0895b7f406c5f967a2240ad6.html