# 高速公路路基的动力特性及施工工艺研究

### 论文摘要

路基路面结构在运营中主要承受交通车辆的作用,它的实际工作状态与现行的静态力学计算体系有较大的差距。而针对红粘土高液限、高塑指、难失水的特点,用其填筑路基能否满足要求,是值得关注的课题之一。因此,本文从对红粘土的室内改良试验和有限元分析入手,研究了动态荷载作用下红粘土填筑公路路基的动力特性,主要内容如下：1对红粘土的物理力学特性以及改良前后的力学强度试验进行分析,得到一些有益结论,并确定了最佳掺灰比,获取一些计算参数。最后建议施工时掺入6%生石灰,控制好路基压实度,并注意对其进行养护,确保其强度、稳性能够得到有效地增长。2结合大型有限元分析软件ANSYS,建立了沥青路面结构动力有限元三维空间分析模型；将交通荷载模拟为移动的恒定荷载,考虑在平整路面和不平整路面(假定路面为—已知的波形面)情况下,计算在不同工况组合(五种轮载、五种车速)下路面结构的动态应力、应变以及位移等动态响应。找出它们之间的关系并通过分析比较得出一些结论。3对红粘土改良土施工工艺进行了研究。对红粘土路堤施工流程和压实度影响因素进行分析,并通过一系列现场试验,对碾压工艺,包括碾压含水量的控制、压实机具的选择,松铺厚度等进行了分析研究,确定最终的施工工艺。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 红粘土性质

- 1.2.2 石灰改良土的现状

- 1.2.3 动力研究现状

- 1.3 本文研究内容

- 第二章 红粘土室内改良试验研究

- 2.1 引言

- 2.2 试验工点概况

- 2.2.1 地理概况

- 2.2.2 路基设计

- 2.3 石灰改良原理

- 2.4 红粘土基本特性

- 2.4.1 物质组成及结构特征

- 2.4.2 物理性质

- 2.4.3 力学性质

- 2.4.4 膨胀性及复浸水特性

- 2.5 红粘土改良前后试验研究

- 2.5.1 击实试验及改良后击实试件的物理特性分析

- 2.5.2 界限含水量试验

- 2.5.3 无侧限抗压强度试验

- 2.5.4 承载比（CBR）试验

- 2.5.5 三轴试验

- 2.6 本章小结

- 第三章 红粘土改良土施工工艺研究

- 3.1 引言

- 3.2 红粘土路堤施工工艺研究

- 3.2.1 施工流程

- 3.2.2 施工现场压实度影响因素分析及其控制方法

- 3.2.3 碾压工艺研究

- 3.3 本章小结

- 第四章 沥青路面结构动力有限元分析

- 4.1 引言

- 4.2 ANSYS软件概述

- 4.3 有限元模型的建立

- 4.3.1 本构模型

- 4.3.2 交通荷载的模拟

- 4.3.3 不平整路面荷载简化

- 4.3.4 计算参数

- 4.3.5 模型的建立

- 4.4 移动荷载作用平整路面的动力响应

- 4.4.1 时程曲线分析

- 4.4.2 车速的影响

- 4.4.3 轮载的影响

- 4.5 移动荷载作用下不平整路面的动力响应

- 4.5.1 时程曲线分析

- 4.5.2 车速的影响

- 4.5.3 轮载的影响

- 4.6 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 本文主要研究结论

- 5.2 进一步研究展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表论文和科研工作情况

### 相关论文文献

- [1].公路路基施工管理控制措施[J]. 住宅与房地产 2019(33)

- [2].跨越采空区公路路基注浆技术应用[J]. 城市建筑 2019(24)

- [3].公路路基加宽施工技术研究[J]. 智能城市 2019(24)

- [4].季节性冻土导致的公路路基冻害及防治方法分析[J]. 交通世界 2019(35)

- [5].灌砂法在公路路基试验检测中的应用[J]. 门窗 2019(16)

- [6].浅谈公路路基施工技术[J]. 科学技术创新 2020(01)

- [7].高速公路路基、桥梁与隧道的衔接方案分析[J]. 工程技术研究 2020(03)

- [8].高速公路路基加宽施工技术重点分析及探讨[J]. 居业 2020(02)

- [9].深层搅拌桩施工技术在公路路基处理中的应用探讨[J]. 四川水泥 2020(02)

- [10].公路路基施工管理要点及管理对策探讨[J]. 黑龙江交通科技 2020(03)

- [11].公路路基雨季施工措施的应用研究[J]. 黑龙江交通科技 2020(04)

- [12].高速公路路基填筑监理控制要点[J]. 住宅与房地产 2020(04)

- [13].高速公路路基、桥梁与隧道的衔接方案研究[J]. 住宅与房地产 2020(04)

- [14].公路路基水毁防治措施分析[J]. 科技视界 2020(13)

- [15].高速公路路基加宽工程施工技术的应用研究[J]. 黑龙江交通科技 2020(05)

- [16].高速公路路基填筑监理的注意事项[J]. 建材与装饰 2020(15)

- [17].巨粒土填筑施工技术在高速公路路基建设中的应用[J]. 中国建材科技 2020(02)

- [18].高速公路路基滑坡的成因及监测技术探讨[J]. 建材与装饰 2020(17)

- [19].高等级公路路基加宽施工技术框架[J]. 智能城市 2020(17)

- [20].强夯法在公路路基处理中的应用[J]. 交通世界 2020(24)

- [21].关于公路路基的养护施工技术应用分析[J]. 交通世界 2019(Z2)

- [22].辽西低山丘陵地区公路路基的养护与维修对策[J]. 现代农村科技 2019(04)

- [23].公路路基质量检测中应用探地雷达的分析与研究[J]. 中华建设 2019(03)

- [24].公路路基的养护与维修分析[J]. 交通世界 2019(21)

- [25].高速公路路基加宽工程施工技术[J]. 工程建设与设计 2019(21)

- [26].山区公路路基施工技术及质量控制研究[J]. 建材与装饰 2019(32)

- [27].公路路基施工成本控制及管理[J]. 交通世界 2019(26)

- [28].公路路基施工技术与实施要点之研究[J]. 甘肃科技纵横 2018(05)

- [29].公路路基建设之我见[J]. 四川水泥 2018(11)

- [30].高速公路路基检测方法及试验数据的处理分析[J]. 交通世界 2016(36)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/08d5fd7dc7d05e9cb4f11455.html