# 负载型Ni2P催化剂的研制、表征及其加氢脱硫性能研究

### 论文摘要

过渡金属磷化物（尤其是Ni2P催化剂）是近年来兴起的一类超深度加氢处理催化材料,表现出了极高的理化性质,在油品加氢脱硫方面活性极高,成为人们研究的热点。然而非负载的Ni2P催化剂比表面积小于1 m2/g且活性低,因此需将其负载在高比表面积载体上。TiO2-Al2O3复合氧化物载体保持了Al2O3优秀的骨骼结构和TiO2的高的活性,并克服了TiO2低比表面积的弱点,应用前景广阔。本文采用溶胶凝胶法制备了TiO2-Al2O3复合载体,用浸渍法制备了Ni2P/TiO2-Al2O3催化剂。结合X衍射（XRD）,比表面积（BET）,透射电镜（TEM）,扫描电镜（SEM）,红外（IR）和能谱分析（XPS）表征手段,以二苯并噻吩为模型化合物,研究了载体制备方法、载体组成、活性组分负载量、Ni/P摩尔比、载体焙烧温度、催化剂焙烧温度、还原温度和浸渍方法对Ni2P/TiO2-Al2O3催化剂加氢脱硫性能的影响,确定了催化剂的最佳制备方法和适宜的工艺条件。结果表明:（1）TiO2的加入减弱了Ni2P和Al2O3之间的强相互作用,抑制了磷铝酸盐的形成,促进了Ni2P活性相的生成,并抑制其团聚;（2）载体最佳制备条件为:制备方法为溶胶凝胶法、载体中TiO2含量为50%、焙烧温度为550℃;（3）催化剂最佳制备条件为:采用共浸渍法制备,Ni2P负载量为30%,Ni/P为1/1,焙烧温度为500℃,还原温度为700℃;（4）在反应温度为333℃,氢油比为500,空速为2 h-1和反应压力为3 MPa的条件下,连续反应72 h二苯并噻吩加氢脱硫活性稳定在80%以上,其性能优于HZSM-5,NaY和USY分子筛担载的相应催化剂。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 加氢脱硫催化剂载体的研究进展

- 1.1.1 单组分氧化物载体

- 1.1.2 复合氧化物载体

- 1.1.3 碳材料载体

- 1.1.4 介孔材料和分子筛载体

- 1.1.5 加氢脱硫催化剂载体的展望

- 1.2 加氢脱硫催化剂活性组分的研究进展

- 1.2.1 贵金属

- 1.2.2 过渡金属硫化物

- 1.2.3 过渡金属氮化物和碳化物

- 1.2.4 过渡金属磷化物

- 1.3 加氢脱硫反应机理

- 1.4 本论文研究目的及内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 引言

- 2.2 实验原料及设备

- 2.3 载体的制备

- 203 载体的制备'>2.3.1 Al203载体的制备

- 2 载体的制备'>2.3.2 Ti02载体的制备

- 2-Al203 复合氧化物载体的制备'>2.3.3 Ti02-Al203复合氧化物载体的制备

- 2.4 催化剂前驱体的制备

- 2.4.1 粘结剂的选择

- 2.4.2 助挤剂的选择

- 2.4.3 制备方法

- 2.5 催化剂前驱体的程序升温还原

- 2.6 催化剂反应性能评价

- 2.6.1 实验装置流程

- 2.6.2 产物分析方法

- 2.7 样品的表征仪器及方法

- 2.7.1 X 射线衍射（XRD）

- 2.7.2 比表面积（BET）

- 2.7.3 扫描电镜（SEM）

- 2.7.4 透射电镜（TEM）

- 2.7.5 红外（IR）

- 2.7.6 能谱（XPS）

- 2P/Ti02-Al203催化剂的制备条件研究'>第三章 Ni2P/Ti02-Al203催化剂的制备条件研究

- 3.1 引言

- 3.2 载体制备方法对催化剂性能的影响

- 3.2.1 不同载体制备方法催化剂的XRD 分析

- 3.2.2 不同载体制备方法催化剂的BET 分析

- 3.2.3 不同载体制备方法催化剂的活性分析

- 3.3 载体组成对催化剂性能的影响

- 3.3.1 不同组成载体催化剂的XRD 分析

- 3.3.2 不同组成载体催化剂的BET 分析

- 3.3.3 不同组成载体催化剂的FT-IR 分析结果

- 3.3.4 不同组成载体催化剂的样品形貌分析

- 3.3.5 不同组成载体催化剂的TEM 分析

- 3.3.6 不同载体担载的催化剂的XPS 分析

- 3.3.7 不同载体担载的催化剂的活性分析

- 3.4 负载量对催化剂性能的影响

- 3.4.1 不同负载量催化剂的XRD 分析

- 3.4.2 不同负载量催化剂的BET 分析

- 3.4.3 不同负载量催化剂的活性分析

- 3.5 摩尔比对催化剂性能的影响

- 3.5.1 不同摩尔比催化剂的XRD 分析

- 3.5.2 不同摩尔比催化剂的BET 分析

- 3.5.3 不同摩尔比催化剂的XPS 分析

- 3.5.4 不同摩尔比催化剂的活性分析

- 3.6 载体焙烧温度对催化剂性能的影响

- 3.6.1 不同载体焙烧温度催化剂的XRD 分析

- 3.6.2 不同载体焙烧温度催化剂的活性分析

- 3.7 焙烧温度对催化剂性能的影响

- 3.7.1 不同焙烧温度催化剂的XRD 分析

- 3.7.2 不同焙烧温度催化剂的活性分析

- 3.8 还原温度对催化剂性能的影响

- 3.8.1 不同还原温度催化剂的XRD 分析

- 3.8.2 不同还原温度催化剂的活性分析

- 3.9 浸渍方法对催化剂性能的影响

- 3.9.1 不同浸渍方法催化剂的XRD 分析

- 3.9.2 不同浸渍方法催化剂的BET 分析

- 3.9.3 不同浸渍方法催化剂的活性分析

- 2P 催化剂活性比较'>3.10 不同载体担载的Ni2P 催化剂活性比较

- 3.11 本章小结

- 2P/Ti02-Al203催化剂二苯并噻吩HDS 反应条件研究'>第四章 Ni2P/Ti02-Al203催化剂二苯并噻吩HDS 反应条件研究

- 4.1 引言

- 2P 催化剂二苯并噻吩HDS 活性的影响'>4.2 氢油比对Ni2P 催化剂二苯并噻吩HDS 活性的影响

- 2P 催化剂二苯并噻吩HDS 活性的影响'>4.3 空速对Ni2P 催化剂二苯并噻吩HDS 活性的影响

- 2P 催化剂二苯并噻吩HDS 活性的影响'>4.4 温度对Ni2P 催化剂二苯并噻吩HDS 活性的影响

- 2P 催化剂二苯并噻吩HDS 活性的影响'>4.5 反应压力对Ni2P 催化剂二苯并噻吩HDS 活性的影响

- 2P/Ti02-Al203 催化剂的稳定性实验'>4.6 Ni2P/Ti02-Al203催化剂的稳定性实验

- 4.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 撰写和发表的论文

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].碳纳米管负载Ni_2P作为染料敏化太阳能电池对电极的性能研究[J]. 电化学 2012(04)

- [2].棕榈酸在Ni_2P(001)表面上吸附的理论研究[J]. 化学研究与应用 2017(08)

- [3].Ni_2P/介孔分子筛催化剂的原位漫反射红外光谱研究[J]. 光谱学与光谱分析 2009(05)

- [4].氢等离子体法制备Ni_2P催化剂及加氢脱硫性能[J]. 化学工程 2015(02)

- [5].Ni_2P纳米材料的可控合成及催化性能研究进展[J]. 材料导报 2014(17)

- [6].一步法制备自支撑Ni_2P及其在电催化甲醇氧化中的应用[J]. 化学工程与装备 2016(08)

- [7].Ni_2P催化剂的制备及加氢脱硫性能研究[J]. 广州化工 2013(17)

- [8].Ni_2P的制备及含磷杂质对其催化DBT加氢脱硫性能的影响[J]. 石油学报(石油加工) 2020(01)

- [9].Ti对Ni_2P催化剂喹啉加氢脱氮性能的影响[J]. 化工中间体 2013(11)

- [10].载体对Ni_2P催化剂加氢脱氮反应性能的影响[J]. 燃料化学学报 2014(03)

- [11].多孔NiS_2和Ni_2P纳米片的制备及其析氧催化性能研究[J]. 化工新型材料 2020(02)

- [12].TiO_2对Ni_2P催化剂加氢脱硫性能的影响[J]. 炼油与化工 2013(06)

- [13].TiO_2柱撑海泡石负载Ni_2P的噻吩加氢脱硫性能[J]. 物理化学学报 2012(12)

- [14].三维自支撑Ni_2P纳米片阵列的制备及析氢性能[J]. 浙江理工大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [15].低温合成Ni_2P催化剂及加氢脱硫性能[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2019(05)

- [16].Ni_2P纳米片用于光催化二氧化碳还原（英文）[J]. 物理化学学报 2020(01)

- [17].高分散纳米Y型分子筛负载Ni_2P催化剂的制备及其加氢脱硫性能[J]. 化学反应工程与工艺 2017(02)

- [18].制备方法对添加钇(Y)的非负载型Ni_2P催化剂的影响[J]. 燃料化学学报 2015(10)

- [19].Ni_2P催化剂的制备及其在加氢脱硫的研究进展[J]. 当代化工 2011(07)

- [20].制备方法对稀土金属钇改性Ni_2P催化剂结构及其加氢脱硫性能的影响[J]. 燃料化学学报 2017(02)

- [21].镨和铈对低温还原法制备的Ni_2P催化剂加氢脱硫活性的影响[J]. 燃料化学学报 2015(09)

- [22].氢等离子体法制备Ni_2P和Ni_2P/SiO_2加氢脱硫催化剂[J]. 化学工程 2015(11)

- [23].铈柱撑膨润土负载Ni_2P对噻吩加氢脱硫的影响[J]. 非金属矿 2012(04)

- [24].CeO_2改性的Ni_2P催化剂加氢脱硫反应性能[J]. 化学反应工程与工艺 2008(04)

- [25].TiO_2改性的Ni_2P催化剂对选择加氢脱除芳烃中烯烃反应的催化性能[J]. 石油学报(石油加工) 2010(03)

- [26].负载型Ni_2P加氢催化剂的研究进展[J]. 辽宁化工 2018(03)

- [27].模板剂用量对Ni_2P/多级孔氧化铝加氢脱芳催化剂的影响[J]. 化学与黏合 2018(03)

- [28].Ni_2P催化剂加氢脱氧机理研究进展[J]. 石油学报(石油加工) 2015(05)

- [29].Ni_2P加氢脱硫催化剂制备方法及改性研究进展[J]. 石油学报(石油加工) 2013(06)

- [30].磷预处理对γ-Al_2O_3及其负载Ni_2P催化剂加氢脱硫性能影响[J]. 石油炼制与化工 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/08e349c1893063244a590442.html