# 瞬态表面光伏测试系统的建立及其在功能材料光生电荷性质研究中的应用

### 论文摘要

本论文建立了一套基于检测表面光电压随时间变化的测试系统-瞬态表面光伏测试系统,并成功地将此系统应用在功能材料（包括:无机纳米多孔薄膜电极、无机单晶半导体及纳米发光材料、有机分子晶体半导体的薄膜、无机外延膜的异质结构）的光电性质研究中。首次利用瞬态表面光伏技术对无机纳米多孔半导体薄膜的表面与界面光电性质及其电子结构进行了研究。为认识染料敏化太阳能电池的工作原理提供了实验事实。测量并分析了具有不同光催化活性的不同晶面的TiO2单晶和具有不同发光颜色的ZnS:Cu2+的瞬态光伏,从一个新的角度认识了影响光催化剂催化活性的因素和发光材料的发光机理。首次利用瞬态表面光伏技术对有机分子晶体半导体薄膜的表面与界面光电性质及其电子结构进行了研究。首次利用瞬态表面光伏技术研究了GaN/GaAlN异质结构中的二维电子气对光生电荷传输性质的影响。为设计高性能的光电器件提供了理论依据。

### 论文目录

- 第一章 前言

- 1.1 光生电荷性质的研究

- 1.1.1 化学太阳能电池中的光生电荷性质研究

- 1.1.1.1 染料敏化太阳能电池中的光生电荷性质研究

- 1.1.1.2 量子点太阳能电池（Quantum Dot Solar Cell）中的光生电荷性质研究

- 1.1.2 有机分子半导体中的光生电荷性质研究

- 1.1.2.1 有机半导体中光生电荷产生的基本过程

- 1.1.2.2 有机半导体中光生电荷产生机理

- 1.1.2.3 光生半导体在有机半导体中的传输机理

- 1.2 光生电荷性质的研究方法

- 1.2.1 光谱电化学法

- 1.2.2 光电导（光电流）方法

- 1.2.3 表面光电压技术

- 1.2.4 微区扫描技术

- 1.2.4.1 扫描Kelvin 探针技术

- 1.2.4.2 Kelvin 探针力显微镜（Kelvin Probe Force Microscopy）

- 1.2.4.3 近场扫描光学显微镜（Near-field Scanning Optical Microscope,NSOM）

- 1.3 本文立题思想及主要内容

- 参考文献

- 第二章 表面光伏的原理及瞬态表面光伏测试系统的建立

- 2.1 瞬态表面光伏测试系统建立的意义

- 2.2 基本概念及原理

- 2.2.1 表面光伏的产生

- 2.2.2 Dember 光伏与扩散光伏

- 2.2.3 光伏与入射光强的关系

- 2.3 瞬态光电压的发展及实验方法

- 2.3.1 瞬态光伏研究进展

- 2.3.2 瞬态表面光伏实验方法的选择

- 2.3.3 瞬态表面光伏实验装置

- 2.3.4 瞬态表面光伏测试系统等效电路

- 参考文献

- 2薄膜及表面修饰的纳米TiO2薄膜的光电性质研究'>第三章 纳米TiO2薄膜及表面修饰的纳米TiO2薄膜的光电性质研究

- 2薄膜电极中光生电荷传输机理研究'>3.1 纳米TiO2薄膜电极中光生电荷传输机理研究

- 3.1.1 实验部分

- 2合成和TiO2 薄膜电极制备'>3.1.1.1 TiO2合成和TiO2薄膜电极制备

- 3.1.1.2 样品测试

- 2 薄膜电极的XRD 和SEM 表征'>3.1.2 纳米TiO2 薄膜电极的XRD 和SEM 表征

- 2 薄膜电极的瞬态表面光伏研究'>3.1.3 纳米TiO2薄膜电极的瞬态表面光伏研究

- 3.1.4 小结

- 2薄膜电极的光电性质研究'>3.2 表面修饰联吡啶钌（N3）的纳米TiO2薄膜电极的光电性质研究

- 3.2.1 实验部分

- 2 薄膜的表面光电压谱研究与表面电势研究'>3.2.2 N3 染料敏化的TiO2薄膜的表面光电压谱研究与表面电势研究

- 2 薄膜的瞬态光伏研究'>3.2.3 N3 染料敏化的TiO2薄膜的瞬态光伏研究

- 3.2.4 小结

- 3.3 本章结论

- 参考文献

- 2 单晶的光电性质研究'>第四章 不同晶面的TiO2单晶的光电性质研究

- 2单晶表面性质及各晶面结构'>4.1 TiO2单晶表面性质及各晶面结构

- 2单晶的吸收谱和光照前后CPD 研究'>4.2 三种晶面的TiO2单晶的吸收谱和光照前后CPD 研究

- 2单晶的瞬态表面光伏研究'>4.3 三种晶面的TiO2单晶的瞬态表面光伏研究

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 2+的光生电荷性质研究'>第五章 利用瞬态表面光伏技术对ZnS:Cu2+的光生电荷性质研究

- 5.1 实验方法

- 5.1.1 实验试剂和仪器

- 2+纳米晶的合成'>5.1.2 ZnS:Cu2+纳米晶的合成

- 2+纳米晶的结构表征'>5.2 ZnS:Cu2+纳米晶的结构表征

- 2+纳米晶的光电压研究'>5.3 ZnS:Cu2+纳米晶的光电压研究

- 5.4 本章结论

- 参考文献

- 第六章 有机半导体材料的光电性质研究

- 16的光电性质研究'>6.1 CuPc 与CuPcF16的光电性质研究

- 6.1.1 实验方法

- 16 的吸收谱及表面光电压谱研究'>6.1.2 CuPc 与CuPcF16的吸收谱及表面光电压谱研究

- 16 瞬态光伏研究'>6.1.3 CuPc 与CuPcF16瞬态光伏研究

- 6.1.4 小结

- 6.2 双甲基亚胺苝（Me-PTCDI）薄膜的光电性质研究

- 6.2.1 实验部分

- 6.2.2 双甲基亚胺苝薄膜的吸收谱和表面光电压谱研究

- 6.2.3 双甲基亚胺苝薄膜的瞬态光电压研究

- 6.2.4 双甲基亚胺苝薄膜能带结构的建立

- 6.2.5 小结

- 6.3 本章总结

- 参考文献

- 第七章 GaN 及GaN/AlGaN 异质结构的表面、界面与相关光电性质的研究

- 7.1 n-GaN 的光电性质的研究

- 7.1.1 实验方法

- 7.1.2 n-GaN 的吸收光谱和表面光电压谱

- 7.1.3 n-GaN 瞬态伏

- 0.35Ga0.65N/GaN 异质结构的界面和相关光电性质研究'>7.2 n-Al0.35Ga0.65N/GaN 异质结构的界面和相关光电性质研究

- 7.2.1 实验部分

- 0.35Ga0.65N/GaN 异质结构的 Uv-Vis 吸收谱和表面光电压谱研究'>7.2.2 n-Al0.35Ga0.65N/GaN 异质结构的 Uv-Vis 吸收谱和表面光电压谱研究

- 0.35Ga0.65N/GaN 异质结构的瞬态光伏研究'>7.2.3 n-Al0.35Ga0.65N/GaN 异质结构的瞬态光伏研究

- 7.3 本章结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者简历

- 中文摘要

- 英文摘要

### 相关论文文献

- [1].瞬态磁共振弹性成像的仿真与算法研究[J]. 集成技术 2016(06)

- [2].基于实际运行瞬态的反应堆压力容器疲劳损伤状态评估[J]. 核技术 2013(04)

- [3].关于汽油机瞬态排放的理论分析[J]. 才智 2013(18)

- [4].汽车车灯瞬态传导干扰测试研究[J]. 汽车电器 2014(02)

- [5].深埋洞室开挖瞬态卸荷诱发振动的衰减规律[J]. 岩土力学 2015(02)

- [6].瞬态二极管损坏后短路而引起的设备损坏问题探讨[J]. 机电工程技术 2015(06)

- [7].同步电机瞬态和超瞬态电抗的有限元计算[J]. 上海大中型电机 2011(03)

- [8].非道路用柴油机瞬态行为分析和试验循环开发[J]. 车用发动机 2016(04)

- [9].两个周期激励下Duffing-van der Pol系统的混沌瞬态和广义激变[J]. 物理学报 2013(12)

- [10].开关电源瞬态掉电恢复报故障分析[J]. 硅谷 2011(12)

- [11].混合澄清槽萃取过程的瞬态行为及瞬态数学模型[J]. 核化学与放射化学 2020(04)

- [12].面向瞬态成像仿真的遮挡目标逆向重构方法[J]. 西安电子科技大学学报 2018(02)

- [13].基于精细积分的瞬态渗流场模拟[J]. 武汉工业学院学报 2009(03)

- [14].汽油机瞬态排放工况法改进思路研究[J]. 山东交通科技 2009(05)

- [15].瞬态电磁干扰特性对比及应用[J]. 安全与电磁兼容 2015(02)

- [16].基于偏振分析的瞬态干扰抑制方法[J]. 电子与信息学报 2012(11)

- [17].汽油汽车瞬态排放的远程移动检测及分析[J]. 公路与汽运 2008(02)

- [18].一个类耗散系统中的瞬态混沌[J]. 常州大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [19].瞬态电子技术发展现状[J]. 微电子学 2020(04)

- [20].2017年瞬态电子技术热点回眸[J]. 科技导报 2018(01)

- [21].离合器压盘瞬态热分析与结构改进[J]. 交通科学与工程 2013(02)

- [22].增压汽油机EGR系统瞬态延迟的研究[J]. 时代汽车 2018(05)

- [23].强横风下列车出隧道时的瞬态气动性能[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [24].基于多体动力学的柴油机瞬态转速仿真研究[J]. 内燃机与配件 2011(11)

- [25].高温下自密实混凝土的瞬态应变[J]. 建筑材料学报 2009(01)

- [26].齐纳二极管在瞬态干扰抑制中的应用[J]. 电子测试 2008(10)

- [27].漏损管网中瞬态压力变化规律的研究[J]. 中国给水排水 2019(19)

- [28].基于瞬态边界元法的箱梁声辐射[J]. 西南交通大学学报 2015(06)

- [29].超高速多通道瞬态测试系统软硬件设计技术研究[J]. 计算机测量与控制 2014(11)

- [30].舰船水下瞬态噪声特征分析方法研究[J]. 中国科技信息 2014(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/08e7329d9f3ce0e060da1b03.html