# 高效承压智能堵漏复合材料的制备与性能研究

### 论文摘要

钻井防漏堵漏的成功率直接取决于堵漏材料的性能。发生恶性井漏时,由于传统的堵漏材料堵漏强度低、在裂缝中的流动阻力小、易被流体冲走,很难起到良好的堵漏效果,而造成堵漏失败。研究温控型智能堵漏材料将是解决这一难题的重要途径之一。论文建立了以形状记忆合金为感知、驱动、执行元件,利用记忆合金丝的相互搭接、缠绕,以水泥等材料控制外形的智能堵漏材料模型,并对形状记忆合金进行热处理,确定了合适的热处理工艺;探讨不同的制备工艺,并制备了不同性能的智能堵漏材料;对制备的智能堵漏材料进行性能测试。对NiTi形状记忆合金进行不同的热处理,研究结果表明:冷水淬火介质下,形状记忆合金的回复率随着热处理温度的升高而增加,当热处理温度为500℃时,形状记忆合金的形状回复率最大,当热处理温度超过500℃时,形状记忆合金的形状回复率随着热处理温度的升高而减小;回复率随着保温时间的增加而逐渐减小,得出最合理的热处理工艺为:热处理温度为500℃,保温时间为10min,淬火介质为冷水。对弹簧的伸长率进行研究确定了直径与螺距。研究结果表明:当弹簧的直径为1.4mm,且弹簧螺距为2.5mm时,弹簧的伸长率为99.2%;当弹簧直径为1.6mm,且弹簧螺距为2.0mm时,弹簧的伸长率为100%。通过研究不同的制备工艺制备了不同性能的智能堵漏材料。研究结果表明:填充膨润土的智能堵漏材料制备方法是,将膨润土加水填充到弹簧中,喷洒粘结剂后在水泥基材料中滚动成球,且在膨润土中分别添加5%、10%、15%、20%的碳酸钠制备了最小粒径为2.8-3.1mm的智能堵漏材料;填充吸水树脂的智能堵漏材料的制备方法,把膨胀率为1%的吸水树脂填充到制备好的螺旋状的弹簧中,喷洒粘结剂后滚动成球,最后喷洒适量的2.5%碳酸钠溶液或11.76%硫酸铝溶液养护,成球率分别为95%、95%;或者把溶于四氯化碳的石蜡溶液喷洒到复合体上,待其四氯化碳挥发后滚动成球（成球率为93%）;将膨胀率为1%的吸水树脂填充到制备好的螺旋状的弹簧中后放置30min,滚动成球,喷洒适量的2.5%碳酸钠溶液或11.76%硫酸铝溶液养护,成球率为97%;将吸水树脂制成0.2mm粒径的颗粒状,与膨润土混合后用聚乙二醇400拌合成具有塑性的混合物,填充到制备好的螺旋状的弹簧中滚动成球,喷洒2.5%碳酸钠溶液或11.76%硫酸铝溶液养护,成球率为94%。对制备的智能堵漏材料进行了性能测试,结果表明:制备的智能堵漏材料具有一定的强度,把制备的不同性能的智能堵漏材料放到60转/s的转速下搅拌,智能堵漏材料能够良好的分散且不破裂;封堵2mm和4mm裂缝时,含填充膨润土的智能堵漏材料8%的堵漏配方承压能力分别是不含智能堵漏材料的7.9倍、7.1倍,是常温含智能堵漏材料8%的堵漏配方的8.9倍、8.2倍;含智能堵漏材料12%的堵漏配方承压能力是不含智能堵漏材料的8.4倍、7.5倍,是常温含智能堵漏材料12%的堵漏配方的8.1倍、6.8倍,达30MPa以上。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 堵漏材料的发展

- 1.1.1 国内堵漏材料研究现状

- 1.1.2 国外堵漏材料研究现状

- 1.1.3 堵漏材料的发展趋势

- 1.2 智能材料的发展及其种类

- 1.2.1 智能材料的发展和种类

- 1.2.2 智能材料的选择

- 1.3 形状记忆合金的研究状况与应用

- 1.3.1 形状记忆合金的研究现状

- 1.3.2 形状记忆合金的种类及应用

- 1.4 本文的研究目的和研究内容

- 1.4.1 本文的研究背景

- 1.4.2 研究的目的与意义

- 1.4.3 研究的主要内容

- 第二章 水泥基智能堵漏材料的设计

- 2.1 水泥基智能堵漏材料模型的建立

- 2.2 可行性分析

- 2.2.1 形状记忆合金相变点的测定

- 2.2.2 形状记忆合金回复力的计算

- 2.3 智能堵漏材料堵漏的基本原理

- 第三章 形状记忆合金的热处理

- 3.1 实验药品及仪器

- 3.1.1 实验药品、原料

- 3.1.2 实验仪器

- 3.2 形状记忆合金的热处理

- 3.2.1 形状记忆合金的热处理工艺

- 3.2.2 形状记忆合金记忆效应的测定

- 3.3 实验结果与讨论

- 3.3.1 热处理温度与回复率的关系

- 3.3.2 淬火介质与回复率的关系

- 3.3.3 保温时间对形状记忆合金形状回复率的影响

- 3.3.4 循环次数对形状记忆合金形状回复率的影响

- 3.4 形状记忆合金的微观机制

- 3.4.1 不同的热处理温度下记忆合金的微观机制

- 3.4.2 不同的淬火介质下形状记忆合金的微观机制

- 3.4.3 不同保温时间形状记忆合金的微观机制

- 3.5 本章小结

- 第四章 水泥基智能堵漏材料的制备

- 4.1 实验药品及仪器

- 4.1.1 实验药品及原料

- 4.1.2 实验仪器

- 4.2 弹簧的制作及其直径、螺距的确定

- 4.3 水泥基智能堵漏材料的制备工艺

- 4.3.1 填充膨润土的智能堵漏复合材料的制备

- 4.3.2 填充吸水树脂的智能堵漏复合材料的制备

- 4.4 本章小结

- 第五章 填充膨润土智能堵漏材料的性能

- 5.1 实验仪器

- 5.2 智能堵漏材料的性能

- 5.2.1 碳酸根离子的溶出量对堵漏浆液凝固时间的影响

- 5.2.2 填充膨润土的智能堵漏材料的筒压强度

- 5.2.3 智能堵漏材料对外界环境的响应速度

- 5.2.4 智能堵漏材料中形状记忆合金的伸长率

- 5.2.5 智能堵漏材料的堵漏性能

- 5.3 智能堵漏材料的堵漏机理

- 5.4 本章小结

- 第六章 填充吸水树脂的智能堵漏材料性能

- 6.1 实验仪器

- 6.2 智能堵漏材料性能

- 6.2.1 智能堵漏材料的筒压强度

- 6.2.2 智能堵漏材料对外界环境的响应速度

- 6.2.3 智能堵漏材料的室内模拟

- 6.3 智能堵漏材料的堵漏机理

- 6.4 本章小结

- 第七章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 今后需要解决的问题

- 7.3 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 一、在校期间发表的学术论文

- 二、在校期间参加的项目

- 三、在校期间获奖情况

### 相关论文文献

- [1].堵漏：第一时间在现场——记山东省危险化学品堵漏应急救援中心[J]. 中国应急管理 2020(02)

- [2].移动式损管训练舱堵漏水循环系统设计[J]. 船舶标准化工程师 2020(02)

- [3].基于RFID技术的井下智能随钻堵漏旁通阀研制[J]. 石油机械 2020(11)

- [4].基于新型中压堵漏试验仪的堵漏试验研究[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2017(02)

- [5].“堵漏大王”炼成记[J]. 国企管理 2016(Z3)

- [6].提高混凝土结构注浆堵漏质量的有益探索[J]. 工程建设与设计 2020(09)

- [7].六盘水牛场区块牛4井堵漏实践[J]. 中国煤炭地质 2020(03)

- [8].可调节危化品管道快速堵漏装置的设计分析[J]. 轻工科技 2020(07)

- [9].浅析分馏塔的安全带压不置换焊接堵漏[J]. 当代化工研究 2016(10)

- [10].西藏伦坡拉盆地钻井堵漏工艺探讨[J]. 西部探矿工程 2017(04)

- [11].组合式堵漏箱堵漏过程中的水压作用机理[J]. 船舶工程 2017(S1)

- [12].可多次开关随钻堵漏阀的研制及应用[J]. 石油机械 2017(08)

- [13].奈N井承压堵漏试验应用及效果分析[J]. 化工设计通讯 2017(09)

- [14].长方形橡胶强磁堵漏工具[J]. 消防技术与产品信息 2017(11)

- [15].抢险堵漏新工具“框架式水布袋”的研制与应用[J]. 治黄科技信息 2015(01)

- [16].农田水利工程中的渗水堵漏措施分析[J]. 黑龙江科技信息 2012(18)

- [17].采用堵漏器维修给水管道与传统工艺的比较[J]. 给水排水 2012(07)

- [18].谈建筑地下工程抗渗堵漏施工[J]. 民营科技 2012(06)

- [19].工信部计划修改三包“堵漏”[J]. 电脑与电信 2010(10)

- [20].舰船堵漏技术研究现状与发展对策[J]. 舰船科学技术 2009(11)

- [21].槽罐泄漏堵漏措施分析[J]. 科技创新导报 2009(35)

- [22].随钻堵漏工具旋流喷嘴优化设计[J]. 天然气与石油 2020(02)

- [23].可固化低密度堵漏工作液的应用与认识[J]. 石油化工应用 2018(12)

- [24].三轴承压堵漏模拟实验研究[J]. 钻采工艺 2017(01)

- [25].既有隧道防水堵漏施工的质量控制要点研究[J]. 住宅与房地产 2015(S1)

- [26].水泥-粘土浆液护壁堵漏工艺研究及其工程应用[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2015(02)

- [27].漏失地层沥青堵漏的工艺实践[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2015(06)

- [28].浅谈新设备新技术在堵漏增收体系中的应用[J]. 中国交通信息化 2015(06)

- [29].注浆堵漏工艺及应用实例[J]. 城市建筑 2013(20)

- [30].化学堵漏技术在塔河盐井承压堵漏适应性研究与应用[J]. 西部探矿工程 2014(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/08f8955d60d013851cdc349a.html