# 荔枝果肉热风与微波真空联合干燥工艺研究

### 论文摘要

荔枝{Litchi chinensis Sonn.)是我国南方的一种特产名果,由于荔枝果实成熟于高温季节,采后易腐烂变质,人们经常把荔枝加工成荔枝干。传统的荔枝干制方法干燥时间长、温度高,导致果肉褐变和营养成分损失严重。微波真空干燥具有快速、高效、低温等优点,能较好地保持食品原有的色、香、味和营养成分。热风和微波真空联合干燥可缩短干燥时间,提高能量利用率和产品品质。本论文采用热风与真空微波联合干燥技术开发脱水荔枝果肉,研究了荔枝果肉的烫漂、护色工艺,分析了荔枝果肉热风干燥和微波真空干燥的干燥特性和动力学模型,优化了联合干燥工艺条件,还对脱水荔枝果肉的贮藏稳定性进行了研究。为减轻荔枝果肉干制期间的褐变,研究荔枝果肉的烫漂和护色工艺。采用不同温度（80℃、90℃和100℃）的热水进行不同时间（1min、2min和3min）的烫漂处理,以钝化多酚氧化酶的活性。采用不同浓度配比的维生素C、柠檬酸、植酸和CaCl2溶液进行护色处理,研究其对产品含水量、复水率、色泽和感官评价的影响,确定较优的护色工艺。对荔枝果肉热风干燥特性进行研究,分析了荔枝大小、成熟度、热风温度和风速等因素对荔枝果肉干燥特性的影响。研究了荔枝果肉微波真空干燥特性,探讨不同微波功率、真空度及装载量对荔枝果肉干燥速率的影响。研究了荔枝果肉热风干燥和微波真空干燥的动力学模型。采用正交试验设计,研究了热风温度、转换含水率、微波强度和微波脉冲比对产品L值、单位能耗和感官得分的影响,得到了荔枝果肉热风-微波真空联合的最佳工艺条件。为研究脱水荔枝果肉的贮藏稳定性,对脱水荔枝果肉在不同温度（20℃、30℃）下的吸附平衡含水率进行了测定和模拟研究。分析不同包装方式（0.05mm聚乙烯薄膜袋包装、真空包装、充氮包装）和贮藏温度（0℃、30℃）条件下脱水荔枝果肉3个月的品质指标（含水率、水分活度、颜色、褐变度、5-HMF）变化。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1 荔枝简介

- 2 荔枝干制加工现状

- 3 果蔬干燥预处理工艺研究进展

- 4 微波真空干燥技术研究进展

- 4.1 微波真空干燥作用机理

- 4.2 微波真空干燥的特点

- 4.3 微波真空干燥在食品加工中的应用进展

- 5 果蔬联合干燥研究进展

- 6 果蔬干燥动力学研究进展

- 7 干制果蔬包装贮藏研究进展

- 8 立题意义及研究内容

- 8.1 立题意义

- 8.2 研究内容

- 第二章 荔枝果肉干制预处理工艺研究

- 1 引言

- 2 荔枝果肉烫漂工艺研究

- 2.1 材料与方法

- 2.2 结果与分析

- 3 荔枝果肉无硫护色工艺研究

- 3.1 材料与方法

- 3.2 结果与分析

- 4 本章小结

- 第三章 荔枝果肉热风与微波真空干燥特性及动力学模型研究

- 1 引言

- 2 荔枝果肉热风干燥特性及动力学模型研究

- 2.1 材料与方法

- 2.2 结果与分析

- 3 荔枝果肉微波真空干燥特性及动力学模型研究

- 3.1 材料与方法

- 3.2 结果与分析

- 4 本章小结

- 第四章 荔枝果肉热风与微波真空联合干燥工艺优化研究

- 1 材料与方法

- 1.1 材料及处理

- 1.2 试验材料及设备

- 1.3 试验方法

- 1.4 试验指标及测定方法

- 1.5 数据处理

- 2 结果与分析

- 2.1 正交试验结果分析

- 2.2 综合指标分析

- 2.3 对比验证实验

- 3 本章小结

- 第五章 脱水荔枝果肉包装与贮藏研究

- 1 引言

- 2 脱水荔枝果肉吸附等温线的研究

- 2.1 材料与方法

- 2.2 结果与分析

- 3 脱水荔枝果肉包装贮藏工艺研究

- 3.1 材料与方法

- 3.2 结果与分析

- 4 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 1 总结

- 2 创新点

- 3 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/090702776f962340bdc220da.html