# 海藻酸纤维对阳离子染料吸附性能的研究

### 论文摘要

我国海域辽阔,海洋生物资源相当丰富,尤其是藻类资源。目前除天然海洋海藻,世界人工栽培海藻技术也非常成熟。我国海藻酸盐产量居世界第一并且应用日益广泛。海藻酸分子链上含有大量的羧基和羟基,在水溶液中失去氢离子而带有负电荷,与阳离子物质有较强的结合能力。以海藻酸钠为原料,通过湿法纺丝工艺制备的海藻酸纤维是一种理想的绿色生物质吸附材料,具有吸附面积增大,吸附速度较快快,吸附过程易于操作和处理,吸附后吸附剂可生物降解,不会对环境造成二次环境污染等综合优点。本文以实验室自制的海藻酸纤维为生物吸附剂,研究了海藻酸纤维对染料的吸附行为,重点研究了海藻酸纤维对亚甲基蓝染料MB和阳离子蓝染料CB的静态吸附行为和海藻酸纤维对亚甲基蓝染料MB的动态纤维。在海藻酸纤维对亚甲基蓝染料MB和阳离子蓝染料CB的静态吸附研究中主要研究了时间、染料溶液的浓度、染料溶液酸碱值、温度等因素对吸附过程的影响,并利用等温吸附方程（Langmuir模型、Freundlich模型、Temkin模型）、动力学模型（准一级动力学模型、准二级动力学模型和粒子扩散模型）、热力学方程等分析了吸附过程,探讨了吸附机理。静态吸附实验的结果表明,海藻酸纤维对亚甲基蓝染料和阳离子蓝染料的吸附在很短的时间内就能达到平衡,且随时间延长吸附量变化不大；海藻酸纤维吸附两种染料的最佳pH为7.0；随离子浓度的增大,海藻酸纤维的吸附量增大,达到吸附平衡的时间缩短；温度升高,纤维的平衡吸附量降低。海藻酸纤维吸附两种染料的动力学过程符合Freundlich模型、Temkin模型、准二级动力学模型描述,粒子扩散模型,说明此吸附过程并非一个单分子层的吸附,纤维表面不均匀且吸附时纤维表面的能量分布不均匀。吸附反应的△G0的值都小于零,说明海藻酸纤维吸附两种染料的过程是自发进行的。吸附过程的焓变（△H）小于零,表明该吸附过程是放热的。熵变（△S）小于零,表明随着吸附的进行,染料在海藻酸纤维表面排列的无规性降低。在海藻酸纤维对亚甲基蓝染料MB动态吸附研究中主要研究了时间和染料溶液对吸附过程的影响,并利用Thomas模型和Nelson-Yoon模型对动态吸附柱吸附过程进行了探讨。结果表明,海藻酸纤维吸附柱对亚甲基蓝染料MB的吸附均具有良好的动力学特性,吸附效果很好。在给定的实验条件下,Thomas方程和Yoon-Nelson方程与实验结果均可以较好地拟合,由模型参数计算出来的数据与实验数据有很高的拟合度。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 第一章 绪论

- 1.1 染料废水的来源、特点和危害

- 1.1.1 染料的种类

- 1.1.2 染料废水的来源

- 1.1.3 染料废水的特点和危害

- 1.2 染料废水的常规处理办法

- 1.3 吸附法处理染料废水

- 1.3.1 活性炭吸附剂

- 1.3.2 粉煤灰吸附剂

- 1.3.3 天然矿物材料吸附剂

- 1.3.4 农林废弃物及其产物

- 1.4 研究目的和意义

- 第二章 海藻酸纤维静态吸附染料研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验原料及仪器

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 海藻酸纤维的制备

- 2.3.2 染料溶液

- 2.3.3 离子浓度的表征

- 2.3.4 pH对吸附的影响

- 2.3.5 溶液初始浓度和吸附时间对吸附的影响

- 2.3.6 温度对吸附的影响

- 2.3.7 平衡吸附模型

- 2.3.8 吸附动力学模型

- 2.3.9 吸附热力学

- 2.4 海藻酸纤维静态吸附弱酸性蓝染料BRN

- 2.5 海藻酸纤维静态吸附亚甲基蓝染料MB

- 2.5.1 浓度和时间对海藻酸纤维吸附亚甲基蓝染料MB性能的影响

- 2.5.2 pH对海藻酸纤维吸附亚甲基蓝染料MB性能的影响

- 2.5.3 温度对海藻酸纤维吸附亚甲基蓝染料MB性能的影响

- 2.5.4 等温吸附模型

- 2.5.5 动力学模型

- 2.5.6 热力学研究

- 2.6 海藻酸纤维静态吸附阳离子蓝染料CB

- 2.6.1 浓度和时间对海藻酸纤维吸附阳离子蓝染料CB的影响

- 2.6.2 pH对海藻酸纤维吸附阳离子蓝染料CB性能的影响

- 2.6.3 温度对海藻酸纤维吸附阳离子蓝染料CB性能的影响

- 2.6.4 等温吸附模型

- 2.6.5 动力学模型

- 2.6.6 热力学研究

- 2.7 本章小结

- 第三章 海藻酸纤维动态吸附亚甲基蓝染料

- 3.1 引言

- 3.2 常见动态吸附模型

- 3.2.1 Thomas吸附模型

- 3.2.2 Yoon-Nelson吸附模型

- 3.3 实验装置

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 Thomas模型

- 3.4.2 Yoon-Nelson模型

- 3.5 本章小结

- 第四章 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0918479b0fdd93a0d91a9ecd.html