# 探析市政道路桥梁工程施工及质量控制

身份证号码：13042519841005XXXX河北石家庄050000

摘要：桥梁在交通中能够发挥重要的枢纽作用，桥梁也是市政道路当中的一个重要部分，本文分析了市政道路桥梁工程的特征，探讨了控制桥梁的施工质量时应采取的措施，包括控制桥梁的测量质量，控制好施工当中所用原材料的质量等。

关键词：市政道路；桥梁工程；质量控制

目前，随着人们对交通要求的提高，市政道路桥梁工程的建设规模以及施工质量也需要不断提高，才能满足经济发展要求[1]。桥梁在交通中能够发挥重要的枢纽作用，桥梁也是市政道路当中的一个重要部分，所以桥梁的施工方法与质量控制问题将影响到道路的正常运行与安全运行。对此，需要做好施工工作与质量控制工作，才能保证桥梁的质量符合运行标准。本文探讨了市政桥梁的施工管理与质量控制措施，以供参考。

1市政道路桥梁工程的特征分析

笔者在实践中发现，在对市政道路工程中的道路桥梁进行建设施工时，施工工作具有以下特征。第一，施工的原材料所需的投资较大。道路桥梁工程所使用的材料数量众多，一般来说原材料所需的投资将会占总工程造价的52%左右。第二，施工的场地环境较为复杂，且需要大量动迁。因为市政道路工程当中的道路桥梁多需要在市区范围内的小巷或大街当中进行施工，在一些情况下，需要拆迁大量的旧房，施工环境较为复杂且场地较为狭窄，因此常常对施工路段交通以及环境造成影响，也影响到了市民正常的生产与生活，总而言之，在对桥梁的施工进行控制时，具有的难度较大[2]。第三，在对市政道路工程当中的道路桥梁进行建设施工时，不具备较长的准备期，动工比较仓促。市政道路工程的建设由政府负责组织并出资，因此为了减少在建设工程的过程中，对市民生活造成的干扰，所以必须严格控制建设施工的周期。在进度方面，只能是加快进度，而不能拖延进度，在对施工进度进行计划时，应考虑周全，避免出现周密性缺乏的现象。

2控制市政道路工程中桥梁的施工质量时，应采取的措施

2.1控制桥梁的测量质量

因为市政道路工程当中的道路桥梁多呈线型布置，在布设平面点时，根据的是复合导线。因为在市区范围内，具有密集的构造物以及建筑物，再加上地下具有复杂的管线，如施工中稍有不慎将会带来严重后果，所以在开始施工之前，要认真督促相关施工方将测量工作做好。对施工方维护控制桩以及水准点的情况进行检查，并记录下具体数据，记录之后要复核控制桩以及水准点，完成复核之后，应及时签证，以便使测量精度得以提高。预防在施工时出现套管线擦边以及碰头现象。

2.2控制好施工当中所用原材料的质量

由上文分析可知，在对市政道路工程当中的桥梁进行建设施工时所需的材料种类较多，且材料的量也较大。而在当前的经济条件下，建材市场当中拥有较多的销售名目，这些繁复的名目容易误导采购材料的人员，进而导致材料出现质量问题[3]。因此，要认真督促工程承建方控制好原材料质量；如需购买大批量的原材料，则要制定出相应的材料进场计划。工程监理方应根据材料到场通知以及计划书，对原材料质保单以及材料外观进行检查，检验合格之后，才能在桥梁工程当中使用。

2.3控制道路桥梁工程施工质量的具体措施

在施工时，要及时分析以及检查施工质量，以便能够全面掌握施工进度。可以对配料方案加以改善，选择混凝土时，应参考相应的干硬度值。在安装桥梁的支架结构时，要先预算支架结构表面受力情况，并采取相应预压方案及措施之后，才可以对桥梁进行建设施工。为了控制桥梁施工质量，在施工时应做好养护工作。在生产中构件尺寸可能会出现误差，此类误差将会影响到结构内力，也可能导致桥梁发生变形现象，因此在施工时应监控好构件尺寸，以减少误差，预防变形。如果在施工中出现裂缝，则可以采用以下方案来加以修复。第一，进行表面处理，指的是贴补或涂抹裂缝表面[4]。如果裂缝较细较浅，则应采用涂抹表面的方法，具体做法为将水泥浆涂抹于混凝土结构表面的裂缝，也可以采用树脂胶泥对裂缝进行涂抹。如果桥梁的表面结构出现了面积较大的漏水现象，则应采用贴补表面的方法来达到防渗堵漏的目的。贴补法分为灌浆法、补强法以及填充法，灌浆法应用的频率较大。填充法是指采用结构材料直接修补裂缝，当裂缝较宽时，采用填充法能够简化操作步骤。还有一种补贴法为补强结构法，此种方法适用于修补因超负荷而导致的裂缝。此外，在对道路桥梁进行建设施工时，为了控制好施工质量，则应控制好合成矿料的比例，因为此比例影响到材料的级配等级。笔者认为，应规范粗型混合料以及细型混合料的使用。如果此路段的交通较为繁忙，重载车型较多，且夏季高温，那么应优先考虑使用沥青粗密型级配混合料，同时建立起实型结构，保持较高的空隙率[5]。如果施工路段过往的车辆较少，重载车型也较少，冬季低温，那么要优先使用沥青细密型级配混合料，同时保持较低的空隙率。此外，应加强培训施工人员，使其能够较好的掌握相关操作技能。开办培训班，以便定期培训相关人员的技能，培训之后要进行定期实际演练，从而使施工队伍现有的操作水平以及理论水平得以提高，确保在施工时能够符合工艺的流程要求。在基础知识方面，也要加强培训，以便使相关人员能够对突发故障以及误差做出及时地调整。

3结语

市政道路工程当中桥梁施工的质量水平将会对桥梁运行周期、施工工期与施工成本产生直接影响，对于此类工程的施工，不具备较大的技术难度；但是因为施工场地的限制以及交通流量的影响，导致了其质量控制工作存在难度。对此，要将相关技术标准作为控制质量的总原则，并强化施工管理，树立起质量控制意识，从而提高道路桥梁工程施工的质量。

参考文献：

[1]李雄民.浅谈复杂环境下水泥稳定碎石基层的施工管理与质量控制[J].甘肃科技，2010，21（10）：804-805

[2]阮文钢，崔洪勋.对公路、桥梁工程质量问题及其预探浅析[J].林业科技情报，2009，20（13）：621-622

[3]郭玉波.探讨市政道路工程项目管理的质量控制[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2010，28（17）：410-411

[4]苗俊杰，关卫民，侯丁丁.市政道路工程项目管理中的质量控制及项目总工的作用[J].城市道桥与防洪，2011，38（26）：273-274

[5]张瑞芳，陈丽，包向春.浅谈道路桥梁工程存在的质量问题及管理措施[J].中国外资，2011，26（10）：314-315

本文来源: https://www.lw50.cn/article/092909bb169a117528ad194f.html