# Ni-SiC复合沉积电极过程动力学及镀层电化学腐蚀行为研究

### 论文摘要

本课题主要对复合电沉积的机理进行了研究,特别是第二相粒子的引入对晶粒成核和生长机理的影响。应用扫描电镜,X-射线衍射,对SiC粉体的形貌、结构进行分析,借助精密pH计就SiC粉体在镀液中吸附特性进行了检测。在此基础上,利用CHI660C电化学工作站对纯镍体系、Ni-SiC复合体系和加入促进剂的复合体系电沉积过程进行了循环伏安、计时安培和交流阻抗谱测试。论文还就三类镀层在3.5%NaC1和3.5%NaCl+0.3%H2O2腐蚀体系中的电化学行为采用极化曲线、交流阻抗等电化学手段进行了监测分析。试验结果表明,SiC粉体呈不规则多边形,平均粒径约7μm,其晶型主要为6H即六方结构。SiC颗粒加入到Watts镀液中,将会吸附镀液中H+离子而使表面荷正电,在镀液pH为3.70左右,其吸附量最大。恒电位阶跃分析表明,复合沉积镍电结晶形核经历两相继过程,第一过程沉积伊始形核遵循BFT模型连续成核机制,而后随电位负移过渡到BFT瞬时成核机制,第二过程随电位负移先后吻合BFT瞬时成核或SH瞬时成核理论曲线;无论Ni-SiC复合镀层还是纯Ni镀层,形核弛豫时间tm随负电位的增大,呈现规律性递减趋势,相应的Lm值基本相近;SiC粉体的引入导致Ni形核过电位正移和tm的显著减小。交流阻抗表明,非法拉第电位区,SiC粉体的表面吸附（或附着）改变了电极表面的荷电状态,打破了内Helmholtz面大分子和水化离子对电极的屏蔽,大幅降低了复合体系的电荷传输电阻。而在临近及此后沉积电位区,纯镍表面双电层被击穿,复合体系SiC增大导纳的优势不复存在,表现为与纯镍体系阻抗相当。三类镀层在两种体系中呈现了不同的腐蚀规律,在3.5%NaCl体系中,纯镍镀层的耐腐蚀能力强于复合镀层;而在强氧化性介质中腐蚀规律发生了很大的变化,复合镀层的耐蚀性又高于纯镍镀层。SiC粉体在镀层中引入的大量的错综复杂的网状结构,造成表界面的电荷转移电阻Rt和蚀孔电阻RL大幅增加,有效分散了腐蚀极化电流,阻碍了腐蚀的发生和发展。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 复合电镀概述

- 1.2 NI-SIC复合镀层发展

- 1.3 复合电沉积机理研究

- 1.4 电极过程动力学分析方法

- 1.4.1 循环伏安法

- 1.4.2 电化学阻抗谱

- 1.4.3 电势阶跃法

- 1.5 电极行为分析

- 1.5.1 电极表面双电层

- 1.5.2 阴极过程与电极极化

- 1.6 电结晶动力学研究现状

- 1.6.1 电沉积成核/生长动力学研究

- 1.6.2 金属沉积层的组织结构和形貌

- 1.7 本课题的研究目的、意义和研究内容

- 1.7.1 目的和意义

- 1.7.2 研究内容

- 第二章 实验内容与测试方法

- 2.1 化学试剂和仪器

- 2.1.1 实验用化学试剂及规格

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 镀前的准备工作

- 2.2.1 复合镀液的配制

- 2.2.2 电极的处理

- 2.3 SIC粉体表面吸附特性表征

- 2.4 NI基复合镀层的制备

- 2.5 扫描电子显微分析

- 2.6 X-RAY衍射分析

- 2.7 电化学测试方法

- 2.7.1 循环伏安测试

- 2.7.2 计时安培测试

- 2.7.3 电化学阻抗谱测试

- 2.7.4 极化曲线

- 第三章 SIC结构表征及粉体吸附特性研究

- 3.1 引言

- 3.2 原始SiC粉体的观察与表征

- 3.3 SIC粉体吸附特性表征

- 3.4 本章小结

- 第四章 NI-SIC复合体系循环伏安分析

- 4.1 引言

- 4.2 纯镍电沉积循环伏安行为解析

- 4.2.1 前置峰的讨论

- 4.2.2 Ni放电行为的探讨

- 4.3 NI-SIC复合镀体系循环伏安分析

- 4.4 共沉积促进剂对循环伏安特征的影响

- 4.4.1 开路电位

- 4.4.2 循环伏安曲线对比分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 NI-SIC复合电结晶初期成核/生长动力学分析

- 5.1 引言

- 5.2 电结晶成核理论

- 5.2.1 电结晶初期行为简析

- 5.2.2 二维圆盘模式下的初始暂态电流

- 5.2.3 三维生长的暂态电流

- 5.3 恒电位阶跃分析

- 5.3.1 纯镍电沉积初期电沉积特征

- 5.3.2 Ni-SiC复合体系的电结晶特征

- 5.3.3 共沉积促进剂对电结晶初期行为的影响

- 5.4 不同电极电位下的电沉积形貌

- 5.5 本章小结

- 第六章 交流阻抗谱分析

- 6.1 引言

- 6.2 NI-SIC体系阻抗谱行为

- 6.3 共沉积促进剂体系电化学阻抗谱行为分析

- 6.4 SIC粉体的加入对阻抗谱行为的影响

- 6.4.1 纯镍与Ni-SiC复合体系阻抗谱对比分析

- 6.4.2 等效电路的建立和拟合

- 6.4.3 电位-阻抗分析

- 6.5 本章小结

- 第七章 NI-SIC复合镀层耐蚀性研究及电化学机理初探

- 7.1 引言

- 7.2 电化学行为分析

- 7.2.1 腐蚀体系中各镀层动态极化曲线分析

- 7.2.2 腐蚀体系镀层电化学阻抗谱分析

- 7.2.3 各腐蚀体系镀层电化学阻抗谱拟合

- 7.2.4 NaCl腐蚀体系镀层电化学阻抗行为拟合分析

- 2O2腐蚀体系镀层电化学阻抗行为拟合分析'>7.2.5 NaCl+H2O2腐蚀体系镀层电化学阻抗行为拟合分析

- 7.3 腐蚀形貌表征

- 7.4 本章小结

- 第八章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].镍基与铜基碳化硅复合镀层制备技术发展现状[J]. 热喷涂技术 2020(02)

- [2].低碳钢表面化学复合镀层制备及性能研究[J]. 铸造技术 2018(07)

- [3].金属基纳米复合材料不同复合镀层研究综述[J]. 山东化工 2018(12)

- [4].温度对电沉积纯银镀层和纯银/银石墨复合镀层磨损性能和行为的影响[J]. 摩擦学学报 2017(02)

- [5].电沉积制备镍基复合镀层的研究进展[J]. 表面技术 2017(05)

- [6].船用柴油机活塞杆表面微粒增强镍基复合镀层的制备及其性能分析[J]. 电镀与环保 2017(03)

- [7].电沉积Cu-Ni-Sn-Al_2O_3复合镀层及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(05)

- [8].电沉积法制备碳纳米管/黑镍复合镀层[J]. 真空科学与技术学报 2016(06)

- [9].户外高压隔离开关用银石墨复合镀层的耐蚀性和抗硫性能[J]. 腐蚀与防护 2016(06)

- [10].靶电流对磁控溅射减摩复合镀层组织与性能的影响[J]. 西安工业大学学报 2016(06)

- [11].摩擦电喷镀nano-Al_2O_3/Ni复合镀层的制备及表征[J]. 功能材料 2016(S1)

- [12].塑料模具的复合镀层工艺及性能研究[J]. 科技创新与应用 2013(30)

- [13].纳米碳管化学复合镀层组织、沉积机理及性能[J]. 黑龙江科技学院学报 2010(01)

- [14].硼酸铝晶须增强镍磷基化学复合镀层的力学性能研究[J]. 材料研究与应用 2008(02)

- [15].超声波对电沉积复合镀层的影响[J]. 电镀与环保 2019(02)

- [16].Ni-P/nano-Al_2O_3复合镀层的制备及性能[J]. 电镀与精饰 2018(08)

- [17].银石墨复合镀层的摩擦磨损性能和导电能力[J]. 中国表面工程 2016(06)

- [18].电沉积制备铜基复合镀层的研究进展[J]. 电镀与环保 2014(03)

- [19].碳纳米管/锡铅合金复合镀层的滑动磨损特性[J]. 材料保护 2013(05)

- [20].磁控溅射制备碳/铬复合镀层的结构特征及自润滑性能[J]. 机械工程材料 2011(03)

- [21].电沉积nano-Al_2O_3/Ni+Co梯度复合镀层[J]. 吉林大学学报(工学版) 2009(S1)

- [22].镍、磷和空心微珠复合镀层摩擦磨损性能研究(英文)[J]. 深圳大学学报(理工版) 2008(02)

- [23].化学复合镀层激光处理后基材组织与性能的研究[J]. 金属热处理 2008(09)

- [24].电沉积铜基纳米碳化硅复合镀层实验研究[J]. 电镀与精饰 2016(11)

- [25].电沉积制备铜-锡-PTFE自润滑复合镀层工艺参数对其性能的影响[J]. 机械工程材料 2011(11)

- [26].稀土铼元素对高温自润滑复合镀层性能的影响[J]. 中国表面工程 2008(05)

- [27].氨基磺酸镍/碳化硅复合镀层组织及硬度分析[J]. 金属功能材料 2020(01)

- [28].电刷镀镍–钨–二硫化钼复合镀层的组织和耐摩擦磨损性能[J]. 电镀与涂饰 2019(07)

- [29].超声辅助换向脉冲喷射电沉积钴–碳化铬复合镀层[J]. 电镀与涂饰 2017(17)

- [30].电沉积镍基复合镀层的研究概况[J]. 机械工程与自动化 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/094c6a81b83428aad09cfc6a.html