# 电厂电气运行常见故障及其应对措施研究鲁绪强

（神华内蒙古煤焦化有限责任公司西来峰发电厂内蒙古乌海016030）

摘要：随着我国社会经济的发展，人民生活水平的不断提高，人们对电能的需求日益增长，这就为电厂的发展提供了前提条件。电厂的发展推动了电气设备的产生，但是要想保证电气设备的安全运行和长远发展，就必须对其进行科学的管理和定期维护。然而就我国目前的电厂的电气设备运行现状存在很多故障，例如发电机冒火漏电问题、备用电源切换故障等等，这些现状都让人堪忧。唯有解决这些问题，才能保证电力的稳定运行。本文首先简要简述了一些电厂电气运行中常见的故障问题，最后提出了相应的解决措施，希望这些问题可以引起相关部门的重视，促进电气设备的安全运行。

关键词：电厂电气；运行常见故障；应对措施；研究

众所周知，我国是一个能源大国，各种清洁能源需要我们去开发。其中，风力、火力等资源在电厂中得到了充分的利用，形成了风力、火力发电厂，专门地对这些资源进行开发。而这些资源的开发则离不开电气设备的安全运行，同时，电气设备的发展又会促进资源的充分利用。另外，电气设备的安全运行不仅可以保证供电的稳定性、可靠性，更会在很大程度上给企业带来更高的经济效益。因此，保证电气设备的正常安全运行至关重要，这就提醒相关的单位去对其进行科学的管理和维护。只有这样才能更好的促进相关资源的开发，促进经济的发展。

一、诊断电厂电气运行故障的意义

电厂电气设备是主要设备，电厂电气设备包括了用电、变压器、和配电装置、电气主接线以及变电站设备，电厂电气设备的安装和运行要满足电厂供电和配电的需求，确保电厂企业生产和居民生活正常用电。电厂要组织人员定期检查与维修电厂电气设备，对电厂电气设备进行有效的监控，排除电厂电气设备的主要故障，确保电厂电气设备的正常稳定运行。由于电厂电气设备发生故障所产生的后果和损失是十分严重的，对电厂电气运行的故障诊断和解决措施显得十分有必要。电厂电气运行是否正常，直接关系到整个电网的安全和稳定运行，但随着电厂建设规模和机组容量的不断攀升，电厂电气运行中经常发生各种故障，如电气接地故障，高压厂用备用电源自动切换问题，机组故障等，成为运维工作人员工作的重点及难点。

二、电厂电气运行中的常见故障和原因分析

2.1发电机碳刷冒火漏电造成的故障及其原因

这种故障常见的有以下几种形式，第一，发电机在正常运行时，由于电流的非正常变化导致卡簧产生扭曲和变形，进而造成接触点损毁，导致产生火花漏电。第二，碳刷在刷盒内不断摆动的过程中，造成的边缘磨损导致偏离环绕电磁电阻丝，进而造成冒火与放电。第三，各种型号的碳刷的电阻阻值不同造成电流不同，进而造成漏电和冒火花。

2.2备用电源自动切换故障

在电厂中，电气设备在运行过程中，也常常存在断电及停电等情况，为了保障发电厂各电气设备的正常运转，往往给发电机等电气设备，同时配备了相应的备用电源。当前在大部分发电厂，其备用电源主要划分为高、低压两种类型，而发电机备用电源在类型方面的选择，则要受到发电机容量及控制模式等因素的影响。在备用电源数量的确定方面，则要受到电厂的发电机数量以及其接线模式等因素的影响。而发电机这一电气设备，其在运行中常出现的故障，就是这些备用电源，在自动切换过程中，引发的各种问题。

2.3电气设备自身的故障

电厂设备类型繁多，运行时需要多台设备整体配合，常见的主要故障是由于发动机升温过快或温度过高导致，在运行中，随着对电力的需求，发电机在连续不断的状态下才能发电，长时间处于高温作业状态下的发电机，加速了发电机的老化和损坏。发电机在电压超过允许变动范围时，如果电压过高会增加发电机的电流导致转子绕组温度越来越高，造成的发电机老化和损耗，当电压过低时也会导致发电机设备的温度异常。

三、促进电厂电气设备安全运行的措施

3.1发电机冒火故障的应对措施

在电厂电气运行中，经常发生发电机滑环碳刷冒火故障，可以采用统一电气设备的压簧和相同质量及规格的设备，及时调整电气对压簧的压力，统一各个滑环碳刷的电阻值；其次需要工作人员及时检查电气设备，要及时更换和修理出现磨损的滑环碳刷设备，及时处理沉

积污垢。同时，要求工作人员对经常发生发电机压簧的设备进行定期检查，检查是否出现发热现象，因此在设备使用前及时进行滑环碳刷的散热及维修。

3.2加强系统的维修和保养，确保备用电源自动切换

关于电厂电气运行中出现的切换电源问题，首先，应该搜集关于备用电源快速切换的相关信息，根据电厂实际情况完善电源的切换方式，并根据专家设计的装置保证一次性完成电源的切换，同时，电厂应缩短电源的切换时间。其次，就是要加强系统设备维修和保养工作。在电气运行过程中，由于电气设备故障、线路短路、操作失误等原因导致线路跳闸，给企业造成不可估量的经济损失。因此，电厂应当建立设备安全运行责任制，完善设备安全操作规程，加强工作人员的操作技能，同时明确每台套设备的负责人，负责设备的保养、维修、运行跟踪、排查隐患等工作，确保设备安全运行。当电气设备出现故障时，电气运行人员应当认真检查并分析设备故障的原因，及时组织人员进行抢修，如果发现是由于外部原因引起保护装置跳闸，则可将故障电机进行隔离后即可恢复电力系统的运行。

3.3电气设备故障的应对措施

电气设备运行中的电气设备故障可以采用以下措施：首先，对于发电机温度过高的问题，电厂应采用冷却手段预防，当发电机在高温环境下作业产生的大量热能，导致车间出现较高问题，此时的工作人员应通过密闭式空气冷却法、氢气和水冷却法及时进行车间散热，排出多余热量，不同车间根据不同情况采取措施冷却处理。第二，电厂工作人员要确保电气设备的正常运行需要加强对电气设备进行定期检查和修理。首先在发电机运行状态下的突然断电会造成电气设备的损耗，这就需要检查电气设备是否出现自动跳闸情况，并严格按照操作流程运行发电机。第三，工作人员应防止电压超出规定范围对电压进行严密监管，电压不稳会导致发电机造成严重损害，当发现电压不稳定的情况时，应及时切断部分电源，加强对发电机的保护，控制电压。

四、结束语

电气设备安全运行管理与维护是电厂工作的重中之重，需要电厂引起足够的重视，并针对影响电气设备运行的各种因素加以全面有效的控制，从制度、检查、环境等各方面来不断提高电气设备运行安全性与管理维护效率，尽可能减少电气设备各类故障的发生，让电气设备的安全运行成为推动发电厂健康发展的有效工具，促进电厂的长远发展。

参考文献：

[1]张晓刚.电厂电气设备运行故障及应对措施探讨[J].中国高新技术企业2016，（33）

[2]范晔，任健.浅析热电厂电气运行中常见故障及应对措施[J].科技创新与应用2016，（26）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/095550d0ae80c17a62439bf2.html