# 氨纶纤维及其在大圆机中的应用

### 一、氨纶纤维及其在圆机上的应用（论文文献综述）

张素珍[1]（2011）在《弹性针织物的尺寸稳定性研究》文中进行了进一步梳理弹性针织物是一种受到外力能伸长较大,外力去除后能较快恢复到原状的针织物。它具有较高的伸长率（弹性率）和弹性回复率。弹力织物制成的服装能够满足下列两个目的：（1）穿脱方便。（2）人体动作和运动时能够随心所欲地进行。近几年,随着氨纶纤维生产推广应用,以及人们对衣着舒适性的追求,弹力已成为衣料的主要功能之一。弹力强的衣料可以随着人体的活动自如地伸缩,消除或减少对身体的张力和压力,不会产生紧绷感而使人感觉舒适。利用氨纶丝的高伸长率和弹性恢复率,达到织物紧密、服装紧身的保暖效果；依靠织在针织物中的氨纶,达到收腹、提臀、挺背的目的,具有美体塑身的功效是当代消费者特别是青年人追求的时尚。弹力织物的应用是根据衣料的用途来选择不同的织物组织结构及织物延弹性的。本论文介绍的弹性针织物是在纬编圆筒针织机上生产的添纱组织,弹性针织物由于其良好的延弹性深受欢迎。弹力针织面料织物与普通针织面料相比,具有易伸长、易回复、弹性好的力学特征。作为弹力针织面料,在加入弹性纤维后,面料本身会在弹性纤维的预应力下产生回缩,这一回缩会使面料初始状态更加紧密。弹性针织物舒适、体贴集于一体,具有穿着合体、样式时尚新颖的特点,现已取得了极大的发展。然而在工厂的织造加工中,弹性针织物的尺寸稳定性却成为困扰企业发展的难题。论文首先比较了几种不同弹性纱的性能,对所采用的两种纱线氨纶和XLA进行了拉伸试验分析,然后确定了上机编织的针织物组织方案。介绍了弹性针织物的编织及其主要组织结构和编织原理,传统的弹性针织物都是利用锦包氨、棉或锦纶等纱线编织而成,本论文采用添纱组织,即将弹性纱线以添纱的方式织入织物中。接下来介绍了在编织过程中影响编织效果的一些因素,遇到的一些问题及解决方案。从几何结构来说,针织物尺寸的变化,主要体现于针织物密度的变化,而弹性针织物尺寸稳定性是由线圈长度、纱线直径,染色和后整理等原因造成针织物内部结构发生变化,进而影响尺寸。本论文分别对弹性针织物进行干松弛、湿松弛、全松弛、漂白、热定型处理,比较几种处理方法之后织物的尺寸变化情况。为了进一步研究影响弹性针织物尺寸稳定的机理,针对热定型后的尺寸变化,本课题利用温度、时间两个因子,每个因子取3个水平进行正交试验,得出织物热定型的最优工艺,这有利于减少次品率、降低成本。要确定哪个温度时间下,织物经干热定型后的尺寸更稳定,还需要对定型后的试样进行洗涤,得到洗涤后的尺寸。对织物定型后洗涤得到的尺寸变化,也进行了正交试验,利用温度时间两个因子,每个因子各取3个水平,然后对实验结果进行级差分析,得出各因素对整理效果的影响程度,得出织物干热定型的最适宜的温度时间。

郭洁清[2]（2008）在《Creora氨纶针织物弹性性能及服装压研究》文中指出服装舒适性日益成为现代消费者需求的主要特性之一,且随生活水平的提高,人们对服装舒适性的要求也越高。压力舒适性是服装总体舒适性的一部分,且对人体舒适感有积极影响。因此研究服装的舒适性,就不能忽略服装的压力舒适性。含氨纶弹性织物制成的服装已成为流行趋势,发展弹性织物成为了未来服装面料重点发展的方向之一。然而,氨纶弹性纤维的加入虽改善适体保形性,但若含量或加入方式不当,也会造成较大的服装压而给穿着舒适性甚至人体健康带来危害。所以本课题对氨纶织物的弹性性能、压力舒适性进行了研究。本文首先对Creora氨纶、普通进口氨纶和普通国产氨纶进行拉伸弹性性能测试研究。结果表明本次试验的6个氨纶样品的断裂伸长都在400%以上;氨纶丝定伸长300%的应力在1.5cN左右,弹性回复率都在97%以上,仅有不到3%的塑性变形;相比较而言,Creora氨纶有较好的拉伸弹性。加入氨纶的棉针织物的拉伸弹性性能主要取决于原料的性能、配比、织物组织结构及编织工艺参数和后整理工艺等。本课题进行了织物组织结构设计并设定不同工艺参数来编织织物,然后对所织织物进行拉伸弹性性能测试,对比分析了纯棉针织物与加入不同品牌氨纶和不同氨纶送纱比和给纱张力的针织物的弹性性能,得出所含氨纶延伸性能和弹性回复性能越好,织物的延伸性能越好;在相同的编织密度条件下,随着氨纶送纱速度的加快,棉氨针织物的弹性恢复率呈先增大而后减小的形态,所以可选择最佳的氨纶与棉的送纱比使得织物的弹性恢复率最高。本文用不同种类的洗涤剂分别对所织棉/氨针织面料进行洗涤试验,研究洗涤剂性能、洗涤次数及干燥方式对氨纶针织物弹性性能的影响,分析含不同品牌氨纶的针织物的弹性性能的损失变化。得出洗衣粉中的漂白剂和氧化剂会使氨纶弹性受损,从而导致洗涤后织物的弹性下降;随着洗涤次数的增加,织物的弹性性能逐渐变差;平铺晾干后的织物弹性损失要比悬挂凉干后织物弹性损失小。本课题最后设计并搭建了服装压测试系统,硬件部分采用NI公司的SCXI（Signal Conditioning extensions for Instrumentation）系列设备,软件系统采用LabviewTM8.2编写程序,将硬件各个单元化的功能通过编写程序构成整套测试系统各相应的测试功能,选择能够克服传统压力测试仪的不足的FlexiforceA201型传感器,根据静态标定的数据,传感器性能及测试电路性能是优良的,满足服装压力的测试工作。此测试方案适合于各种织物,特别适合于延伸性、弹性较好的织物服装压力测试。本文还对所织针织面料进行了压力测试,分析针织面料的弹性构成参数对服装压力的影响,得出氨纶针织物的延伸率、弹性回复率与服装压之间的关系,为针织服装的面料选用、结构设计提供一定的依据。

夏萍[3]（2003）在《氨纶纤维及其在圆机上的应用》文中进行了进一步梳理氨纶具有优良的弹性和弹性回复性能,文中在介绍其各种规格的常规应用领域的基础上,着重介绍了氨纶在针织圆机上采用添纱组织、衬垫组织、衬纬组织的具体编织方法。对氨纶圆机织物生产中常见的布面起横、起泡、断丝等问题进行了分析并提出了解决办法。

### 二、氨纶纤维及其在圆机上的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、氨纶纤维及其在圆机上的应用（论文提纲范文）

#### （1）弹性针织物的尺寸稳定性研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 国内外关于弹性针织物尺寸稳定性的研究

1.3 针织物尺寸变形的机理及改善措施

1.4 本课题的背景与意义

1.5 本课题的课题内容及方法

第二章 弹性针织物试样的制备

2.1 原料选用及性能测试

2.2 试织方案设计

2.3 编织工艺

第三章 弹性织物经松弛处理后的尺寸变化

3.1 松弛处理方法与尺寸变化测试及评价

3.2 干松弛处理及尺寸变化

3.3 湿松弛处理及尺寸变化

3.4 全松弛处理及尺寸变化

3.5 练漂处理及尺寸变化

第四章 热定型后弹性织物的尺寸稳定性

4.1 热定型原理

4.2 干热定型的参数选择

4.3 对棉/XLA织物进行正交试验及极差分析

4.4 对棉/氨纶织物进行正交试验及极差分析

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 不足与展望

参考文献

附录

攻读学位期间发表的学术论文目录

致谢

#### （2）Creora氨纶针织物弹性性能及服装压研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 压力舒适性

1.2 氨纶及弹性针织物

1.3 棉-氨纶针织物弹性性能及压力舒适性研究的现状

1.4 本课题主要研究内容

参考文献

第二 章Creora氨纶拉伸弹性性能研究

2.1 氨纶的物理化学性能

2.2 氨纶的高延弹性机理分析

2.3 拉伸性能指标及测试分析

2.4 弹性指标及测试分析

2.5 结论

参考文献

第三章 棉/氨针织面料弹性性能测试

3.1 针织物组织结构设计

3.2 棉/氨纶弹性针织物的编织

3.3 坯布前处理

3.4 棉-氨纶针织物的拉伸弹性

参考文献

第四章 洗涤对棉-氨纶针织物弹性性能的影响

4.1 洗涤剂对氨纶及其织物弹性回复率的影响

4.2 洗涤次数对氨纶织物弹性回复率的影响

4.3 干燥方式对棉-氨纶交织弹性纬平针织物弹性性能的影响

参考文献

第五章 Creora弹性织物的服装压

5.1 服装压与人体健康

5.2 服装压力的测试

5.3 测试结果与分析

参考文献

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 不足与展望

附录1试验测试数据

本人攻读硕士期间发表学术论文

致谢

#### （3）氨纶纤维及其在圆机上的应用（论文提纲范文）

1 氨纶纤维简介

1.1 氨纶的弹性原理

1.2 氨纶的一般性能

1.3 氨纶的常规应用领域

2 氨纶在圆机上的应用

2.1 氨纶丝在圆机织物中的组织结构

2.2 氨纶丝的送纱

2.3 氨纶丝的垫纱——以添纱组织为例

2.4 氨纶丝在圆机上编织的张力（见表3)

2.5 氨纶圆机织物的卷取

3 氨纶圆机布的染整

3.1 油剂的洗涤

3.2 预定型

3.3 漂白

3.4 染色

4 氨纶圆机织物生产中常见问题及解决办法

4.1 布面起横

4.1.1 对氨纶丝的过度牵伸

4.1.2 氨纶丝的张力控制不均匀

4.1.3 氨纶丝的垫纱位置不正确

4.2 布面起泡

4.3 布面断丝

5 使用氨纶丝的一般要求和注意事项

5.1 储存和搬运

5.2 使用

5.3 染整

### 四、氨纶纤维及其在圆机上的应用（论文参考文献）

- [1]弹性针织物的尺寸稳定性研究[D]. 张素珍. 东华大学, 2011(07)

- [2]Creora氨纶针织物弹性性能及服装压研究[D]. 郭洁清. 东华大学, 2008(08)

- [3]氨纶纤维及其在圆机上的应用[J]. 夏萍. 针织工业, 2003(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/098a016b9b29ab4d568f0014.html