# 基于不完全数据的服用测量系统研究

### 论文摘要

随着计算机和各种网络通信技术在服装业中的应用,消费者对服装性能的需求也逐渐提高,促使服装企业加快更新以往的服用三维人体测量系统,使生产出来的服装在拥有一定舒适性的同时,也满足其合体性。照相测量法是一种基于不完全数据的人体测量方法,其方法主要是通过各种软件从数字图像中获取人体宽厚度等不完全数据,然后对其进行处理,从而得到能够满足服装制作所需尺寸。以此方法建立的服用人体测量系统简单易操作、快速、准确,且成本低廉,对测量环境要求较低,对测量对象基本无害,适合在服装业中普遍推广应用。由于从数字图像中得到的二维平面数据只含有长度、宽度和高度方面的数字信息,这种数字信息的不完全性使得在建立人体模型曲面时产生一定的困难。如何利用这些不完全数据进行人体围度拟合是照相测量法计算得出三维数据的关键,也是建立服用人体测量系统的关键。论文主要研究工作包括以下几个方面:（1）选用照片测量法,标定照片拍摄系统,标定相机参数,利用普通数码相机获取青年女性人台正面、侧面和背面的数字图像;（2）结合计算机图形图像处理方法和VC++语言等技术得到人台三个方向的投影轮廓图像,并从轮廓特征分析提取出必要的人台高度及宽厚度尺寸;（3）利用SPSS统计软件分析人体三个围度与各相应的宽度和厚度的关系,建立回归方程,拟合曲线方程,由图像提取的宽度和厚度尺寸计算出人体关键部位的真实尺寸,从而完成对不完全数据的人体测量系统的建立。（4）根据实验结果设计基于不完全数据的服装人体测量系统,设定测量系统和环境,设计系统操作界面,利用青年女性人台进行系统验证,为以后进行人体测量提供依据。本论文在数字图像边缘提取与特征尺寸提取和围度建模方面做了一些研究,并取得了预期的成果,由于受到计算机编程能力和时间的限制,数字图像处理和人体数据提取系统只针对人台进行了初步构架,需要在实际人体图像处理和数据提取方面进一步完善。存在的一些不足之处,需要在以后进行深入研究。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景和意义

- 1.2 目前国内外的研究现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 论文的研究思路、内容和技术路线

- 1.4 论文的创新点

- 1.5 论文的组织结构

- 第2章 实验方案的分析与确定

- 2.1 照相测量法可靠性分析

- 2.2 实验环境可行性分析

- 2.3 照相测量法基础研究

- 2.4 研究方案的确定

- 2.4.1 测量尺寸的确定

- 2.4.2 实验方案的确定

- 2.5 实验方案

- 2.6 本章小结

- 第3章 数字图像处理

- 3.1 图像格式转换

- 3.2 图像的二值化处理

- 3.3 图像的边缘检测

- 3.4 图像的轮廓提取

- 3.5 二维数据提取

- 3.6 围度拟合

- 3.6.1 胸围拟合

- 3.6.2 腰围拟合

- 3.6.3 臀围拟合

- 3.7 围度数据验证

- 3.8 误差分析

- 3.9 本章小结

- 第4章 系统实现与验证

- 4.1 系统功能设计

- 4.2 系统演示

- 4.2.1 数字图像处理系统

- 4.2.2 数据提取系统

- 4.3 系统验证

- 4.4 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 研究结论

- 5.2 论文进一步展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录1

- 附录2

- 附录3

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/09abbeaba2dda8de2681308e.html