# 关于皮革废水处理的工程设计

广东省东莞市华海环保有限公司

摘要：皮革废水属于高浓度难降解有机工业废水，具有排放水量大、水质水量不均、污染物成分复杂等特点，给皮革废水处理带来极大的难度。以广东省东莞市某皮革厂废水处理工程为例，简要描述了该皮革厂皮革的生产工序、废水水量及水质特征，重点论述了皮革废水的处理方法、投资费用、运行费用及运行效果，并对该工艺所采用的理念、方法及效果进行了探讨。

关键词：皮革废水；工程设计；工艺

1.制革废水概述

工业废水不能达标排放一直是造成我国环境污染的重要原因，其中制革废水排放量在我国重点污染行业中居于第3位，COD年排放量达到18万吨，已经成为严重影响我国社会和经济可持续发展及保护生态环境的重要因素。制革废水是污染严重、难生化处理的工业废水之一，其特点是排放量大、水质成分复杂、水量不均、污染涉及面广、污水中含有重金属离子Cr3+和氨氮以及硫化物、油脂、蛋白质等大量有机物，毒性强，臭味大并带有颜色。

对于制革废水处理，国内外较为成熟的工艺方法均采用“分隔+集中、物化+生化”的方法。即在处理综合废水前，对制革废水中的污染物浓度较高、毒性大的铬鞣废水、脱毛含硫废水分别进行处理，去除废水中铬离子和硫化物，处理后的废液再与其他制革废水混合，进行集中二级处理，达标后排放。近年来，国家对皮革废水出水指标（尤其是氨氮、总氮等指标）越来越严格，皮革废水处理难度越来越大。

2.工程概况

该工厂是一家加工生产皮革制品的企业。其产品在生产过程中涉及到涂饰、印花、喷漆，会产生一定量的水帘柜废水、设备清洗废水、地面清洁废水。废水的特点是COD、色度等污染物较高。

2.1设计范围

本工程的设计范围为：在业主指定的用地面积内，新建一套废水处理系统，包含工艺、建筑、设备全套工程设计及施工要求，并提出工程总造价概算。

具体范围是：

①以隔油隔渣池为本工程的起始点。

②以中水回用水池为工程终点移交位置。

③电气工程以本低压系统配电总控箱为工程起始点，到本处理系统所有设备的配电及电动机的控制的设计。

④污水站内工程不含引水渠、排水渠、绿化、供水、道路门闸、照明、围墙、化验器材等。

2.2设计目标

本工程排水水质设计目标如下：

本工程回用水质设计目标如下：

2．3设计进水水量、水质

1．设计进水水量

本方案设计废水进水总量为300m3/d，每天按24小时连续运行设计，则平均时处理量为12.5m3/h。

2．设计进水水质

根据业主提供的废水原水，经有资质检测机构检测，检测数据确定本废水处理工程设计进水水质如下

3．废水处理工艺概述

3．1废水处理工艺选择

通过以上废水水质情况分析以及达标出水水质指标可知，废水是以无机污染物为主的多成分废水，因此本工程处理的主要对象是CODcr、BOD5、SS、色度等。根据国内同行业废水处理的成熟经验并结合我公司在处理废水多个工程项目中设计运营的实践经验，本方案设计废水处理工艺流程图如下：

3．2废水处理工艺流程说明

隔油隔渣池：去除较大颗粒的悬浮固体和浮渣，隔油池设计四级隔油，能彻底去除水中的浮渣，隔油池浮渣及沉渣需定期人工清理。

调节池：经过隔油隔渣处理后的废水，进入调节池，对废水进行均质均量调节，为保证调节效果，防止悬浮物在调节池中沉积，调节池设置穿孔管曝气系统，同时，起到对废水进行预曝气的作用，可有效降低废水中的污染负荷。

混凝气浮机：经调节池均质均量后的废水经提升泵泵入混凝气浮机进行物化处理，调节PH值（由PH仪自动控制加入NaOH调节PH值），并加入PAC或硫酸氩铁和PAM对废水进行絮凝反应，经气浮作用将絮凝形成的矾花带至气浮机顶部，用刮渣机将浮渣去除。废水在此工艺中去除了大部分悬浮物，SS浓度达到进入生化系统的要求。

中间水池：混凝气浮机出水自流进入中间水池，利用二级提升泵泵入脉冲厌氧池。

厌氧池：主要是用于厌氧消化，对于进水COD浓度高的污水通常会先进行厌氧反应，提高COD的去除率，将高分子难降解的有机物转变为低分子易被降解的有机物，提高BOD/COD的比值，将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，本方案采用脉冲厌氧池，池底均布穿孔进水管，池顶安装脉冲系统，在脉冲系统的作用下，废水缓慢从池底上升，池内安装了组合式生物填料，废水在上升的过程中，并在微生物的作用下使大分子有机物转化为小分子有机物，使难溶性物质转化为可溶性物质，提高了废水的可生化性。

接触氧化池：内同样安装了组合式生物填料，废水与附着在填料上的生物膜及呈悬浮状态的活性污泥充分接触，其中的悬浮固体和胶体物质被活性污泥快速吸附，废水中的可溶性有机物质被活性污泥中的好氧微生物氧化分解，部分用作自身营养物质，部分转化为简单无机物，废水中有机污染物经接触氧化池生化处理后大部分得以去除。

斜管沉淀池：经生化处理后的废水自流进入斜管沉淀池，将废水中的悬浮物及生物污泥与水进行固液分离，沉淀后的上清液流入清水池，待进入中水回用系统深度处理。

污泥池：混凝气浮机产生的污泥排入污泥池进行浓缩，浓缩后的污泥经污泥泵输送至厢式压滤机进行污泥脱水；二沉池产生的污泥大部分回流生化系统，剩余污泥排入污泥池进行浓缩，浓缩后的污泥再经污泥泵输送至厢式压滤机进行污泥脱水，滤液回流调节池重新处理，泥饼外运妥善处置。

本方案的中水回用系统，主要采用砂滤和碳滤工艺。

砂滤罐：砂滤罐中采用石英砂过滤，过滤沉淀池中未沉淀去除的颗粒物。

碳滤罐：经砂滤后的废水进入碳滤罐，碳滤罐中采用活性炭过滤，可以过滤废水的微小的颗粒物和色度，达到车间清洗回用水要求。

砂滤罐和碳滤罐配有反冲洗系统，需定期开启反冲洗阀门进行反冲洗，反冲洗液回流至调节池。

回用水池：经砂碳过滤后的废水进放回用水池，待回用于车间清洗用水。

4．厂区总体设计

废水处理站地上占地面积约250m2左右，地下占地面积：342m2左右。

废水处理站的平面布置主要按厂区内构（建）筑物功能布置，主要考虑构筑物功能、进排水方向、环境功能等因素。

构筑物根据废水处理工艺流程图，依次布置隔油隔渣池、调节池、混凝气浮机、中间水池、脉冲厌氧池、接触氧化池、斜管沉淀池、清水池、中间水池。在调节池旁设污泥池和中间水池，在污泥池上方设操作间、操作间旁边设混凝气浮机、砂碳滤罐。

5结论与建议

为了保护周边环境，促进当地经济与环境持续、稳定、协调发展。通过配备一套废水处理设施，处理能力为300m3/d，处理后出水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。按环评报告表要求，废水经砂滤后有效回用于生产，回用水质执行中华人民共和国《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准，回用于水帘柜用水和设备洗涤用水。

制革废水在工业废水中，属于处理难度较大的一种废水。本治理方案对原处理方法进行了改进，克服了其存在的不足之处，采用了一种实用、简单、可靠、安全的处理方法，方案实施和工程竣工后，整个系统运行可靠、管理方便、剩余污泥量少、污泥性质稳定、耐冲击负荷、处理效果显著，出水水质良好。监测结果表明，处理后污水水质均达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，而且工程基建和运行费用低，处理效果受到了厂方、有关专家和部门的高度评价。

参考文献：

[1]魏家泰.制革废水生物处理前的预处理工艺及相关参数[J].江苏环境科技，2001，14（1）：11-14

[2]魏霄霞，付永胜，刘轲.皮革厂废水处理影响因素分析[J].工业用水与废水，2007，38（1）：43-46

[3]朱亦仁.环境污染治理技术[M].中国环境科学出版社.1998：3~8，74~75，158~160

[4]陈学群.制革废水处理技术的研究[J].中国皮革，2000，29（2）：18-20

[5]钟安清.皮革加工业绿色发展的思考[J].中国检验检疫.2006，（06）：52~53

[6]张志杰，马建中，储芸.我国皮革工业的现状及皮革科技工作者的责任[J].中国皮革.2005，（01）：

本文来源: https://www.lw50.cn/article/09c36730ae4aec5cdb641f8a.html