# Cr25Ni20Si2合金表面复合搪瓷涂层的制备及高温性能研究

### 论文摘要

实践表明,耐热钢在热腐蚀条件下会出现早期失效,为延长使用寿命,有必要添加合适的防护涂层。本实验在Cr25Ni20Si2耐热钢基体上制备了施加Ni中间层的搪瓷涂层,并研究Cr25Ni20Si2耐热钢与涂层在900℃下的高温氧化行为及其机理以及800℃下熔融盐（75% Na2SO4+25% NaCl）下的腐蚀行为及其机理。成功制备了质量良好、涂层与基体结合力较高的搪瓷/镀镍复合涂层。获得了较佳的搪瓷涂层制备工艺:控制镍层厚约5μm,设定第一次烧成入炉温度为1000℃,时间5min;第二次烧成入炉温度950℃,时间20min。通过900℃下高温氧化性能试验研究表明:搪瓷涂层及复合搪瓷涂层的抗氧化性能明显优于Cr25Ni20Si2合金。合金在900℃下氧化100h后主要形成致密的Cr2O3氧化膜,抗高温氧化性能良好。搪瓷/镀镍涂层与未镀镍搪瓷涂层在900℃下氧化100h后,涂层均未发生脱落,搪瓷层结构致密,能有效阻挡氧等向基体的扩散。通过800℃下熔融盐（75%Na2SO4+25% NaCl）中的热腐蚀性能试验表明:搪瓷涂层可提高合金的抗热腐蚀能力30%,而搪瓷/镀镍复合涂层可提高合金抗热腐蚀能力100%以上。合金腐蚀40h后发生灾难性腐蚀,腐蚀机理主要遵从硫化-碱融模式,腐蚀产物为FeS、Cr2O3、Fe2O3、CrS、MnCr2O4;未镀镍搪瓷涂层主要以直接脱落方式丧失保护能力,腐蚀54h后涂层全部脱落,基体直接发生灾难性腐蚀,没有孕育期。搪瓷/镀镍复合涂层则以物理减薄方式缓慢失效,在融盐中腐蚀80h后涂层减薄,XRD检测表明复合搪瓷涂层腐蚀后与腐蚀前搪瓷层相成分相比仍为SiO2、NaAl（SiO3）2,减薄后的涂层仍具备有效的抗热腐蚀的能力。中间层镍对搪瓷涂层与基体的结合力提高有很大贡献,可以有效防止搪瓷涂层在热腐蚀过程中脱落,确保搪瓷/镀镍复合涂层持续为基体提供抗热腐蚀的能力,其抗热腐蚀能力明显优于搪瓷涂层。本试验制备的搪瓷/镀镍涂层具有良好的质量和较高的结合力,能更有效地提高基体合金的抗高温氧化及抗热腐蚀能力。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 前言

- 1.1 热腐蚀研究简介

- 1.2 搪瓷的结构及形成理论

- 1.3 搪瓷涂层的国内外研究进展

- 1.4 本文研究的目的、意义及主要内容

- 2 涂层的制备及结构分析

- 2.1 引言

- 2.2 基体材料前处理

- 2.3 搪瓷釉浆的制备

- 2.4 电刷镀镍原理及工艺

- 2.5 涂搪及烧成

- 2.6 分析方法

- 2.7 烧成工艺及优化

- 2.8 搪瓷涂层的XRD 相分析

- 2.9 讨论

- 2.10 本章小结

- 3 搪瓷涂层的高温氧化特性

- 3.1 引言

- 3.2 分析方法

- 3.3 涂层的热震性能

- 3.4 高温氧化性能及相结构分析

- 3.5 高温氧化产物微观形貌及能谱分析

- 3.6 机理讨论

- 3.7 本章小节

- 4 搪瓷涂层的热腐蚀特性

- 4.1 引言

- 4.2 分析方法

- 4.3 热腐蚀动力学及相结构分析

- 4.4 腐蚀后的微观形貌和能谱分析

- 4.5 合金的热腐蚀机理讨论

- 4.6 涂层抗热腐蚀机理讨论

- 4.7 本章小结

- 5 全文总结

- 对未来工作的设想

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读学位期间发表的论文目录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/09c4e6d74e7532c51baa1c87.html