# 高超声速进气道气膜冷却数值研究

### 论文摘要

高超声速进气道是超燃冲压发动机的重要组成部分,其严重的气动热是进气道初步设计中需要攻克的关键技术问题之一。主动式气膜冷却被认为是高超声速飞行器表面的一种理想热防护措施之一,因此研究与之相关的流动规律与传热特性对有效地保护进气道、指导进气道设计有着重要的意义。本文以德国亚琛工业大学激波风洞实验室对进气道简化的实验模型和实验数据为依据进行数值计算,并对冷却气体质量流量和影响冷却效率的主要参数开展了系统的研究,进而对高超声速进气道气膜冷却流场的特性和影响因素进行分析。经与实验结果对比,模拟值与实验值较为接近,结果可信。通过对吹风比、狭缝宽度、吹风角度、冷却工质与主流的比热比、主流单位雷诺数、行程长度、主流马赫数及温度等因素对冷却效率的影响进行研究后,总结出：在高超声速层流中气膜冷却对减少机体热负荷是很有效的方法,且所需要的冷却气体质量流量较少；在本文的研究范围内,当其他参数不变时,冷却效率分别随着吹风比、狭缝宽度、主流单位雷诺数、行程长度、主流马赫数及温度的增加而增大,随着与缝口中心处距离、冷却工质与主流的比热比的增加冷却效率降低；当吹风比较低(F<0.065)时,随着吹风角度的增加冷却效率不变,而当吹风比较高(0.065<F<0.13)时,随着吹风角度的增加冷却效率增大；对于双排缝槽,小吹风比条件下双排缝槽结构与大吹风比单排缝槽结构的冷却效率相当。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的研究背景及意义

- 1.1.1 课题的研究背景

- 1.1.2 气膜冷却概念及应用

- 1.2 国内外研究概况

- 1.2.1 国内外实验研究现状及方法

- 1.2.2 国内外数值研究现状及方法

- 1.3 论文研究的主要内容及安排

- 第2章 计算方法及基本理论

- 2.1 流场数值计算方法

- 2.1.1 控制方程

- 2.1.2 有限体积方法

- 2.1.3 通量差分格式

- 2.1.4 数值迭代方法

- 2.2 高速边界层传热的基本形式

- 2.3 可压缩层流边界层

- 2.3.1 可压缩层流边界层传热分析

- 2.3.2 可压缩层流边界层相似解

- 2.3.3 可压缩层流边界层的稳定性

- 2.4 气膜冷却基本理论及能量平衡控制容积方法

- 2.4.1 气膜冷却基本理论

- 2.4.2 气膜冷却能量平衡控制容积方法

- 2.5 本章小结

- 第3章 模型介绍及数值方法验证

- 3.1 实验模型及主流参数设置

- 3.2 计算的数学模型和边界条件

- 3.3 边界层外缘条件确定

- 3.4 网格无关性验证

- 3.5 计算结果验证性分析

- 3.6 本章小结

- 第4章 气膜冷却数值研究

- 4.1 层流气膜冷却机理

- 4.2 实验模型及冷却气体参数设置

- 4.3 计算的数学模型和网格

- 4.4 计算结果与分析

- 4.4.1 二次流注入对流场的影响

- 4.4.2 典型的热流分布

- 4.4.3 吹风比的影响

- 4.4.4 狭缝宽度的影响

- 4.4.5 吹风角度的影响

- 4.4.6 冷却工质与主流比热比的影响

- 4.4.7 雷诺数的影响

- 4.4.8 来流状态的影响

- 4.4.9 双排缝槽热流分布

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].多斜孔平板总冷却效率及其梯度分布试验研究[J]. 航空发动机 2019(06)

- [2].涡轮导向叶片综合冷却效率实验研究[J]. 推进技术 2019(07)

- [3].参数对横流闭式冷却塔冷却效率的影响[J]. 扬州大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [4].综合冷却效率多参数影响分析[J]. 工程热物理学报 2017(12)

- [5].浅议如何提高风水联合冷渣器的冷却效率[J]. 科技信息 2010(19)

- [6].折流燃烧室外环前端发散孔综合冷却效率模型实验[J]. 航空动力学报 2017(06)

- [7].离散隔板式迷宫叶顶冷却效率试验分析[J]. 热力发电 2015(08)

- [8].湍流度和吹风比对叶片前缘双出口孔射流冷却效率影响[J]. 空气动力学学报 2012(02)

- [9].利用数值分析方法提高涡轮叶片的冷却效率[J]. 热能动力工程 2014(04)

- [10].具有极高冷却效率的新型冷却混料机[J]. 塑料工业 2013(10)

- [11].各向异性复合材料平板气膜冷却特性实验和数值研究[J]. 航空动力学报 2017(10)

- [12].叶片全表面换热系数和冷却效率的实验测量[J]. 西安交通大学学报 2010(11)

- [13].横流侧出风冷却塔改造一得[J]. 建筑施工 2011(02)

- [14].医药包装膜风环冷却系统研究[J]. 机电信息 2020(18)

- [15].提高流化床冷却效率的方法[J]. 机械管理开发 2019(09)

- [16].大型变压器强迫油循环冷却效率低原因分析及查处措施[J]. 电工技术 2018(10)

- [17].冷却塔节能改造[J]. 锅炉制造 2015(06)

- [18].回流燃烧室复合冷却结构冷却效果研究[J]. 南京航空航天大学学报 2012(06)

- [19].流道形状对PDC钻头携岩和冷却效率影响研究[J]. 机械设计 2018(03)

- [20].冷却塔节能改造[J]. 云南电力技术 2015(S2)

- [21].大型横流塔的节能优化方案[J]. 上海环境科学 2012(05)

- [22].冲击+同向对流+气膜冷却效果的试验[J]. 航空动力学报 2010(04)

- [23].扇形气膜孔冷却效率的数值模拟[J]. 苏州科技大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [24].EGR冷却器散热性能优化研究[J]. 农业装备与车辆工程 2019(01)

- [25].高压涡轮转子叶片内部气流组织方式研究[J]. 航空学报 2014(12)

- [26].Console形气膜孔改善冷却效率的数值研究[J]. 航空动力学报 2008(10)

- [27].利用红外热像技术对平板冷却的实验研究[J]. 能源研究与信息 2011(04)

- [28].飞机发动机高效涡轮冷却技术的分析与应用[J]. 现代制造技术与装备 2020(06)

- [29].全气膜冷却叶片表面换热系数和冷却效率研究[J]. 西安交通大学学报 2012(07)

- [30].部件冷却对二元俯仰矢量排气系统红外特征抑制实验[J]. 航空动力学报 2017(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/09cce5f40e7c8bf0587caa23.html