# 岭澳核电站常规岛工程的质量控制方法应用研究

### 论文摘要

本文基于岭澳核电站工程的实际施工实践,分析了在岭澳核电站常规岛工程中质量控制的方法,并利用具体的工程数据对各种方法作了分析,找出问题、给出解决方案。本文首先分析了该工程项目的特点,提出了岭澳核电安装工程的质量保证体系,这一体系包括组织模式、质量意识和过程控制三个方面。在这一质量保证体系下,提出了岭澳核电站项目质量控制中的六种方法。第一种方法是不符合项控制,提出了不符合项(NC)质量控制的PDCA循环和统计分析方法,结果表明不符合项得到了严格、有效地控制;第二种是质量检查一次通过率法,以一次检查合格率作为控制质量水平的重要指标,分析了常规岛管道四个项目的质量检查,通过实例分析表明,质量检查一次通过率加强了质量控制管理;第三种是工作负荷点(WLP)控制进度的方法,对工作负荷点和各工程项目的点数进行计算,使工作量得到准确计算和合理安排,劳动效率提高的同时也保证了工程质量;第四种是采用了新的量化焊接生产效率的指标——焊接当量,采用这种方法,使焊工和安装工的比例得到合量搭配,并准确量化了焊工的工作量,在提高效率的同时,保证了工程质量;第五种是质量趋势分析在工程中的系统应用,在分析了质量趋势分析的作用基础上,对管理质量趋势分析中的纠正行动要求、观察意见通知和改进意见通知按要素、部门、月度进行统计分析,根据分析结果,从公司到部门层面上均可有针对性地改进工作,使得质量保证体系不断完善和改进;第六种方法是无损检验(NDE)管理,简要介绍了其应用背景和其控制过程,并将其实施效果和经验进行了总结分析。岭澳核电站质量控制方法实现了预期目标,目前在国内火电建设项目中逐步得到推广应用,也提出了在焊接当量和WLP需进一步探讨的问题。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景和研究目的

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 研究目的

- 1.2 研究现状

- 1.2.1 质量控制在核电的应用

- 1.2.2 研究现状

- 1.3 论文结构

- 第二章 岭澳核电站常规岛工程的特点和质量保证体系

- 2.1 岭澳核电站及特点

- 2.1.1 关于岭澳核电站

- 2.1.2 项目特点

- 2.1.3 取得的成果

- 2.2 组织模式及职责范围

- 2.2.1 QA、QC 的质量管理模式

- 2.2.2 QC 的职责范围

- 2.3 质量意识和技能培训

- 2.3.1 有针对性的培训

- 2.3.2 QC 人员业务培训

- 2.4 强调过程控制

- 2.4.1 质量计划的编制和执行

- 2.4.2 不符合项（不合格品）管理

- 2.4.3 焊接和无损探伤（NDE）管理

- 2.4.4 管线检查

- 2.4.5 计量管理

- 2.4.6 施工工艺监督检查

- 2.4.7 系统符合性试验及变更文件控制

- 2.5 小结

- 第三章 岭澳核电站常规岛工程的质量控制方法

- 3.1 不符合项控制（non-conformance control，NCC）

- 3.1.1 NC 分类

- 3.1.2 不符合项报告（NCR）的编制及处理流程

- 3.2 质量检查的一次通过率

- 3.2.1 一次通过率

- 3.2.2 检查范围和统计内容

- 3.3 工作负荷点（WLP）控制进度的方法

- 3.3.1 关于点、点值和点效率

- 3.3.2 一般应用步骤

- 3.4 焊接当量

- 3.4.1 采用焊接当量的原因

- 3.4.2 关于焊接当量的应用

- 3.4.3 焊接当量效用说明

- 3.5 质量趋势分析

- 3.6 无损检验管理

- 3.6.1 背景介绍

- 3.6.2 NDE 方法

- 第四章 岭澳核电站常规岛工程的质量控制方法应用研究

- 4.1 NCR 实例统计分析

- 4.1.1 年度 NC 统计分析

- 4.1.2 按月度NR 的统计分析

- 4.1.3 安装原因产生的 NC 分析

- 4.2 质量检查一次通过率数据统计和分析

- 4.2.1 常规岛四个项目的趋势统计分析

- 4.2.2 QC2 按项目统计的检查一次通过率

- 4.2.3 焊接射线探伤一次合格率

- 4.3 工作负荷点实例分析

- 4.3.1 工作负荷点的来源

- 4.3.2 里程碑工程项目的点数计算

- 4.3.3 测量工程的点数统计

- 4.3.4 应用WLP 控制工程进度

- 4.4 质量趋势实例分析

- 4.4.1 管理质量趋势分析

- 4.4.2 工程质量趋势分析

- 第五章 质量控制方法实施结果

- 5.1 NCR 得到的经验

- 5.2 实施质量检查一次通过率的经验总结

- 5.3 WLP 的实施效果

- 5.4 对焊接当量评价

- 5.5 质量趋势分析效果

- 5.6 NDE 检验的效果与经验成果

- 结论

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].锻造华龙一号常规岛精品工程[J]. 创新世界周刊 2018(06)

- [2].平面波全聚焦超声成像技术性能测试及在核电站常规岛的应用[J]. 无损探伤 2020(06)

- [3].三代核电常规岛设备制造质量控制[J]. 锅炉制造 2013(05)

- [4].核电常规岛低压加热器的制造[J]. 科协论坛(下半月) 2012(09)

- [5].核电秦山联营有限公司傅建军 结缘常规岛工艺运行[J]. 中国核工业 2011(02)

- [6].浅谈核电厂常规岛主厂房结构设计[J]. 广东建材 2009(12)

- [7].怎样做好核电站常规岛的三维设计[J]. 广东电力 2008(02)

- [8].氦气检漏在核电站常规岛真空相关系统检测中的应用[J]. 装备制造技术 2020(08)

- [9].新型核电站常规岛结构设计发展分析[J]. 电力勘测设计 2010(02)

- [10].浅析某核电站常规岛热力系统的特点[J]. 科技信息 2011(27)

- [11].核电常规岛国外采购设备现场监造实践[J]. 中国设备工程 2009(05)

- [12].核电站常规岛内防甩击结构设计简介[J]. 建材技术与应用 2009(11)

- [13].常规岛行车大梁运输技术研究[J]. 科技创新导报 2008(17)

- [14].中国能建成功制造我国首台核电常规岛防甩装置[J]. 电力勘测设计 2012(02)

- [15].核电站常规岛给水系统配置比较[J]. 热力透平 2011(02)

- [16].核电站常规岛主厂房结构整体计算分析[J]. 山西建筑 2010(26)

- [17].核电常规岛防甩击结构设计[J]. 今日科苑 2009(23)

- [18].核电站常规岛除氧器液位测量的分析与优化[J]. 中国科技信息 2012(22)

- [19].协同设计在核电站常规岛设计中的应用[J]. 硅谷 2010(07)

- [20].中核集团完成三门1号常规岛混凝土浇筑[J]. 商品混凝土 2009(08)

- [21].核电常规岛仪控测量信号配置的改进与探讨[J]. 核科学与工程 2010(S1)

- [22].核电常规岛闭式冷却水流量分配方式的分析与研究[J]. 科技资讯 2012(36)

- [23].核电常规岛主管道材料选型和采购模式初探[J]. 机电工程技术 2013(08)

- [24].常规岛电气盘柜的自动安装技术探析[J]. 自动化与仪器仪表 2011(06)

- [25].核电常规岛、BOP标准体系研制进入关键阶段[J]. 电器工业 2010(04)

- [26].国家核电签海阳核电常规岛设计合同[J]. 陕西电力 2009(05)

- [27].红沿河核电站常规岛冬期施工措施的模拟试验方法[J]. 施工技术 2009(S2)

- [28].常规岛管道安装“点”计算规则探讨[J]. 广东科技 2009(18)

- [29].二号机组常规岛主行车安装及试验工作程序[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2014(11)

- [30].谈海阳核电常规岛工程的质量保证监督[J]. 科技创业家 2014(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/09d0c3096708c4e2d7d64e0a.html