# 非负载型固体碱催化剂制备生物柴油的研究

### 论文摘要

为缓解能源紧缺和环境污染问题,寻求一种可再生的、环境友好型可替代能源具有重要的现实意义。生物柴油具有与石化柴油相似的性能,以及独特的环保性、再生性、安全性等优良性能,而成为备受人们青睐的新能源。非均相催化酯交换反应具有反应条件温和、转化率高、催化剂可重复使用、无污染等优点,有利于连续化、规模化生产的实现。本研究主要考察了大豆油制备生物柴油,分析测定了大豆油的理化性质,酸值为0.8071mg／g,皂化值194.94mg／g,水分含量0.01%,计算大豆油平均分子量为866.90g/mol,并确定以甘油收率评价催化剂的催化活性。分别采用柠檬酸发泡法和共沉淀法制备了钙镁、钙镧和钙锆系列非负载复合氧化物型固体碱催化剂,对催化剂的制备条件进行优化；采用Hammett指示剂法测定了催化剂的碱强度和碱量,并采用XRD和BET对催化性能好的催化剂进行表征。实验结果表明,柠檬酸法制备催化剂的最佳条件为：钙镁比例为1：1,焙烧温度750℃,焙烧时间6h,催化剂粒度160目；共沉淀法的最佳制备条件为：NaOH为沉淀剂,钙镁比例1：1,焙烧温度600℃,焙烧时间6h,催化剂粒度120目。催化剂表征结果显示,其活性与碱性有一定的关系,且NMSCaMg催化剂具有较强的碱性,晶形结构较好,比表面积较大。通过单因素实验对催化性能较好的催化剂制备生物柴油的酯交换反应条件进行了优化。最优反应条件：以NMSCaMg5o为催化剂时,醇油摩尔比10：1,催化剂用量1.2wt%,反应温度60℃,反应时间3.5h,甘油收率为92.56%；以GCDCaMg50(NaOH沉淀剂)为催化剂时,醇油摩尔比12：1,催化剂用量1.5wt%,反应温度65℃,反应时间3.5h,甘油收率为87.15%,且两类催化剂均具有良好的重复稳定性。并利用红外光谱对原料大豆油和其酯交换反应产品进行表征,确定反应产品中有脂肪酸甲酯的生成,表明大豆油成功的转化。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 生物柴油概述

- 1.1.1 发展生物柴油的背景及意义

- 1.1.2 生物柴油的定义及特性

- 1.2 国内外生物柴油发展现状

- 1.2.1 国外生物柴油发展现状

- 1.2.2 我国生物柴油研究进展

- 1.3 生物柴油的制备方法概述

- 1.3.1 直接混合法

- 1.3.2 微乳液法

- 1.3.3 高温裂解法

- 1.3.4 酯交换法

- 1.4 固体碱简介及其研究进展

- 1.4.1 固体碱简介

- 1.4.2 固体碱研究现状

- 1.5 催化剂的表征

- 1.5.1 碱性表征

- 1.5.2 其他表征

- 1.6 本课题的研究目的和研究内容

- 第二章 实验方法与分析测试

- 2.1 实验材料及实验仪器

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 实验化学试剂

- 2.1.3 实验仪器

- 2.2 原料油物性的测定

- 2.2.1 酸值的测定

- 2.2.2 皂化值的测定

- 2.2.3 水分含量的测定

- 2.2.4 平均分子量的计算

- 2.3 催化剂的活性评价

- 2.3.1 实验过程

- 2.3.2 实验流程图

- 2.4 产品分析

- 2.4.1 高碘酸氧化酸碱滴定法

- 2.4.2 分光光度法

- 2.4.3 确定分析方法及收率计算

- 2.5 催化剂的表征

- 2.5.1 固体碱催化剂碱强度的测定

- 2.5.2 固体碱催化剂碱量的测定

- 2.5.3 X-射线衍射分析（XRD）

- 2.5.4 孔径、比表面积测定（BET）

- 2.6 生物柴油的红外分析

- 2.7 本章小结

- 第三章 柠檬酸发泡法制备催化剂条件的优化和表征

- 3.1 催化剂的制备过程

- 3.2 催化剂制备条件对酯交换反应的影响

- 3.2.1 单组分氧化物和复合氧化物催化剂的对比

- 3.2.2 焙烧温度的选择

- 3.2.3 焙烧时间的选择

- 3.2.4 催化剂粒度对甘油收率的影响

- 3.2.5 催化剂管式炉活化前后对比实验

- 3.2.6 不同结构助剂和比例对甘油产率的影响

- 3.3 催化剂的表征结果

- 3.3.1 固体碱催化剂的碱强度测定结果

- 3.3.2 固体碱催化剂的碱量测定结果

- 3.3.3 XRD表征结果

- 3.3.4 催化剂比表面积和孔径测定结果

- 3.4 本章小结

- 第四章 共沉淀法制备催化剂条件的优化和表征

- 4.1 催化剂的制备过程

- 4.2 催化剂制备条件对酯交换反应的影响

- 4.2.1 沉淀剂种类对甘油收率的影响

- 4.2.2 焙烧温度对甘油收率的影响

- 4.2.3 焙烧时间对甘油收率的影响

- 4.2.4 催化剂粒度对甘油收率的影响

- 4.2.5 不同结构助剂和比例对甘油收率的影响

- 4.3 催化剂的表征

- 4.3.1 固体碱催化剂的碱强度测定结果

- 4.3.2 固体碱催化剂的碱量测定结果

- 4.3.3 GCDCaMg催化剂的XRD表征结果

- 4.3.4 催化剂比表面积和孔径测定结果

- 4.4 本章小结

- 第五章 反应条件对酯交换反应的影响

- 5.1 酯交换反应的影响因素

- 5.1.1 正交实验方案

- 5.1.2 正交实验结果

- 5.2 各单因素对酯交换反应的甘油收率的影响

- 5.2.1 醇油摩尔比对甘油收率的影响

- 5.2.2 催化剂用量对甘油收率的影响

- 5.2.3 反应时间对甘油收率的影响

- 5.2.4 反应温度对甘油收率的影响

- 5.2.5 催化剂的溶出实验

- 5.3 搅拌强度对甘油收率的影响

- 5.4 催化剂的重复稳定性

- 5.5 生物柴油的红外分析

- 5.6 固体碱催化剂酯交换反应机理探索

- 5.7 本章小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电感耦合等离子体发射光谱法测定钌炭催化剂中的钌[J]. 能源化工 2019(05)

- [2].山西煤化所燃料电池催化剂设计研究取得进展[J]. 化工新型材料 2019(11)

- [3].介孔催化剂用于合成气制低碳醇的研究进展[J]. 当代化工研究 2020(03)

- [4].Y改性对V_2O_5-MoO_3/TiO_2催化剂脱硝性能的影响[J]. 现代化工 2020(03)

- [5].一种制备稀土顺丁橡胶的催化剂的制备方法[J]. 橡胶科技 2020(03)

- [6].钇掺杂钌催化剂的制备及其催化对硝基甲苯加氢制对甲基环己胺[J]. 精细石油化工 2020(02)

- [7].新型孔雀石型1,4-丁炔二醇催化剂的开发[J]. 辽宁化工 2020(04)

- [8].蜂窝式催化剂与平板式催化剂的运行现状分析[J]. 清洗世界 2020(04)

- [9].高铼酸铵热分解及其在银催化剂中的应用研究[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(03)

- [10].介质阻挡放电联合锰基催化剂对乙酸乙酯的降解效果[J]. 环境工程学报 2020(05)

- [11].低变催化剂运行末期对装置的影响[J]. 化工设计通讯 2020(03)

- [12].乙烷驯化对银催化剂的性能影响研究[J]. 广东化工 2020(08)

- [13].规整催化剂数值模拟的研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(04)

- [14].两种铬系催化剂的制备及催化乙烯聚合性能研究[J]. 精细化工中间体 2020(02)

- [15].全密度聚乙烯干粉催化剂的控制及优化[J]. 中国仪器仪表 2020(06)

- [16].车用催化剂的研究进展及产业现状[J]. 浙江冶金 2020(Z1)

- [17].有机化学反应中非金属有机催化剂的应用研究[J]. 化工管理 2020(18)

- [18].甲醇制丙烯催化剂侧线装置性能评价[J]. 现代化工 2020(06)

- [19].干燥过程对催化剂物化性质的影响[J]. 辽宁化工 2020(06)

- [20].甲烷化反应器催化剂积炭过程的模拟研究[J]. 高校化学工程学报 2020(03)

- [21].钴基费托合成催化剂硫中毒热力学分析[J]. 化学工程 2020(07)

- [22].合成气制二甲醚中残留钠对催化剂的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(04)

- [23].费托合成钴基催化剂助剂研究进展[J]. 现代化工 2020(09)

- [24].二氧化硫氧化制硫酸用钒催化剂的研究进展[J]. 广州化工 2020(14)

- [25].催化裂化外取热器入口区域催化剂分布及优化[J]. 过程工程学报 2020(09)

- [26].Mn-Ce-Pr/Al_2O_3臭氧催化剂的制备及其性能研究[J]. 功能材料 2020(09)

- [27].钒催化剂在硫酸生产中的应用[J]. 广东化工 2020(17)

- [28].中低温煤焦油加氢反应中催化剂的开发与研究[J]. 化学工程师 2020(09)

- [29].乙炔氢氯化钌基催化剂的研究与进展[J]. 中国氯碱 2020(10)

- [30].Cu-xZrO_2/SiO_2改性催化剂对醋酸甲酯制乙醇性能的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/09db24a5dd215f227fc8f584.html