# 实例探讨河道整治中相关措施及注意问题

身份证号码：43072119690115XXXX

摘要：文章以河道整治工程为例，就河道整治中相关措施进行了深入地探讨，着重从防洪工程、水质改善工程、生态修复工程等方面进行了探讨，并提出了综合整治中注意问题，以供读者参考。

关键词：河道整治；防洪工程；水质改善；生态修复

目前，随着我国社会经济的持续发展，工业化水平不断提升，在工业生产过程中，部分废水排入城市河涌，使城市河涌生态环境受到污染，导致河涌出现内涝。因此，我们需要对河道进行综合整治，以改善周边的水环境，解决河涌内涝问题，打造出生态绿色文明城市。本文以某河道为例，着重探讨了河道整治中相关措施及注意问题。

1项目概述

某河道，总长约6.054km；上游由北向南，下游直接南下汇入河道。其干支流防洪工程由于建设时期较为滞后，加上后期流域沿线治理不全面，未能充分利用上游雨洪资源，下游建设时挤占河道，导致部分河堤未能满足防洪要求；且因河道两岸雨污排水管网建设问题突出，大量污水直排入河，导致河道受到污染，河水出现发黑、发臭等问题，破坏了当地自然生态环境。因此，为保障当地水沿岸居民生命财产安全、改善河流水质、改善环境、提高人民生活水平，实施该河道水综合整治工程已势在必行。

2存在的现状及问题

（1）防洪能力仍未全面达标。河道中游段由于未经过系统整治，堤防建设标准低，河道行洪断面不够，且安全超高不满足防洪要求，部分河段出现严重的淤积，给河道行洪能力带来了影响，易于导致洪涝灾害的发生。

（2）水质出现大面积污染，生活环境受到破坏。河道上游水质较好，但流至中下游段时，因中下游段污水管网建设不够完善，导致工业污水直接排入河道，进而导致水体出现发黑现象，经检测发现，中下游段水质为劣V类，这样将不利于水资源的合理利用。

（3）河道堤防规划建设不统一，缺乏相应的标准规范。现有河道堤防建设标准不一，缺乏系统治理，大部分河段堤防未有堤防林带，未能配置防汛及行人通达性道路，这完全违背了当地生态城市建设与发展策略。

（4）水环境破坏较为严重。在河道中下游段，由于其水体发黑发臭，加上植物和河道功能较为单一，且河道两岸绿化缺乏层次感，绿化率达不到要求。另外，水环境建设比较杂乱，公共开放空间和亲水设施显得不足，导致滨水环境缺失，使人群远而避之。

3河道综合整治思路

根据河道存在的问题分析，本项目河道整治坚持以绿色生态为准则，以防洪达标建设为基础，以提升区域水环境、改善河道水质为核心，以强化管理为手段，结合生态修复和岸坡改造，构筑流域防洪、治污、生态等综合服务功能体系。

（1）防洪思路：在防洪工程建设时，下游河段应采取清淤措，并对堤岸进行梳理，同时要适当降低河道水位，从而发挥中上游段的河道的作用。另外，中上游段河道要采用清淤、驳岸改造和加高等措施，合理利用自然湖和调蓄湖进行进行雨洪利用，使河道达到设防规定标准。

（2）水质改善思路：在采取水质改善措施时，对于已建污水干支管网，需要建立沿河截污工程，以便就近接入现状污水干管。同时，要建立中上游自然湿地，加上合理利用调蓄湖进行雨洪利用，为生态景观提供用水，且能够补充河道水份，改善河道水质。

（3）生态修复思路：在生态环境修复上，应打造自然湿地景观公园，不仅可以发挥河道防洪排涝作用，并且能够达到改善水质的目的。因此，我们应结合当地城市规划及干道路建设要求，加强堤岸绿化带和生态景观建设，以打造出一体化的城市河岸带，构筑当地滨水休闲和生态化的生活空间。

4综合整治工程措施

4.1防洪工程

在河道横断面设计时，应引入生态理念，并本着以人为本的原则，加强人与水环境的协调。其中，在河道横断面设计时，应维持现状河道的生态，确保行洪畅通和堤岸安全，避免大面积进行截污管开挖，且要做好生态修复工作，加强河道管理，这样才能有效实现河道防洪目标，提升河道的景观效果。

（1）设计桩号L0+023.23~0+807.63。该段河道两岸现状挡墙分两次建成，下部为浆砌石结构，上部后期加高的砼防浪墙，本次经水文复核，堤顶高程仍不满足防洪要求，需加高。采用方案为新建钢筋砼悬壁式防浪墙，老墙顶加设绿化带，维持现状河床宽约12m，堤顶两岸设置挡水栏植，两岸各增设1.5m宽的步行道，1：2放坡至现状地面，坡面增设绿化带。

（2）设计桩号L0+807.63~1+724.82。该段河道受两岸用地限制拟采用矩形断面，单侧拓宽河道至12m，拆除左岸现状浆砌石挡墙，重建C25砼重立式挡墙，墙高5.43m，右岸挡墙保留，顶部加设1.43m高C25钢筋砼悬臂式挡墙至6.495m高程，两岸堤顶增设挡水栏杆，左岸增设4m宽巡堤路，右岸增设1.5m宽人行步道，外侧布设绿化带。

（3）设计桩号1+724.82~L2+256.02。该段属行洪瓶颈段，过流断面不足，本次对河道进行拓宽，右岸受电缆线影响无法拓宽，本次拟向左岸拓宽，河道断面采用矩形断面，宽12m，两岸重建C25砼重力式挡墙，左岸堤顶利用拆除重建的围墙进行挡水，右岸堤顶增设挡水栏杆4m宽巡堤路和2m宽人行步道，外侧覆绿。

4.2水质改善工程

（1）截污平面布置方案：在平面布置时，我们将其分为上游、中游和下游三个阶段进行。其中，上游段处于河道上游，区间内包含两座调蓄湖，另有一条松山支流，河道沿广田路西岸南北走向，污水以工业厂区及居民生活污水为主。为解决以上问题，应将管道布置于左右两岸。下游段起点位于中游调蓄湖出口朝阳路口位置，管道沿河两岸堤内敷设，自北向南流入下游段。下游段管道设计沿河两岸墙内设置截流管，自北向南收集排放口41处，其中不含已封堵排放口2处。

（2）管道清淤检修方案：对于沿河截流管道，应将其与河道堤防相互连接，在管道检修时，应结合堤防要求，每年定期进行检修。在清淤时，应采用水下机械清淤的方式，同时要避免污水直接流入河道。对于断面较小管径则采用水力清淤法，采用高压喷射车将沉积物冲到沉泥井内，经吸泥车吸出运走。

（3）支流口截流方案。为确保河道水质满足截流要求，将流域支渠分为两处总口截流。同时在支流汇合位置设置石堰，以实现旱季污水截流，在雨水季节，可以利用低堰流进入下游。在进入截流管之前，要合理设置高、中、低不同水位的水阀，通过阀门控制来达到旱季常开，雨季自动关闭的目的。

4.3生态修复工程

由于河道流态较为单一，泄洪流速较大，导致河道生态功能丧失，这样将会影响到水生动植物的繁衍。因此，我们应从生态学理念出发，通过在河道内布置湿地，在沿岸滨水区设置生态廊道，确保生态动植物品种的丰富性，以打造出自然生态河道的净化和美观效果。在河道较宽的断面布置湿地，其面积为2800m2。且充分利用河道行洪作用逐渐形成一个缓流区，有利于水体流态的改变，且大大丰富河道的生态环境，避免水流冲击作用下引起水体也现浑浊，且要保持水体的透明度，为各类生物提供有利的生长环境。

在滨水生态廊道布置时，应沿河岸进行布置。引入一些浮叶植物，以实现水生态系统的自净作用，同时在浮叶植物布置时，应采用错落分布方式，并搭配与滩涂湿地，以便形成一种生态岛链，建立河道生态系统，以实现河道内部的物质交换，将各个生态小环境组成完整的生态系统，加上浮叶植物不会大面积地阻挡水流，对河道行洪影响较小。

5结语

综上所述，在河道综合整治过程中，不仅要考虑到防洪、排涝的功能，而且还应满足美化环境、近水亲水等要求，通过河涌的综合整治，将有利于河流的生态修复，恢复因人类活动的干扰而退化的自然功能。

参考文献：

[1]李凤珍.浅析城市河道整治的设计要点[J].上海水务，2014（01）.

[2]周月，陈亮明.城市河道景观生态设计初探[J].中国园艺文摘，2013（03）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/09dcbcb2f576d538a8a3ddf3.html