# 基于True Time的网络控制系统研究

### 论文摘要

通过实时网络构建的闭环反馈控制系统称之为网络控制系统(NCS, Networked Control Systems)。根据所使用网络传输媒介的不同,NCS可以分为有线网络控制系统(WNCS, Wire Networked Control Systems)和无线网络控制系统(WiNCS, Wireless Networked Control Systems)。NCS与传统的点对点控制系统相比,具有可实现资源共享、减少系统布线、降低成本、安装维护简便、增加系统柔性和可靠性等诸多优点,目前已广泛地应用于通信、电力、交通、军事、环境监测、机器人、工业远程控制、农业自动化、航空航天等领域。然而,由于网络的引入,导致NCS产生了一系列亟待研究和解决的特殊问题。例如：不确定的数据传输时延、数据丢包与时序错乱等,使得NCS丧失了定常性、完整性、因果性和确定性,网络时延和数据丢包将降低系统的性能质量,甚至引起系统不稳定。目前,利用True Time对NCS性能质量的仿真研究比较少,而且不全面,基于这种情况,本文利用True Time仿真工具分别建立NCS和WiNCS仿真系统,设计了测量网络时延大小和丢包个数的算法,针对影响网络控制系统性能质量的一些因素(干扰、网络时延、数据丢包、采样周期、传输速率、网络调度、功率控制和节点间距离)作了仿真研究,从仿真结果中可以看出：(1)随着干扰强度的增大,系统性能越来越差,甚至导致系统不稳定；(2)随着网络时延的增加,系统控制性能越来越差,甚至会使系统完全失控；(3)NCS能够容忍一定程度的丢包,但当丢包过多时系统将失去控制；(4)当采样周期过小时,由于过多的采样增加了网络负载,进而导致系统性能变差；当采样周期过大时,很多有用信号不能被采样得到,从而使系统性能变差,因此采样周期的选取要适当；(5)数据传输速率越大时NCS的控制效果越好,但受网络协议、传输介质等现实条件的制约,传输速率不可能无限增大；(6)不同的调度策略对系统性能有不同的影响,在本文的仿真条件下,采用FP和DM时的系统性能优于RM和EDF；(7)功率控制策略是非常有必要的,如果没有功率控制策略,节点电池也会过快的消耗完,导致系统失控；(8)当节点间距离过大时,由于信号的衰减,最终导致系统完全失控。通过仿真研究,验证了True Time仿真工具在NCS仿真研究中的有效性,为理论研究和实际应用奠定了良好的基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 网络控制系统的研究背景及意义

- 1.2 网络控制系统国内外研究现状

- 1.2.1 基于TrueTime的NCS仿真研究现状

- 1.2.2 时延的研究现状

- 1.2.3 丢包的研究现状

- 1.2.4 调度的研究现状

- 1.3 完成的主要工作及论文结构

- 2 网络控制系统的基本问题及仿真环境

- 2.1 网络控制系统的基本问题

- 2.1.1 网络控制系统的定义及结构

- 2.1.2 网络控制系统的基本问题

- 2.2 仿真环境简介

- 2.2.1 TrueTime工具箱的功能模块介绍

- 2.2.2 TrueTime工具箱的安装与使用

- 2.3 本章小结

- 3 NCS仿真研究

- 3.1 干扰对NCS性能的影响

- 3.1.1 仿真系统建立

- 3.1.2 仿真研究

- 3.1.3 结果分析

- 3.2 丢包对NCS性能的影响

- 3.2.1 仿真系统建立

- 3.2.2 仿真研究

- 3.2.3 结果分析

- 3.3 采样周期对NCS性能的影响

- 3.3.1 仿真系统建立

- 3.3.2 仿真研究

- 3.3.3 结果分析

- 3.4 传输速率对NCS性能的影响

- 3.4.1 仿真系统建立

- 3.4.2 仿真研究

- 3.4.3 结果分析

- 3.5 时延对NCS性能的影响

- 3.5.1 仿真系统建立

- 3.5.2 仿真研究

- 3.5.3 结果分析

- 3.6 调度对NCS性能的影响

- 3.6.1 仿真系统建立

- 3.6.2 仿真研究

- 3.6.3 结果分析

- 3.7 本章小结

- 4 WiNCS仿真研究

- 4.1 仿真系统建立

- 4.2 仿真研究

- 4.2.1 采样周期对WiNCS的影响

- 4.2.2 数据传输速率对WiNCS的影响

- 4.2.3 干扰对WiNCS的影响

- 4.2.4 网络时延对WiNCS的影响

- 4.2.5 功率对WiNCS的影响

- 4.2.6 节点间距离对WiNCS的影响

- 4.3 本章小结

- 5 总结与展望

- 5.1 论文工作总结

- 5.2 下一步工作展望

- 参考文献

- 硕士期间发表论文和参加科研情况

- 后记

### 相关论文文献

- [1].排查服务器异常丢包故障[J]. 网络安全和信息化 2020(05)

- [2].网络丢包在线检测算法研究[J]. 数字通信世界 2020(05)

- [3].面向视频业务的丢包检测方法[J]. 邮电设计技术 2017(08)

- [4].基于丢包区分的IEEE 802.11 MAC改进协议[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [5].飞来飞去的爱——中老越三国丢包狂欢节[J]. 普洱 2011(11)

- [6].基于被动测量的丢包算法精度分析[J]. 深圳大学学报(理工版) 2020(S1)

- [7].“丢包”骗局频现街头 民警提醒市民谨防上当[J]. 中国防伪报道 2015(12)

- [8].丢包博弈之谜:对互惠理论的挑战[J]. 产业经济评论 2016(03)

- [9].丢包引发的运动激情[J]. 第一健身俱乐部 2008(04)

- [10].改进的基于纠删码的网络丢包恢复方法[J]. 计算机工程与应用 2011(26)

- [11].面向噪声丢包感知的无线网络拥塞算法[J]. 计算机工程与应用 2020(14)

- [12].传输跨产品丢包问题处理[J]. 信息通信 2018(08)

- [13].存在单重内部丢包和外部丢包的离散复杂网络状态估计[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [14].普洱旅游系列报道之三 丢包狂欢 首届中老越三国丢包狂欢节[J]. 云南画报 2009(05)

- [15].基于丢包率的改进前向纠错算法研究[J]. 软件导刊 2014(05)

- [16].“丢包骗财”是诈骗还是盗窃?[J]. 公民导刊 2013(02)

- [17].数据库系统网络丢包故障处理与分析[J]. 计算机光盘软件与应用 2013(13)

- [18].一种VoIP系统的语音丢包补偿方法[J]. 电脑知识与技术 2012(04)

- [19].基于模糊单类支持向量机的丢包区分算法[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [20].基于网络丢包的网络视频质量评估[J]. 中国图象图形学报 2009(01)

- [21].广播网络中基于补丁流的丢包恢复机制研究[J]. 电子与信息学报 2009(06)

- [22].两种类型丢包下的可靠组播恢复延迟[J]. 福建电脑 2008(07)

- [23].基于链路丢包率估计的定向扩散路由协议[J]. 微计算机信息 2010(33)

- [24].视频通信中丢包损伤分析及客观测量方法[J]. 电视技术 2009(02)

- [25].一种基于多播推测丢包率的算法[J]. 计算机与现代化 2009(06)

- [26].模糊综合评判的融合网络2种丢包原因区分[J]. 北京邮电大学学报 2009(03)

- [27].基于内部监测器的链路丢包率的推测方法[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2009(08)

- [28].基于子树丢包模式的链路丢包率快速推断算法[J]. 电子学报 2016(03)

- [29].4G网络中基于无线丢包感知的跨层拥塞控制方法[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [30].异构网络环境中的拥塞丢包率仿真分析[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0a247d542b378de82c6a70c1.html