# 石油系统井下作业打捞技术应用研究郑立军

创业集团利达实业公司井下作业二分公

摘要：随着我国油田开发的难度愈来愈大，对于开发的压力将不断提升，油井变得更加复杂化，需要开发的设施不断增加，井下的落物给井下作业带来许多不利影响。井下打捞技术是石油系统井下作业中一个重要的环节，井下打捞的成功与否将直接关系着油井的正常生产，所以应不断加强对井下作业打捞技术的研究。与此同时，打捞过程看似十分简单，实际上打捞还是有很大难度的，需要一定的技巧。因此，我国石油企业应加强对石油系统井下作业打捞技术的研究与应用，提高打捞的作业效率，从而减轻油井的开发压力，紧跟国际开发的脚步，使企业获得巨大的经济效益。总而言之，石油系统井下作业打捞技术方法的分析和研究对我国石油企业的发展起着非常积极的作用。

关键词：石油系统；井下作业；打捞技术；打捞工具；油田开采；井筒堵塞

打捞作业是一项技术性较强的工作，打捞人员应根据落物特征来选择适宜的打捞工具，并保证工具接头外径以及鱼顶管柱外径相同；结合鱼顶的具体要求，注明打捞工序细则以及注意事项，并制定可行的防卡措施；根据落物的类型来确定相应的打捞工艺，使打捞作业更具高效性；加强水井维修的质量管理，并规范水井维修的具体操作，从根本上减少落物下井的现象

1油田打捞作业的开发现状

近几年来，我国石油产业迅速发展，由于经济利益的促使，石油企业将更新和加强工艺技术的问题抛之脑后，在油田开发的过程中，许多问题开始涌现出来，油井开发的激烈竞争使得油田开发的压力也变得异常巨大。为了紧跟时代的发展，我国加快了开发的进度。然而，在开发油井时，打捞油井落物无疑成了摆在我们面前的难题，这就相当于白白浪费时间、人力、物力却在做无用功，因此，我国的打捞技术还处在一个相对薄弱的环节，打捞油井落物的时间长、费用高，与此同时，打捞的质量相比国外还存在着一定的差距。近几年来，一些较为特殊的井相继出现，例如水平井的打捞无论在哪里都是一道技术难关，鉴于这些井的特殊性，在对其打捞落物时确实是对技术的一种考验，在这方面，我国石油企业还处于弱势，因此，我国石油系统井下作业打捞技术有待提高和研究，这是提高打捞的工作效率和效益的关键所在。

2井下打捞作业的特点

第一，职工人员流动性较大，且工作强度较高，在从事井下工作的人员中，大部分来自于通过中介公司外聘的员工，这就使得井下修井作业的工作人员的综合技术水平参差不齐。第二，井下作业缺乏规范标准，其主要体现在通用性、批量性程度较差，与此同时，其对于施工的工序有着复杂的要求。施工作业过程以班组为单位，这使得如果实际作业出现了质量问题，很难准确地对相关岗位与个人的责任进行追究。第三，施工人员较为分散，其作业时间无规律。由于进行作业的井位不同，施工队伍不能高度集中，而且在施工过程中，施工工具、天气等各类因素会限制施工作业的进程，使得施工人员难以有稳定的作业时间，井下施工作业管理效率也被大大削弱。第四，对井下作业进行直接检验较为困难，使得许多问题被隐藏起来。

3井下作业打捞中打捞工具的选择

普遍看来，在开展井下作业打捞工作时，至关重要的环节之一的就是合理地选择打捞工具。在油井生产过程中，许多因素常会造成井下事故发生。可想而知，当我们对不同种类的井下落物进行打捞时，为可以顺利打捞出井下的落物，选用准确的打捞工具，是确保油田井下顺利生产的一个关键点。在实际打捞之前，应准确了解落物的类型，从而可以对应地选择合适的打捞工具。一般来说，将井下落物的类型主要分为以下四种：第一种，小件落物，像刮蜡片、铅垂、钢球、井口螺丝等；第二种，绳类落物，像钢丝、电缆、录井丝等绳类的落物；第三种，杆类落物，类似发生断脱的空心杆、抽油杆、测试仪器、各类加重杆等；第四种，管类落物，像封隔器、油管、钻杆等各种工具。在长期的实际生产工程中，人们通过对井下落物的类型进行研究，设计出来了许多打捞工具，这既方便了井下落物打捞工作，又使油田可以正常生产。

人们通常将以下两条原则作为选择井下落物打捞工具时的参考标准：第一，在打捞落物的过程中，井下落物打捞使用的工具必须可以有效地避免打捞过程中工作部件下井磨损情况的发生；第二，注意井下水眼，切勿让其被打捞工具堵住，再次打捞井下落物的时候，在选择打捞工具时，应保证鱼顶管柱的最大外径和打捞工具的外径大小保持一致，这样才能使落物快速准确地被打捞出来。

4井下落物打捞方案的合理化

在本文前面已经确定了打捞工具的选择，最后打捞的重中之重即是合理化打捞方案的制定。在现有的打捞方案基础上，我们可根据相关的打捞规范，制定出一套更为完善的打捞方案，提出更有层次、更加细致的打捞注意事项，画出打捞的相关示意图，以便于更主观、更形象地了解情况。而且，下井工具的外表不可以带镶焊硬质合金或利刃。例如，当需在较长直径的套管中进行打捞作业时，公锥须有大直径等辅助的工具，套管间隙保持在6毫米左右。当进行循环洗井作业时，应采用带水眼的作业工具，与此同时，下井管柱必须有安全接头。

5掌握先进的打捞技术

5.1打捞工艺

通常来讲，不同类型的落物所需的打捞工艺也不相同。就以管类落物为例，在打捞管类落物时，首先需掌握卡点位置，并根据实际卡点位置去打捞落物。再分别完成紧扣、解卡、倒扣以及切割等环节，以便妥善处理卡点位置以上的管柱。紧扣是指将卡点位置以上的管柱扣紧，以防管柱发生脱扣现象。解卡是指对管柱进行解卡处理，依照管柱的实际负荷对其进行活动解卡，并让管柱同时转动，以便在井内完成管柱解卡工作。倒扣是指从卡点位置进行倒扣，并从卡点位置处开始倒扣。切割是指对油管进行切割，并采用相关切割工艺来切割管柱，以此降低倒扣所引起的不确定性。

5.2打捞步骤

在实际打捞过程中，可将捞矛捞住井下的落物，并将管柱上提，使打捞增力器处在拉开状态。再从管柱内进行打压，将打捞管柱准确锚定在套管中，并不断升高钻杆内压力，使得液压能够在增力位置处产生拉力，以此让井下落物产生移动。随着井下落物不断移动，打压球座也会不断卸压。当泵车压力下降到临界值，套管阀门便会开始返水。直到套管锚定器能够收回，再慢慢将管柱进行上提，确保打捞增力器能够完全复位。

6井下落物的防范措施

正常情况下，多数工具遇卡以及井下落物等事件都发生在水井维修中，包括水井维护、水晶改造以及水井大修等工作。基于这一点，应加强水井维修的质量管理，并规范水井维修的具体操作。首先，对下井工具以及下井钻具进行全面检查，如果下井工具以及下井钻具不合格，禁止开展下井作业。其次，下钻过程中应携带自封封井器，如果井内没有钻具，应将井口进行密封处理。最后，禁止将各种物品储存在油管以及钻杆内，并在下钻前全面检查油管，以防油管内的物品掉入至井内。

7结语

近几年来，随着我国石油企业的飞速发展以及采油技术的不断提高，我国已经成为了一个石油出口的大国，油田的产油量在一定程度上得到了很大的提高，但在进行井下作业的过程中，很容易发生井下事故，这时就需要我们应用石油系统井下作业打捞技术来解决事故问题。井下作业打捞技术是开采油田中用于解除油田井下事故问题、提高油田井下落物打捞工作效率、确保油田正常开采的一种技术手段。

参考文献

[1]李文杰.油田井下打捞作业技术探讨[J].化工管理，2017，（20）.

[2]杨静涛.油田井下打捞作业技术探讨[J].中国石油和化工标准与质量，2017，（11）.

[3]唐红强，窦龙，冯忠广，孟永红.油田井下作业打捞技术探讨[J].中国石油和化工标准与质量，2016，（13）.

[4]金跃忠.井下作业打捞技术研究[J].科技创业家，2018，（13）.

[5]高松.油田井下作业中抽油泵的打捞技术应用研究，2016

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0a3c00a2feb25b8aed7ed692.html