# 自旋目标运动成像与静止目标凝视成像方法及关键技术研究

### 论文摘要

自旋目标（Spinning Targets）与静止目标（Static Targets）的高分辨率成像是传统静止平台成像雷达（ISAR）所难以解决的两个问题，其主要原因在于，自旋目标与平稳运动目标相比除了目标整体运动外还存在着高速的自旋运动，这会引起成像时间内散射点距离像与多普勒被正弦函数所调制，从而导致传统的距离多普勒方法失效；而静止目标在成像时间内与雷达之间不存在任何的相对运动，从而无法构造出传统高分辨率成像雷达所需的合成孔径。因此，研究静止雷达对这两类目标的高分辨率成像问题对于开拓成像雷达的全新应用对象与使用场景具有重要意义。对于自旋目标的成像问题，论文在深入分析了目标的运动模型以及自旋运动对散射点回波的调制特性的基础上，得到了两种解决思路：其一，对于在成像时间内旋转过数个周期的自旋目标，可以在估计出目标自旋转速的基础上，对目标的自旋运动分量进行消除，再利用距离多普勒的方法对目标进行ISAR成像。基于该思路，论文首次提出了基于慢时间重采样的ISAR成像方法，在转速精确估计的条件下获得了良好的成像结果。然而，当转速估计存在误差时，上述方法成像的结果会产生越分辨单元现象，因此论文提出基于Keystone变换与距离-瞬时多普勒的重采样ISAR成像方法，在转速估计存在误差的情况下，仍能获得自旋目标的清晰图像。其二，与上述消除目标自旋分量的想法不同，由于自旋运动对目标的距离像具有正弦调制作用，因此可以对目标的自旋分量加以利用，即对目标高分辨距离像进行投影匹配实现自旋目标的高分辨率成像。基于该思路，论文提出了基于瞬时HRRP的极坐标匹配成像方法，通过构造目标回波的时频分布瞬时切片消除了脉内自旋运动产生的距离色散现象，进而通过极坐标匹配的方法实现了自旋目标成像。然而，当真实目标的散射点在大转角下发生遮挡和起伏等非线性效应时，会导致回波距离像包络的局部不完整性，从而造成上述方法成像聚集性变差和虚假点的出现。因此论文基于空间映射的思想，应用RBF网络拟合发生遮挡效应后未知的空间映射过程，并通过OMP算法对RBF网络进行学习训练，在散射点发生遮挡的情况下依然可以有效的反演目标图像。上述成像方法均要求高精度的转速估计技术作为支撑。自旋目标的窄带雷达回波是多分量的SFM信号，对其频谱的周期性进行检测即可估计目标转速。基于上述性质，论文首次定义了平均幅度和（AMSF）函数对信号功率谱进行周期检测，在较低的信噪比下取得了较高的转速估计精度。当目标同时存在机动和自旋运动时，其窄带回波是多分量线性-正弦混合调频（LSFM）信号，对其时频相关函数的周期进行检测即可估计目标转速。论文证明了Wigner-Ville分布的交叉项对其相关函数的周期性没有影响，提出了基于Wigner-Ville分布相关函数的估计方法，相比线性时频分布可以获得更好的估计效果。但是，由于自相关函数的相位缺失性，上述方法应用于对称目标时存在估计模糊的问题。论文首次提出了基于STFT加权的伪Wigner-Ville变换方法分析回波的微多普勒，在拥有较高时频分辨率的同时有效抑制了交叉项的影响。并在时频面上采用正弦Radon变换的方法对微多普勒参数进行估计，实现了对称目标的转速解模糊处理。与运动目标相比，静止目标与位于静止平台上的雷达之间不存在任何相对运动，无法构造运动成像所需要的合成孔径。基于时空两维随机辐射场的凝视成像是一种对静止目标成像的全新雷达体制，其基本思想是通过构造时空两维随机的辐射场照射静止目标，使得雷达所接收的散射场是时不变的目标散射特性对时变随机辐射场的空间调制，并且雷达波束内包含的目标可辨识信息与时空两维随机辐射场的信息丰富程度成正比变化。由于辐射场具有时空两维随机变化的特性，因此该方法所要求的成像处理技术也与传统雷达不同，需要联合利用接收到的散射场信息以及已知的时空两维随机辐射场进行关联处理，进而重构出目标图像。论文分别分析了理想随机辐射场与非理想随机辐射场的一阶时空非相关性与部分相关特性，针对不同的辐射场相关性条件提出了不同的解决方法。针对辐射场的一阶时空非相关性，论文提出了一阶关联处理的方法，将观测样本与演算所得的辐射场进行一阶相关，当观测样本数大于等于目标离散化单元数时即可重构目标图像。该算法简单，计算复杂度低，并且可以实时处理。进一步针对非理想辐射场的时空部分相关性，论文基于求解最优化问题的思路，提出利用基寻踪的方法将关联处理的问题转换为线性规划问题进行处理，在同样的观测样本条件下得到了优于一阶关联处理的图像重构效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 图目录

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 研究的历史和现状

- 1.2.1 运动成像的发展

- 1.2.2 静止成像的发展

- 1.2.3 相关问题及研究现状

- 1.3 本文的主要工作与创新

- 第2章 自旋目标的ISAR 成像方法

- 2.1 引言

- 2.2 自旋目标的双轴耦合模型

- 2.2.1 自旋目标的运动模型与距离多普勒解释

- 2.2.2 双轴运动ISAR 成像的空间谱域解释

- 2.3 基于慢时间重采样的自旋目标ISAR 成像

- 2.3.1 距离-多普勒成像基本原理

- 2.3.2 基于慢时间重采样的成像方法

- 2.3.3 成像处理步骤

- 2.3.4 仿真分析

- 2.4 转速估计误差下的自旋目标ISAR 成像

- 2.4.1 转速估计误差对ISAR 成像的影响

- 2.4.2 基于Keystone 变换的距离-瞬时多普勒成像方法

- 2.4.3 成像处理步骤

- 2.4.4 仿真分析

- 2.5 本章小结

- 第3章 自旋目标的高分辨率成像方法

- 3.1 引言

- 3.2 目标自旋运动对HRRP 的影响

- 3.2.1 自旋目标的HRRP 模型

- 3.2.2 自旋运动对HRRP 的影响分析

- 3.3 基于瞬时HRRP 极坐标匹配的成像方法

- 3.3.1 极坐标匹配三维成像方法

- 3.3.2 基于瞬时HRRP 极坐标匹配的自旋目标成像

- 3.3.3 成像实现步骤

- 3.3.4 仿真分析

- 3.4 基于RBF 网络与OMP 算法的成像方法

- 3.4.1 自旋运动的空间映射理解

- 3.4.2 基于RBF 网络的投影模型重建

- 3.4.3 基于OMP 算法的图像重构方法

- 3.4.4 成像处理步骤

- 3.4.5 仿真分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 自旋目标的参数估计

- 4.1 引言

- 4.2 自旋目标的窄带雷达散射机理与回波特性

- 4.2.1 自旋目标的窄带雷达散射机理

- 4.2.2 自旋目标回波的窄带回波模型

- 4.2.3 基频回波的微多普勒分析

- 4.3 基于信号功率谱AMSF 函数的自旋目标转速估计

- 4.3.1 SFM 信号的频谱分析

- 4.3.2 基于功率谱AMSF 函数的转速估计方法

- 4.3.3 仿真分析

- 4.4 基于时频分析的自旋目标参数估计

- 4.4.1 LSFM 信号的Wigner-Ville 分布特性

- 4.4.2 基于WV 平面二维相关函数的自旋目标参数估计

- 4.4.3 自旋目标转速估计的模糊问题

- 4.4.4 仿真分析

- 4.5 自旋目标转速估计解模糊处理

- 4.5.1 基于时频面正弦Radon 变换的转速解模糊处理

- 4.5.2 基于STFT 加权的PWVD 变换

- 4.5.3 转速估计流程

- 4.5.4 仿真分析

- 4.6 本章小结

- 第5章 静止目标的凝视成像关联处理

- 5.1 引言

- 5.2 基于时空两维随机辐射场的微波凝视成像原理

- 5.2.1 时空两维随机辐射场

- 5.2.2 时空两维随机辐射场的演算

- 5.2.3 目标对时空两维随机辐射场的散射

- 5.2.4 散射场的接收与关联处理

- 5.3 基于理想随机辐射场的一阶关联处理技术

- 5.3.1 理想随机辐射场的时空相关特性

- 5.3.2 一阶关联处理方法

- 5.3.3 关联处理步骤

- 5.3.4 仿真分析

- 5.4 基于最优化问题的关联处理技术

- 5.4.1 非理想随机辐射场的部分相关特性

- 5.4.2 基寻踪方法求解最优化问题

- 5.4.3 关联处理步骤

- 5.4.4 仿真分析

- 5.5 本章小结

- 第6章 结束语

- 6.1 对本文工作的总结

- 6.2 工作展望

- 参考文献

- 作者在攻读博士学位期间完成的学术论文

- 作者在攻读博士学位期间参与的主要工作

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].自旋太赫兹源：性能、调控及其应用[J]. 物理学报 2020(20)

- [2].硅基自旋注入研究进展[J]. 半导体技术 2015(09)

- [3].自旋超导态[J]. 物理 2017(02)

- [4].全自旋逻辑电路的仿真模型[J]. 微纳电子技术 2017(06)

- [5].二维过渡金属二硫化物中自旋能谷耦合的谷电子学[J]. 物理 2017(05)

- [6].两分量玻色-爱因斯坦凝聚系统的自旋压缩[J]. 物理学报 2009(06)

- [7].基于自旋运动的高速弹头成像方法[J]. 雷达学报 2013(03)

- [8].任意态量子信息在自旋链上的传输[J]. 量子电子学报 2012(05)

- [9].基于新型配置方式的自旋弹头变质心控制研究[J]. 航天控制 2011(04)

- [10].双锚固自旋锚杆抗拔力理论分析与试验研究[J]. 山东煤炭科技 2015(01)

- [11].从自旋冰到自旋液态的渡越——结构与磁性质的演化[J]. 物理学报 2010(03)

- [12].自旋催化剂——量子触发化学反应（英文）[J]. 催化学报 2015(10)

- [13].三个自旋1/2粒子体系的自旋波函数[J]. 公安海警高等专科学校学报 2009(01)

- [14].自旋 新世纪的十年[J]. 市场周刊(艺术财经) 2012(10)

- [15].高性能自旋代码设计[J]. 计算机研究与发展 2012(S2)

- [16].广义类W态的自旋压缩[J]. 江西科学 2012(06)

- [17].变质心自旋弹头的建模及自适应滑模控制[J]. 科技导报 2009(05)

- [18].变质心自旋弹头的姿态运动建模与仿真分析[J]. 飞行力学 2009(04)

- [19].自旋摩阻动力学模型与实验研究[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [20].宇宙的自旋生[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版) 2017(01)

- [21].自旋液体隐藏秩序被发现[J]. 稀土信息 2016(06)

- [22].自主捕获中自旋目标运动特性分析与地面模拟方法[J]. 机器人 2013(01)

- [23].利用信息流方法优化多激发自旋链中的量子态传输[J]. 物理学报 2015(16)

- [24].软岩隧道自旋锚管抗拔力的计算理论[J]. 中国安全生产科学技术 2010(02)

- [25].自旋多重度对铬分子结构的影响(英文)[J]. 新疆师范大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [26].自旋锚管的抗弯性能分析研究[J]. 陕西煤炭 2010(04)

- [27].高速自旋飞行器惯性制导系统技术研究[J]. 测控技术 2010(10)

- [28].隧道结中的自旋过滤效应[J]. 泰州职业技术学院学报 2009(03)

- [29].有限温度下受控自旋链的纠缠动力学研究[J]. 常熟理工学院学报 2009(10)

- [30].随时间变化磁场中自旋演化的求解新方法[J]. 量子光学学报 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0a6d8b2b3401a1c10a5e4b0c.html