# 碳纤维金属层板有限元建模与实验研究及疲劳寿命预报

### 论文摘要

CFMLs是碳纤维金属层板,即Carbon Fiber Metal Laminates的简称。纤维金属层板(FMLs)的优良性能使其在波音777和空客A380的机翼和机身结构上已经大量地应用,先进复合材料在飞机上应用的部位和用量的多少已成为衡量飞机结构先进性的重要指标之一。我国对早期的纤维金属层板结构设计与制造工艺有一定的研究,对新一代FMLs结构的研究尚处于起步阶段,为满足我国大飞机自主设计与制造的需要,必须开展新一代FMLs结构设计和制造技术的研究。纤维金属层板一般通过增强纤维、胶、金属三者交替铺设后热压成形,在这个过程中,层板中会产生热残余应力,而热残余应力大小与分布对纤维金属层板的力学性能有着重要影响。有限元法是目前在实践中比较成熟的数值方法,恰当的使用有限元法会得到较高精度的结果。理论法能对研究结果在数值上进行精确描述,实验法能最真实的反映研究结果;而有限元法比理论方法更简单实用;比实验方法更省时省力。所以,使用有限元法对碳纤维金属层板的热残余应力、拉伸强度、疲劳寿命进行研究有重要的理论及实际意义。本文用界面元单元模拟各层材料的粘接面,在ABAQUS/Standar环境下建立碳纤维金属层板拉伸模型,通过拉伸实验对该模型有效性进行验证后,使用该模型研究了拉伸试件标距长度、过渡圆角半径对碳纤维金属层板拉伸强度的影响,并研究了标距长度、过渡圆角半径对试件断裂位置的影响。在ABAQUS/Explicit环境下建立碳纤维金属层板热应力模型,对层板热成型过程进行模拟,分析了碳纤维金属层板中热残余应力的分布。基于损伤度理论,使用实验与理论相结合的方法,通过实验结果拟合出碳纤维金属层板在不同应力比下疲劳寿命的预估公式,所得结果与实验吻合较好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的背景和意义

- 1.1.1 纤维金属层板的特点

- 1.1.2 纤维金属层板的发展

- 1.2 国内外纤维金属层板研究现状

- 1.2.1 纤维金属层板失效强度研究现状

- 1.2.2 纤维金属层板的疲劳寿命研究现状

- 1.2.3 纤维金属层板界面模拟方法

- 1.3 论文主要研究内容

- 1.4 课题来源

- 第2章 含温度变化的CFML 有限元建模研究

- 2.1 有限元方法简介

- 2.1.1 有限元方法形成及其优点

- 2.1.2 有限元方法分析过程

- 2.1.3 ABAQUS 软件性能简介

- 2.2 碳纤维金属层板拉伸模型

- 2.2.1 胶层单元的选择

- 2.2.2 增强纤维板的模拟

- 2.2.3 材料属性中破坏起始判据和扩展判据的定义

- 2.2.4 网格划分与约束

- 2.2.5 加载方式

- 2.2.6 边界条件及分析步的确定

- 2.3 热残余应力有限元模型

- 2.3.1 加热载荷方式比较

- 2.3.2 试件热残余应力分布

- 2.3.3 加热温度对热残余应力影响

- 2.4 本章小结

- 第3章 碳纤维金属层板实验研究

- 3.1 层合板试件制备与实验条件

- 3.1.1 基本实验条件

- 3.1.2 层板制备过程简介

- 3.2 拉伸试件尺寸对断裂位置的影响

- 3.2.1 应力最大点的选择

- 3.2.2 断裂位置的判定

- 3.2.3 圆角大小和标距长度对试件断裂位置的影响

- 3.3 本章小结

- 第4章 碳纤维金属层板拉伸强度影响因素

- 4.1 板拉伸模型准确性验证

- 4.1.1 层板整体受力的选取

- 4.1.2 模型的对称简化

- 4.1.3 拉伸强度结果对比

- 4.2 铝合金拉伸强度和试件尺寸对层板拉伸强度的影响

- 4.2.1 纤维金属层板断裂机理

- 4.2.2 铝合金拉伸强度对层板拉伸强度的影响

- 4.2.3 试件尺寸对层板拉伸强度的影响

- 4.3 本章小结

- 第5章 CFMLs 疲劳寿命预报模型修正

- 5.1 有应力集中试件的疲劳寿命预报模型简介

- 5.2 应力比和热残余应力修正

- 5.3 参数确定

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].含紧固穿透分层复合材料层板的疲劳扩展[J]. 材料科学与工程学报 2019(06)

- [2].母亲的布鞋[J]. 参花(上) 2017(01)

- [3].纤维金属层板单搭连接二次弯曲影响因素分析[J]. 机械设计与制造 2020(11)

- [4].复合材料层板低速冲击后疲劳性能实验研究[J]. 材料工程 2016(12)

- [5].不同温度下复合材料层板冲击后剩余强度研究[J]. 机械制造与自动化 2020(04)

- [6].缝合复合材料层板低速冲击损伤数值模拟[J]. 复合材料学报 2014(03)

- [7].变厚度复合材料热压罐工艺层板厚度控制的实验研究[J]. 复合材料学报 2009(05)

- [8].纤维金属层板曲面零件成形技术研究[J]. 航空制造技术 2019(16)

- [9].纤维金属层板制备成形的研究现状及发展趋势[J]. 精密成形工程 2017(02)

- [10].铜/铝覆层板成形极限的理论分析[J]. 科技风 2009(17)

- [11].缺陷对纤维金属层板低速冲击性能影响规律[J]. 哈尔滨工程大学学报 2020(07)

- [12].缝合复合材料层板低速冲击损伤研究[J]. 固体力学学报 2011(01)

- [13].L形复合材料层板热压工艺密实变形过程的数值模拟[J]. 复合材料学报 2008(03)

- [14].密度分级规格竹条制备的竹层板性能[J]. 东北林业大学学报 2018(02)

- [15].缝合复合材料层板低速冲击及冲击后压缩实验研究[J]. 复合材料学报 2012(02)

- [16].含孔型缺口的纤维金属层板剩余强度[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [17].胶合竹层板的应力分级方法[J]. 木材加工机械 2014(03)

- [18].高层建筑楼层板施工裂缝的防治技术[J]. 门窗 2014(11)

- [19].纤维增强复合材料层板高速冲击损伤数值模拟[J]. 复合材料学报 2012(01)

- [20].新型纸积层板托盘的工艺技术和应用研究[J]. 包装工程 2010(11)

- [21].考虑辐射散热叠层板热诱发振动的有限元分析[J]. 力学学报 2010(05)

- [22].纤维金属层板低速冲击仿真[J]. 计算机辅助工程 2017(06)

- [23].应用有限差分法的轴向流作用下叠层板的稳定性和模态分析[J]. 计算力学学报 2016(06)

- [24].纤维金属层板在飞机制造中的应用及工艺性分析[J]. 航空制造技术 2013(Z1)

- [25].可收卷复合材料层板大变形弯曲性能研究[J]. 工程力学 2020(08)

- [26].塑料蜂窝层板的隔声性能分析[J]. 机械设计与制造 2018(09)

- [27].复合材料层板疲劳分层扩展研究[J]. 航空工程进展 2014(01)

- [28].GLARE层板复合材料零件成形与装配技术浅析[J]. 航空制造技术 2010(06)

- [29].缝合复材层板损伤后压缩强度的数值计算方法[J]. 机械强度 2017(05)

- [30].GLARE层板挤压渐进损伤分析[J]. 复合材料学报 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0a85ca1ff7a4f958b8dc4d41.html