# 基于光纤光栅的开关柜温度在线监测系统的开发及应用

### 论文摘要

高压开关柜是输配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路、线路故障保护、监测运行电量数据等重要作用。高压开关柜隔离触头的温度监测一直是电力工业安全运行的重大课题之一。本文在对光纤光栅温度测量原理的研究与应用的基础上设计了一套基于光纤光栅传感器的高压开关柜温度在线监测系统。文中阐述了该系统现场总体设计思路、系统开发以及其实现的功能,介绍了系统现场安装和该系统具体应用,最后通过在工程实际中的应用从而验证了该系统在温度在线监测中的可行性以及使用价值。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 引言

- 1.1 背景和意义

- 1.2 研究现状和基本原理

- 1.3 本文所做的工作

- 第二章 高压开关柜基本知识和发热分析

- 2.1 高压开关柜基本知识

- 2.1.1 高压开关柜简介

- 2.1.2 高压开关柜组成及分类

- 2.1.3 高压开关柜总体质量要求

- 2.1.4 开关柜包装运输保管及开箱验收要求

- 2.1.5 高压开关柜常见故障缺陷及处理方法

- 2.2 开关柜发热原因分析

- 2.3 本章小结

- 第三章 光纤光栅温度监测

- 3.1 光纤测温的发展

- 3.2 光纤温度传感器的种类

- 3.3 光纤光栅温度传感器的原理

- 3.4 几种测温原理的优劣比较

- 3.4.1 光纤测温与普通测温的比较

- 3.4.2 光纤测温与红外测温的比较

- 3.4.3 光纤测温与光电结合型测温系统比较

- 3.4.4 光纤测温与基于喇曼散射机理的测温系统比较

- 3.5 本章小结

- 第四章 高压开关柜温度在线监测系统

- 4.1 温度在线监测系统开发

- 4.1.1 监测方案设计

- 4.1.2 开关柜温度在线监测系统框架方案

- 4.1.3 开关柜温度在线监测系统开发

- 4.2 开关柜温度在线监测系统功能

- 4.2.1 系统实现的功能

- 4.2.2 系统测试情况及分析

- 4.3 现场应用

- 4.3.1 监测仪的结构和功能

- 4.3.2 系统安装应用

- 4.3.3 系统运行状况

- 4.4 前景展望

- 4.5 本章小结

- 第五章 总结

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间发表的学术论文和参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].6kV开关柜五防功能改进实现操作简化[J]. 热电技术 2019(02)

- [2].电气开关柜与带式输送机的一体化设计[J]. 科技风 2019(35)

- [3].基于物联网的开关柜智能除湿装置设计[J]. 南方农机 2019(23)

- [4].基于深度信念网络的开关柜故障诊断[J]. 电力安全技术 2019(11)

- [5].基于激光内窥成像的手车开关柜安装调试辅助系统研发[J]. 电力与能源 2019(06)

- [6].成套开关柜的防护等级和温升问题探讨[J]. 机电工程技术 2020(01)

- [7].变电站户外箱及开关柜智能除湿装置技术研究及装置加工测试[J]. 科技风 2020(05)

- [8].某风电厂35kV开关柜二次线供电回路设计[J]. 教育教学论坛 2020(02)

- [9].基于结构改进的开关柜电气性能提升方法[J]. 大众用电 2020(02)

- [10].ZigBee组网通讯在开关柜状态监测技术中的研究与应用[J]. 低碳世界 2019(11)

- [11].10kV开关柜中弧光保护的调试和试验[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(20)

- [12].两起开关柜电磁锁故障的分析及处理[J]. 电世界 2020(03)

- [13].中压柜手车式（移开式）开关柜的结构安全问题[J]. 电气工程应用 2020(01)

- [14].10kV开关柜安装运行中存在的问题[J]. 科技资讯 2020(12)

- [15].35KV开关柜内放电故障的分析[J]. 科技视界 2020(22)

- [16].高低压成套开关柜电气设计及智能化发展分析[J]. 中国设备工程 2020(15)

- [17].浅谈固体绝缘开关柜的结构及应用[J]. 甘肃冶金 2020(04)

- [18].10kV开关柜过电压保护器故障原因分析与处理[J]. 冶金动力 2020(09)

- [19].配电开关柜局部放电测试检测运行状态的研究[J]. 设备管理与维修 2020(18)

- [20].一起中置开关柜带负荷拉闸事故的分析[J]. 上海电气技术 2018(04)

- [21].关于缩短10kV开关柜改造工期的研究[J]. 山东工业技术 2019(02)

- [22].10kV开关柜内部电弧故障的危害与保护分析[J]. 山东工业技术 2019(06)

- [23].新型开关柜就位专用工具及其应用[J]. 电世界 2019(03)

- [24].南宁地铁1号线直流开关柜的应用与研究[J]. 铁道运营技术 2019(01)

- [25].变电站中10kV开关柜的检修与维护[J]. 科技资讯 2019(28)

- [26].基于补偿算法的抗干扰高可靠性开关柜高压带电显示装置研究与应用[J]. 通信电源技术 2019(11)

- [27].变电站10kV开关柜温度监测技术分析与应用[J]. 电器工业 2019(12)

- [28].开关柜主回路电阻及温升解决方法[J]. 中国新技术新产品 2018(01)

- [29].10kV开关柜发展沿革及特点[J]. 河南电力技术 2017(04)

- [30].湿度对高压封闭开关柜的影响及应对措施[J]. 南方农机 2018(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0aa38738ee0d33c8c2208716.html