# 闽江河口芦苇地上不同构件枯落物分解及主要影响因子研究

### 论文摘要

芦苇是闽江河口鳝鱼滩湿地优势物种之一,其地上不同构件枯落物分解对闽江河口湿地土壤有机物的形成与演化有着重要意义。本文采用野外分解袋法—室内实验法—钼锑抗比色法,探讨了闽江河口芦苇地上不同构件枯落物分解特征及其主要影响因子。研究结果如下：（1）芦苇地上不同构件枯落物分解速率不同。芦叶：0.0067 d-1>芦花：0.0064 d-1>芦茎80-130 cm：0.0035d-1>芦茎130-180 cm：0.0029 d-1>芦茎30-80 cm：0.0028d-1>芦茎0-30 cm：0.0019 d-1。（2）芦苇地上不同构件枯落物,倒伏阶段分解速率明显大于立枯阶段。（3）芦苇地上不同构件枯落物中,碳元素浓度呈现不同变化趋势,但NAI系数表明,不同构件枯落物中碳元素均出现净释放（NAI<100%）。（4）芦苇地上不同构件枯落物中,氮元素浓度呈波动变化,研究末期,枯落物中氮浓度均超过其初始浓度,NAI系数表明,除芦茎0-30 cm和芦茎30-80 cm枯落物中氮元素发生累积,其它构件中氮元素则表现为净释放（NAI<100%）。（5）芦苇地上不同构件枯落物中,磷元素浓度变化不同。分解15天后,均表现出磷浓度快速降低,枯落物NAI系数表明,磷元素均发生净释放（NAI<100%）（6）分解前期,不同元素损失途径不同,其中碳元素以矿化途径为主,氮、磷元素以淋溶途径为主。（7）芦苇地上不同构件枯落物分解速率与枯落物中C/N呈极显著负相关,与C/P、N/P呈负相关。（8）高浓度的氮、磷输入抑制枯落物分解速率。（9）芦苇地上不同构件枯落物分解速率与土壤温度、空气温度、潮水温度以及潮水盐度呈极显著正相关,与潮水水位、平均风速呈极显著负相关。（10）与裸地中土壤理化性质对比得出,枯落物分解可能对土壤温度、土壤盐度和土壤pH产生影响,但差异不显著。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 中文文摘

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外研究进展

- 1.2.1 湿地枯落物分解

- 1.2.1.1 湿地枯落物分解速率的动态变化

- 1.2.1.2 枯落物分解过程中元素动态变化

- 1.2.2 湿地枯落物分解影响因素

- 1.2.2.1 生物因素

- 1.2.2.2 非生物因素

- 1.2.3 湿地枯落物分解研究方法

- 1.2.4 湿地枯落物分解模型

- 1.3 本文研究的主要内容和技术路线

- 第2章 研究区概况与研究方法

- 2.1 研究区概况

- 2.1.1 闽江河口湿地概况

- 2.1.2 试验样地概况

- 2.2 研究方法

- 2.2.1 枯落物的采集及野外分解袋的放置

- 2.2.2 枯落物中C、N、P及其环境因子的测定

- 2.2.3 数据处理

- 第3章 芦苇地上部分不同构件枯落物分解特征

- 3.1 不同构件枯落物分解特征

- 3.1.1 不同构件枯落物原位分解速率的时间变化

- 3.1.2 不同构件枯落物干物质残留率变化

- 3.1.3 结果与讨论

- 3.2 不同构件枯落物分解过程中C、N和P浓度动态变化

- 3.2.1 不同构件枯落物分解过程中C浓度的动态变化

- 3.2.2 不同构件枯落物分解过程中N浓度的动态变化

- 3.2.3 不同构件枯落物分解过程中P浓度的动态变化

- 3.2.4 不同构件枯落物分解过程中C、N、P积累系数（NAI）动态变化

- 3.3 不同构件枯落物分解过程中C/N、N/P和C/P的动态变化

- 3.3.1 不同构件枯落物分解过程中C/N的动态变化

- 3.3.2 不同构件枯落物分解过程中N/P的动态变化

- 3.3.3 不同构件枯落物分解过程中C/P的动态变化

- 3.3.4 结果与讨论

- 第4章 芦苇地上不同构件枯落物分解影响因子分析

- 4.1 温度

- 4.2 湿度

- 4.3 盐度

- 4.4 pH值

- 4.5 氧化还原电位

- 4.6 潮水水位和平均风速

- 4.7 养分输入

- 4.7.1 不同浓度的氮输入对芦苇地上枯落物分解的影响

- 4.7.2 不同浓度的磷输入对芦苇地上枯落物分解的影响

- 4.7.3 氮、磷混合输入对芦苇地上枯落物分解的影响

- 4.8 结果与讨论

- 第5章 湿地枯落物分解对土壤理化性质的影响

- 5.1 不同构件枯落物对土壤温度的影响

- 5.2 不同构件枯落物对土壤盐度影的响

- 5.3 不同构件枯落物对土壤pH的影响

- 5.4 不同构件枯落物对土壤氧化还原电位的影响

- 5.5 结果与讨论

- 第6章 结论与展望

- 6.1 研究结论

- 6.2 研究展望

- 参考文献

- 攻读学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].喀斯特高原石漠化区次生林叶片—枯落物—土壤连续体碳氮磷生态化学计量特征[J]. 应用与环境生物学报 2020(03)

- [2].毛乌素沙地油蒿枯落物分解对增温的响应[J]. 北京林业大学学报 2020(06)

- [3].放牧对草地枯落物分解和土壤动物群落及其相互关系的影响[J]. 生态学杂志 2020(10)

- [4].宁夏荒漠草原枯落物分解过程中植物营养元素变化特征[J]. 生态环境学报 2019(03)

- [5].不同处理下油松枯落物减流减沙效应试验研究[J]. 水土保持学报 2019(04)

- [6].黄土高原森林枯落物储量、厚度分布规律及其影响因素[J]. 生态学报 2016(22)

- [7].放牧生态系统枯落物及其作用[J]. 草业学报 2017(07)

- [8].不同抚育强度下枯落物持水性的研究[J]. 林业勘查设计 2017(02)

- [9].黄土高原区典型植被枯落物蓄积量空间变化特征[J]. 中国水土保持科学 2015(06)

- [10].黄土丘陵区典型植被枯落物持水性能空间变化特征[J]. 水土保持学报 2015(03)

- [11].麦积山风景区5种典型林分枯落物水文效应研究[J]. 防护林科技 2019(11)

- [12].喀斯特区不同岩性发育的土壤上植物-枯落物-土壤系统δ~(13)C值变化特征[J]. 水土保持学报 2020(01)

- [13].放牧对内蒙古典型草原枯落物积累及分解的影响[J]. 干旱区资源与环境 2019(02)

- [14].胶州湾滨海湿地枯落物分解过程中枯落物-土壤养分动态[J]. 生态学杂志 2019(04)

- [15].宁夏荒漠草原优势植物枯落物分解特征及其影响因素[J]. 草地学报 2019(01)

- [16].草丘微地貌对苔草泥炭沼泽枯落物分解的影响[J]. 生态学杂志 2018(01)

- [17].贡嘎山枯落物降雨截留试验及其水文效应[J]. 人民黄河 2017(05)

- [18].赣江源不同密度针叶林枯落物持水特征[J]. 南方林业科学 2015(06)

- [19].黑河地区不同优势树种林下枯落物量的比较[J]. 防护林科技 2014(08)

- [20].地上枯落物的累积、分解及其在陆地生态系统中的作用[J]. 生态学报 2014(14)

- [21].森林生态系统中枯落物分解实验方法的评析[J]. 森林工程 2012(01)

- [22].枯落物覆盖对阔叶红松林土壤蒸发的影响[J]. 生态学杂志 2012(10)

- [23].基于遥感技术的林地枯落物持水量研究[J]. 广东农业科学 2011(04)

- [24].辽东地区主要森林类型枯落物持水性能研究[J]. 林业实用技术 2010(06)

- [25].模拟升温对滨海湿地盐地碱蓬生物量及其枯落物分解影响的研究[J]. 海洋科学 2020(02)

- [26].桂北地区不同密度杉木林枯落物与土壤水文效应[J]. 水土保持学报 2020(05)

- [27].枯落物处理对格木林土壤碳氮转化和微生物群落结构的短期影响[J]. 应用生态学报 2018(07)

- [28].内蒙古典型草原枯落物的生态水文效应[J]. 草地学报 2018(03)

- [29].黄土丘陵区不同植被类型枯落物持水效能研究[J]. 水土保持研究 2016(05)

- [30].冀北山地不同坡位油松林枯落物水文效应[J]. 河北林果研究 2015(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0abd96d79387f0787c37b530.html