# AZO薄膜表面织构机理和表面织构均匀性的研究

### 论文摘要

掺铝氧化锌（AZO）透明导电薄膜由于电阻率低、在可见光区域透射率高且织构后的绒面结构能有效地对入射光起到减反作用,增加光的吸收,提高薄膜太阳电池光电转换效率,所以被广泛应用于薄膜太阳能电池前电极。制备既有优良的光电性能又有比较大的绒度且表面形貌均匀的绒面AZO薄膜对其在薄膜太阳电池中的应用、进一步降低太阳电池生产成本和实现大规模产业化生产极其重要。目前采用磁控溅射技术制备的AZO薄膜经0.5%的稀HCl刻蚀后可以实现优良的表面织构,但要获得大面积均匀且有较高绒度的AZO绒面一般还比较难,所以解决AZO薄膜的表面织构均匀性问题对AZO薄膜的广泛应用有极其重要的意义。本文采用一定配比的稀盐酸与醋酸混合腐蚀溶液对AZO薄膜进行刻蚀,研究制备工艺和腐蚀溶液中醋酸对刻蚀后的薄膜结构、光电性能和表面形貌均匀性的影响,分析其表面反应机理,以期望对AZO薄膜大面积织构均匀性有一定的指导性意义。本文用Al2O3掺杂质量分数2%的Al2O3/ZnO陶瓷靶材,在（O2+Ar）气氛下,采用直流磁控溅射在玻璃衬底上制备AZO薄膜,然后用湿法刻蚀法获得绒面AZO薄膜。利用传统四探针、HMS-3000Hall测试仪、UV-3150型IR-VIS-UV紫外可见光分光光度计、扫描电子显微镜（SEM）分别研究工艺参数和腐蚀溶液对AZO薄膜腐蚀前后的电学性能（电阻率、载流子浓度和迁移率）和光学性能（可见光透射率、反射率和绒度）、表面形貌的影响,研究结果如下：（1）优化AZO薄膜的制备工艺参数。实验得出：当氧气和氩气流量比为0.007：1,工作气压为0.5-0.6Pa,衬底温度在397-400℃,功率为225W,沉积时间为40min,能制备得到光电性能优良的AZO薄膜,其电阻率为5-9×10-4Ω·cm,可见光平均透射率约为83%。（2）采用三种不同的腐蚀溶液用湿法刻蚀法对平面AZO薄膜进行刻蚀。实验得出：采用0.5%的稀盐酸溶液中加入一定量的醋酸对平面AZO薄膜腐蚀能获得形貌最好的、绒面比较均匀的绒面AZO薄膜。（3）采用不同配比的稀盐酸与醋酸混合酸液对AZO薄膜进行刻蚀。实验得出：当腐蚀溶液中醋酸与盐酸体积比为0.5：1时,能获得有较大绒度值的绒面。（4）采用0.5%稀HCl溶液中加入一定体积的醋酸（醋酸与浓盐酸体积比为0.5：1）配成混合酸液对AZO薄膜腐蚀不同时间。实验得出：腐蚀5s后,薄膜表面出现较小的均匀的“陨石坑”状的结构,随着腐蚀时间的变长,坑的大小在变大,当腐蚀时间为55s时,坑变得大了很多,并且坑状结构变得不均匀。（5）对低反应气压和高反应气压下制备的AZO薄膜腐蚀相同时间。实验得出：反应气压较低时,薄膜致密性较好,经腐蚀后薄膜具有较好的表面形貌。反应气压较高时,薄膜与衬底的附着力较差,表面点缺陷较多,分布也不均匀,腐蚀后获得的绒面不均匀。（6）用0.5%HCl溶液和稀HCl溶液浓度分别为0.5%、0.4%、0.3%加入相同体积醋酸（体积比为0.5：1）对AZO薄膜腐蚀5s、15s、25s、35s、45s、55s、65s。实验得出：0.5%HCl溶液加入醋酸后腐蚀45s能获得更大陷光结构的绒面。（7）用0.5%HCl溶液在不同HAc与HCl体积比下的腐蚀溶液腐蚀AZO薄膜相同时间15s、35s,测试两次反应后薄膜的厚度,计算薄膜的表面反应速率。实验得出：随着所加醋酸体积的的增加,腐蚀速率在逐渐变小,当醋酸与浓盐酸体积比为0.5：1,腐蚀速率最小,再增加醋酸的体积,腐蚀速率又开始变大。加入少量醋酸时,醋酸分子以氢键缔合为环状的双分子,其空间位阻作用使反应速率减慢；当再增加醋酸的含量,随着醋酸含量的增加,H+浓度也增大,又显著地加快了反应速率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 薄膜太阳能电池

- 1.1.1 太阳能电池的发展趋势

- 1.1.2 薄膜太阳能电池的发展现状

- 1.1.3 薄膜太阳能电池的优势和面临的挑战

- 1.2 绒面AZO透明导电薄膜

- 1.2.1 透明导电氧化物薄膜

- 1.2.2 绒面AZO薄膜的研究现状

- 1.2.3 绒面AZO薄膜在太阳能电池上的的应用

- 1.3 选题思想及意义

- 1.4 本文主要研究内容

- 2 实验设备与测试仪器

- 2.1 直流磁控溅射装置

- 2.1.1 设备的主要技术规格

- 2.1.2 实验操作程序

- 2.2 薄膜的性能表征

- 2.2.1 电学性能测试

- 2.2.2 光学性能分析

- 2.2.3 表面形貌分析

- 2.2.4 厚度测量

- 2.3 本章小结

- 3 绒面AZO薄膜的制备

- 3.1 理论分析

- 3.1.1 绒面的定义和表征

- 3.1.2 绒面的陷光效果

- 3.2 绒面AZO薄膜的制备工艺

- 3.2.1 湿法刻蚀

- 3.2.2 优化平面AZO薄膜制备参数

- 3.2.3 湿法蚀刻法腐蚀平面AZO薄膜

- 3.3 本章小结

- 4 AZO薄膜表面织构机理

- 4.1 酸与AZO薄膜表面反应动力学模式

- 4.2 绒面AZO薄膜表面织构机理

- 4.2.1 腐蚀缺陷控制模型

- 4.2.2 表面织构机理分析

- 4.3 反应气压对薄膜绒面结构和反应机理的影响

- 4.4 本章小结

- 5 醋酸对绒面AZO薄膜光电性能和表面织构均匀性的影响

- 5.1 醋酸对表面反应的作用机理

- 5.1.1 空间位阻效应

- 5.1.2 醋酸对表面反应的作用机理

- 5.2 醋酸对绒面AZO薄膜光电性能的影响

- 5.1.1 醋酸对腐蚀后的AZO薄膜的电学性能的影响

- 5.2.2 醋酸对绒面AZO薄膜绒度的影响

- 5.3 醋酸对绒面AZO薄膜表面织构均匀性的影响

- 5.4 本节小结

- 6 总结

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].沉积温度对AZO薄膜性能的影响[J]. 玻璃与搪瓷 2016(01)

- [2].磁控溅射AZO工艺中沉积温度的研究[J]. 玻璃 2015(11)

- [3].衬底温度对AZO薄膜结构和光电性能影响的研究[J]. 太阳能学报 2013(02)

- [4].AZO薄膜绒面制备方法研究进展[J]. 激光杂志 2011(02)

- [5].不同退火工艺对AZO膜性能的影响[J]. 真空 2011(01)

- [6].基于AZO的高效率磷光有机电致发光[J]. 发光学报 2011(03)

- [7].柔性基底AZO薄膜制备及其红外发射率身性能研究[J]. 材料工程 2009(S1)

- [8].AZO热压靶材的制备及性能表征研究[J]. 稀有金属 2011(03)

- [9].氧气流量对磁控溅射AZO薄膜光电性能的影响[J]. 西安理工大学学报 2011(03)

- [10].创新性近代物理实验教学——AZO薄膜的制备及其表征[J]. 合肥师范学院学报 2009(06)

- [11].快速退火对直流磁控溅射法制备的AZO薄膜性能的影响[J]. 真空科学与技术学报 2010(03)

- [12].薄膜厚度对直流溅射制备AZO薄膜的特性影响[J]. 光电子技术 2009(04)

- [13].薄膜厚度和工作压强对室温制备AZO薄膜性能的影响[J]. 材料导报 2011(12)

- [14].溅射功率对AZO透明导电薄膜的影响[J]. 材料导报 2011(06)

- [15].缓冲层对AZO薄膜光电性能的影响[J]. 实验科学与技术 2016(03)

- [16].缓冲层对AZO薄膜的性能影响[J]. 吉首大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [17].应用于太阳能电池的AZO透明导电薄膜光学性质研究[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [18].直流磁控溅射技术低温制备高电导和高透明的氢掺杂AZO薄膜[J]. 真空科学与技术学报 2017(02)

- [19].低电阻率高透过率AZO薄膜的探讨与制备[J]. 玻璃与搪瓷 2014(05)

- [20].脉冲激光沉积AZO薄膜及其光学性质研究[J]. 激光杂志 2008(05)

- [21].AZO薄膜理想表面形貌的制备与加工工艺优化[J]. 光学仪器 2017(03)

- [22].衬底温度和溅射功率对AZO薄膜性能的影响[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [23].功率密度对中频磁控溅射制备AZO薄膜性能的影响[J]. 光谱实验室 2011(04)

- [24].有机粘结剂对AZO靶材致密化的影响[J]. 广州化工 2013(14)

- [25].PECVD制备AZO(ZnO:Al)透明导电薄膜[J]. 物理学报 2009(06)

- [26].AZO三维薄膜的制备与表征[J]. 辽宁科技大学学报 2019(05)

- [27].无机缓冲层对柔性AZO薄膜光电及耐弯曲性能的影响[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [28].溶胶-凝胶法制备的用于模式控制型液晶透镜的AZO高电阻薄膜[J]. 液晶与显示 2020(10)

- [29].氩氧比对磁控溅射梯度AZO薄膜光电性能的影响[J]. 压电与声光 2017(04)

- [30].掺铝氧化锌(AZO)薄膜的应用及研究评述[J]. 材料科学与工程学报 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0abe8fffcaa0322781a342c5.html