# OFDM系统中峰均比抑制算法研究与实现

### 论文摘要

正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)是一种高速并行的多载波传输方案,它利用相互正交的多个子载波来传输信息,具有较高的频谱利用率和良好的抗多径干扰能力,适用于高速率宽带传输系统,被认为是第四代移动通信最具竞争力的核心技术之一。然而,影响OFDM技术工程化的主要因素在于其过高的峰均功率比,导致信号通过功率放大器的非线性区域时,产生交调失真,从而降低系统性能。本文主要针对OFDM系统峰均比抑制方法展开研究,围绕如何有效地抑制OFDM系统的峰均比而展开研究和讨论的。论文首先阐述了OFDM系统的基本原理,并以此为基础,对OFDM系统进行了特性分析,引申出构建OFDM系统的各项关键技术；其次,分析了OFDM系统存在的主要问题,即峰均功率比(Peak to Average Power Ratio, PAPR)过高现象,其中包括高PAPR的形成原因以及高PAPR对系统性能造成的影响,并从数学角度给出了PAPR的定义及其分布规律的统计特性描述；随后,对已有的PAPR抑制技术进行归类分析,并就每一类技术中的典型方法进行MATLAB仿真分析与研究,其中包括信号预畸变技术中的限幅滤波、编码技术中的Golay互补编码以及信号加扰技术中的选择性映射和部分传输序列方法。鉴于传统部分序列传输(Partial Transmit Sequence, PTS)算法遍历所有的加权系数序列而造成的计算复杂度高的问题,本论文提出了一种基于离散粒子群优化的部分传输序列算法。仿真分析结果表明：本文所提算法在计算复杂度大幅度减小的情况下,依然可以获得与最优PTS相当的PAPR抑制性能,从而验证了算法的可行性。论文最后对所提算法进行了FPGA设计与实现,采用控制通路和数据通路分离设计的算法架构,完成了算法中数据通路模块的设计与测试工作。随着OFDM技术的普及和未来通信对OFDM的青睐,相信本论文的工作会对OFDM系统中PAPR抑制算法的设计和实现产生一些积极的推动作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 国内外发展现状

- 1.2.1 OFDM的发展及应用

- 1.2.2 峰均功率比抑制技术的现状

- 1.3 论文内容安排

- 第2章 OFDM技术研究

- 2.1 OFDM系统建模

- 2.1.1 OFDM系统基本模型

- 2.1.2 OFDM基本原理

- 2.2 OFDM关键技术

- 2.2.1 系统同步

- 2.2.2 信道估计

- 2.2.3 信道编码与交织

- 2.3 OFDM系统的特性分析

- 2.4 OFDM的峰均功率比

- 2.4.1 高峰值的产生原因

- 2.4.2 峰均功率比的定义及统计分布

- 2.4.3 高PAPR对OFDM系统的影响

- 2.4.4 常用的峰均功率比抑制技术

- 2.5 本章小结

- 第3章 峰均比抑制技术的研究

- 3.1 信号预畸变技术

- 3.1.1 限幅滤波

- 3.1.2 算法仿真及性能分析

- 3.2 编码技术

- 3.2.1 编码的基本原理

- 3.2.2 Golay互补序列

- 3.2.3 算法仿真及性能分析

- 3.3 信号加扰技术

- 3.3.1 选择性映射技术原理及性能分析

- 3.3.2 部分传输序列技术原理及性能分析

- 3.3.3 SLM与PTS算法比较

- 3.4 典型峰均比抑制技术的性能分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 基于离散粒子群优化的峰均比抑制算法

- 4.1 粒子群优化算法概述

- 4.1.1 标准粒子群算法

- 4.1.2 离散粒子群算法

- 4.1.3 离散粒子群算法的设计

- 4.2 MDPSO-PTS算法

- 4.2.1 MDPSO-PTS的整体实现

- 4.2.2 MDPSO-PTS决策流程

- 4.3 MDPSO-PTS算法仿真与性能分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 MDPSO-PTS方法的FPGA设计与实现

- 5.1 基于流水线结构的FPGA设计

- 5.2 MDPSO-PTS算法的FPGA架构

- 5.3 系统关键模块的实现

- 5.3.1 m序列生成器

- 5.3.2 串并转换

- 5.3.3 星座映射

- 5.3.4 交织分组

- 5.3.5 Hamming距离

- 5.3.6 IFFT运算

- 5.4 调试及验证

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种降低电力线OFDM系统PAPR的方法[J]. 河北水利电力学院学报 2019(04)

- [2].A Modified Hadamard Based SLM without Side Information for PAPR Reduction in OFDM Systems[J]. 中国通信 2019(12)

- [3].Gaussian orthogonal matrix transform approach for PAPR reduction of optical OFDM signals[J]. Optoelectronics Letters 2020(03)

- [4].A New Nonlinear Companding Algorithm Based on Tangent Linearization Processing for PAPR Reduction in OFDM Systems[J]. 中国通信 2020(08)

- [5].Novel PAPR Reduction Scheme Based on Continuous Nonlinear Piecewise Companding Transform for OFDM Systems[J]. 中国通信 2020(09)

- [6].A new post-coding approach for PAPR reduction in DC-biased optical OFDM systems[J]. Optoelectronics Letters 2019(04)

- [7].PAPR reduction for FBMC-OQAM systems using P-PTS scheme[J]. The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications 2015(06)

- [8].OFDM系统中降低PAPR方法研究[J]. 电子科学技术 2016(05)

- [9].A novel TS-EIA-PTS PAPR reduction algorithm for optical OFDM systems[J]. Optoelectronics Letters 2015(05)

- [10].多径信道下基于压缩扩张的OFDM系统PAPR抑制算法[J]. 通信技术 2020(03)

- [11].离散多音调制系统的PAPR降低算法[J]. 计算机工程与设计 2019(10)

- [12].PAPR reduction in CO-OFDM systems using IPTS and modified clipping and filtering[J]. Optoelectronics Letters 2018(03)

- [13].4G技术中降低OFDM系统PAPR的研究[J]. 无线互联科技 2015(08)

- [14].A novel joint technique for PAPR reduction in CO-OFDM systems[J]. Optoelectronics Letters 2014(04)

- [15].NEW METHOD FOR PAPR REDUCTION BASED ON UNION STRATEGY IN OFDM SYSTEM[J]. Journal of Electronics(China) 2014(05)

- [16].Grouped DCT precoding for PAPR reduction in optical direct detection OFDM systems[J]. Optoelectronics Letters 2013(03)

- [17].OFDM系统采用自适应技术结合限幅降低PAPR的研究[J]. 空间电子技术 2010(02)

- [18].抑制OFDM系统中PAPR的技术分析[J]. 现代电子技术 2009(07)

- [19].可见光通信OFDM系统PAPR抑制技术研究进展[J]. 光通信技术 2019(12)

- [20].Angular domain precoding-based PAPR reduction for massive MIMO systems[J]. Science China(Information Sciences) 2019(10)

- [21].基于通用滤波多载波系统的PAPR抑制算法[J]. 数字通信世界 2018(04)

- [22].基于动态功率阈值降低PAPR的部分传输序列算法[J]. 系统工程与电子技术 2017(07)

- [23].降低光正交频分复用系统PAPR的算法研究[J]. 信息技术与信息化 2015(03)

- [24].Optimal phase searching of PTS using modified genetic algorithm for PAPR reduction in OFDM systems[J]. Science China(Information Sciences) 2014(06)

- [25].A NOVEL PAPR REDUCTION WITH TRELLIS SHAPING FOR NC-OFDM IN COGNITIVE RADIO[J]. Journal of Electronics(China) 2009(03)

- [26].Error rate performance of Hybrid QAM-FSK in OFDM systems exhibiting low PAPR[J]. Science in China(Series F:Information Sciences) 2009(10)

- [27].PAPR-1在子宫内膜癌组织及正常子宫内膜组织中的不同表达[J]. 中外医学研究 2019(01)

- [28].面向信道编码的OFDM系统PAPR抑制研究[J]. 舰船电子工程 2019(10)

- [29].Modified PTS-based PAPR reduction for ACO-OFDM in visible light communications[J]. Science China(Information Sciences) 2015(12)

- [30].Threshold-based piecewise companding transform for PAPR reduction in OFDM systems[J]. The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0ac565439799e06d181233a4.html