# 综放工作面运输机防滑技术研究

乔朝凯

（鹤济磨庄煤业有限公司生产技术科河南省济源市）

摘要：3107中综放工作面由于受断层影响，工作面坡度局部最大达到340，平均达到250，曾一度造成工作面刮板运输机下滑，导致了刮板运输机机头与转载机搭接的经常性变动，从而改变了运输机与转载机的合理搭接关系。运输机机头过长造成运输机出煤不畅，严重时可能导致下顺槽下帮扩帮，致使端头安全出口堵塞，影响安全生产。通过分析，采取了一系列的措施，有效解决了工作面运输机和支架的下滑，使生产得以正常有序进行。

关键词：坡度增大设备下滑防滑措施

一、项目简介

综放工作面的布置由于受地质构造及开切眼倾角等因素所限，工作面开切眼的布置往往与上下顺槽不能垂直布置，存在一个角度，即伪倾斜角。根据经验，伪倾斜角一般设计为切眼坡度角（真倾角）的1/3—1/5。实践证明：开切眼坡度角小于15°的综放工作面伪斜较易调整与掌握，但当工作面切眼坡度角大于15°时，受采煤机结构、爬坡性能、防滑方式及机身材质所限，加上受所用设备（支架、前部后部运输机等）及其连接方式的影响，工作面的实际伪斜较难掌握。一般通过上下顺槽推进度之差显示。

二、研究内容

3107中综放工作面煤层平均厚度8.1m，煤层产状变化大，走向在N20—30ºW，倾角在180～200之间，工作面切眼全长140m，循环进度0.6m，走向长774m，采用走向长壁低位间隔三轮放顶煤一次采全高、全部垮落法管理顶板的综合机械化采煤方法。

近期，3107中综放面由于受断层影响，工作面坡度局部最大达到340，平均达到250，曾一度造成工作面刮板运输机下滑，导致了刮板运输机机头与转载机搭接的经常性变动，从而改变了运输机与转载机的合理搭接关系。运输机机头过长造成运输机出煤不畅，严重时可能导致下顺槽下帮扩帮，致使端头安全出口堵塞，影响安全生产。

（一）造成刮板运输机下滑的原因：

1、工作面由上端头依次往下推移刮板运输机时，造成运输机下滑；

2、受重力影响，运输机在倾斜面上会产生一个向下的分力，正常状态下有一种下滑的趋势；

3、拉后溜千斤顶安装在支架底座下侧，在拉后溜时，受力矩影响，支架左向旋转，带动推前溜偏向下端头方向，推移运输机时，加速运输机下滑。

（二）防滑措施：

1、抹斜，即少进上端头多进下端头，或只进下端头不进上端头，使下端头超前上端头，将工作面调成伪倾斜；

2、调架，即用单体柱顶支架底座，利用侧护板改变支架与煤壁的夹角，使支架垂直煤壁或偏向上端头方向；

3、利用防滑千斤顶防滑，即将千斤顶一端固定在支架上，另一端固定在运输机下滑方向，在推移运输机时，适当收紧防滑千斤顶，使运输机有一个向上的拉力，阻止下滑；

4、改变采煤工艺，将原来双向推移运输机改为单向推移，即从下向上推移。

根据措施的执行情况，将工作面调成伪斜推进，使下端头超前上端头一定距离，是解决综放工作面支架与运输机下滑最有效的办法。当工作面倾角为100—150时，下端头超前上端头一般为11—13米；当工作面倾角为160—150时，下端头超前上端头一般为17—21米。

三、经济效益分析

3107中工作面通过采取多种措施，有效解决了工作面运输机和支架的下滑，使生产得以正常有序进行，在过断层等复杂条件下，效果显著。今年以来，该工作面原煤产量一直都保持在6—7万吨以上，为完成我矿的各项经济技术指标奠定了坚实的基础。

四、结论

3107中工作面采用多种措施防止支架和运输机防滑，在实际生产中得到很好应用，保证了安全生产的正常进行，对我矿大倾角综放工作面的推广使用，有一定的借鉴意义。

个人简介：乔朝凯——男——汉族——中共党员——（1970年1月）——鹤煤三矿——采三队——助理工程师——2010年1月毕业于河南理工大学《采矿工程》专业学历专科——1990年12月参加工作——2003年9月任技术员——2006年4月任主管技术员——本人已从事管理采煤技术工作8年，身体健康，工作积极向上，勤勤恳恳，团结同志，热情助人，遵守单位规章制度、服从工作分配、任劳任怨、积极主动工作；从不计较个人得失，加班加点，和同事们协作、配合工作；认真钻研业务技术和技能，经常深入井下一线，解决疑难问题，具有开拓创新精神和较强的工作能力，深受领导和同志们的信任。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0ad1698ac659f681c536c1af.html