# NdFeB合金的氢爆及其电场烧结研究

### 论文摘要

氢爆与烧结是NdFeB烧结磁体制备过程中的重要环节。然而20多年来人们主要将氢爆作为破碎NdFeB合金的一种手段,缺乏在工艺和理论上对其进行系统和深入的研究。与此同时,能否在NdFeB永磁合金现有烧结方法的基础上另辟蹊径,使磁体的制备更加快速、高效、低耗,无疑具有十分重要的意义。因此,本文对NdFeB合金的氢爆及其电场快速烧结技术的研究和探索既具有创新性,又具有重要的科学价值和工程应用价值。对NdFeB合金氢爆工艺的研究表明:NdFeB合金在开始吸氢前均明显存在孕育期,H2压力越高、温度越高、合金粒度越小、氧化程度越小,孕育期就越短,孕育现象以及温度和氢气压力对孕育的影响可用吸附理论来解释。NdFeB合金吸氢开始后,将分别经历富Nd相的慢速吸氢、以主相Nd2Fe14B为主的快速吸氢和合金心部的富Nd相和主相的缓慢吸氢三个阶段。H2压力和温度越高,吸氢速度越快,但吸氢量不随H2压力的变化而变化,而且随着温度的升高,NdFeB合金的吸氢量下降。与铸块相比,NdFeB合金铸片的孕育期和吸氢时间都更长。对于M kg成分为NdxFeyBz（wt%）的NdFeB合金在温度为T K,体积为V m3的容器内氢爆时,其完全氢爆时的吸氢量为△P=1.06×10-2（x-82y-293z+7274）MT/V Pa。因此,在NdFeB合金氢爆工艺的实际操作中,通过理论计算,完全可以实现对NdFeB合金充氢量的定量控制。同时,通过适当的工艺控制,还可实现选择氢爆。选择氢爆时,其断裂的方式均为沿晶断裂,爆裂后粉末中的主相晶粒均是单晶粒子。与完全氢爆相比,选择氢爆后的晶粒较粗大,且较均匀,但细小晶粒较少。NdFeB合金的氢爆过程可用物理模型来

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 烧结NdFeB 稀土永磁材料的发展概况

- 1.2 烧结NdFeB 稀土永磁材料的特点及应用现状

- 1.3 烧结NdFeB 稀土永磁材料的制造方法

- 1.4 目前烧结NdFeB 稀土永磁材料生产和研究中存在的主要问题

- 1.5 NdFeB 合金的氢爆及其快速烧结技术的研究现状

- 1.6 烧结NdFeB 稀土永磁材料氢爆与烧结研究中存在的主要问题

- 1.7 本文的研究目的及意义

- 1.8 本文的研究内容及技术路线

- 1.9 本文的研究特色与创新

- 2 实验方法与性能表征

- 2.1 烧结NdFeB 稀土永磁材料的制备

- 2.2 磁性能及微结构表征

- 3 NdFeB 合金的氢爆工艺及其机理研究

- 3.1 前言

- 3.2 NdFeB 合金的吸氢规律及其机理研究

- 3.3 NdFeB 合金的氢爆工艺研究

- 3.4 NdFeB 合金的选择氢爆

- 3.5 吸氢对NdFeB 磁体性能的影响

- 3.6 NdFeB 合金吸氢过程中氢扩散的数学模型

- 3.7 本章小结

- 4 传统烧结方法烧结NdFeB 永磁材料的研究

- 4.1 前言

- 4.2 烧结温度和保温时间对NdFeB 磁体磁性能的影响

- 4.3 烧结气氛对NdFeB 磁体磁性能和显微结构的影响

- 4.4 不同真空度回火对NdFeB 磁体磁性能和显微结构的影响

- 4.5 本章小结

- 5 电场烧结NdFeB 永磁材料的工艺研究

- 5.1 前言

- 5.2 实验方法

- 5.3 电场作用下NdFeB 合金烧结过程的特征研究

- 5.4 电场烧结NdFeB 磁体的显微结构特征及性能

- 5.5 电场烧结NdFeB 永磁材料的工艺研究

- 5.6 本章小结

- 6 电场作用下NdFeB 合金烧结致密化过程及其机理研究

- 6.1 前言

- 6.2 工艺因素对电场作用下纯铁粉压坯快速烧结致密化的影响

- 6.3 电场作用下纯铁粉压坯快速烧结致密化过程的研究

- 6.4 纯铁粉基于传统烧结和电场作用下烧结机制的探讨

- 6.5 NdFeB 合金基于传统烧结和电场作用下烧结机制的探讨

- 6.6 电场作用下NdFeB 合金快速烧结致密化的机理探讨

- 6.7 电场作用下NdFeB 合金压坯能量平衡数学模型的建立

- 6.8 本章小结

- 7 结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间已发表或被录用的论文

- 攻读博士学位期间参与的科研项目和申请的发明专利

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].Research Progress on the Recovery of NdFeB Scraps[J]. China Rare Earth Information 2020(02)

- [2].Numerical simulation of single roller melt spinning for NdFeB alloy based on finite element method[J]. Rare Metals 2020(10)

- [3].粘结NdFeB磁体修型工艺研究[J]. 粉末冶金工业 2019(01)

- [4].粘结NdFeB磁体腐蚀行为及机理研究[J]. 粉末冶金工业 2018(05)

- [5].添加铈的NdFeB磁体的微结构及耐蚀性[J]. 金属功能材料 2017(03)

- [6].微磁学计算法分析NdFeB磁体磁化反转过程[J]. 金属功能材料 2017(05)

- [7].Lianyungang Gaopin Renewable Resources Co.,Ltd.will build a 10,000-ton NdFeB waste treatment line[J]. China Rare Earth Information 2019(05)

- [8].烧结NdFeB材料镀层失效的分析和预防[J]. 表面技术 2017(04)

- [9].NdFeB材料电火花加工工艺效果的预测模型[J]. 机械科学与技术 2016(02)

- [10].Embracing the New World of Bonded NdFeB[J]. China Rare Earth Information 2014(04)

- [11].烧结态与深冷处理态NdFeB组织对比分析[J]. 物理测试 2014(04)

- [12].Effect of mechanical attrition on microstructure and properties of electro-deposition coatings on NdFeB[J]. Journal of Rare Earths 2014(09)

- [13].Application and Development of Bonded NdFeB Permanent Magnets[J]. China Rare Earth Information 2013(03)

- [14].Effect of AlN Thickness on Structure and Properties of AlN/Al Dual Protective Coatings on NdFeB by DC Magnetron Sputtering[J]. 稀有金属材料与工程 2012(S1)

- [15].Study on Phosphating by Ultrasonic Wave at Room Temperature for Sintered NdFeB Magnet[J]. 稀有金属材料与工程 2012(S1)

- [16].NdFeB合金氢爆过程中氢的扩散研究[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2011(02)

- [17].Development of China NdFeB industry in Recent Years[J]. China Rare Earth Information 2011(09)

- [18].烧结NdFeB永磁体耐蚀涂层的研究进展[J]. 腐蚀与防护 2009(01)

- [19].NdFeB塑料粘结磁体的研究进展[J]. 现代化工 2009(01)

- [20].烧结NdFeB磁体的应用[J]. 磁性材料及器件 2009(03)

- [21].烧结NdFeB磁体在中国与日本的应用(二)[J]. 稀土信息 2009(06)

- [22].氮添加量对块体纳米晶NdFeB永磁材料的影响[J]. 材料导报 2020(08)

- [23].高矫顽力NdFeB永磁薄膜的研究进展[J]. 磁性材料及器件 2018(06)

- [24].纳米晶NdFeB薄膜的电沉积机理（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(03)

- [25].Impact of price volatility on bonded NdFeB industry[J]. China Rare Earth Information 2014(01)

- [26].2013 NdFeB export analysis[J]. China Rare Earth Information 2014(05)

- [27].三相烧结工艺对NdFeB磁体结构与性能的影响[J]. 金属功能材料 2010(03)

- [28].粘结磁体助剂对模压成型NdFeB粘结磁体性能的影响[J]. 稀土 2010(04)

- [29].Corrosion Resistance of Sintered NdFeB Permanent Magnet With Ni-P/TiO_2 Composite Film[J]. Journal of Iron and Steel Research(International) 2009(03)

- [30].China Import and Export of NdFeB products in 2019[J]. China Rare Earth Information 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0b80d07c1cf7289e943b45a6.html