# 漆酚与甲醛的悬浮缩聚及其微球性能研究

### 论文摘要

本文对聚合物微球的合成方法、成球机理,以及微球的结构特征与性能的关系等进行了系统的研究,旨在由天然漆酚制取具有强度高、耐热性好、耐化学试剂等特点的多孔微球,以期用作特殊情况下的过滤分离介质,或对微球进行适当修饰以制备功能材料。 本文从漆酚的结构特征入手,根据漆酚易与醛类化合物发生缩聚反应的特性,用悬浮缩聚的技术,研究以天然漆酚和甲醛为主要原料制备聚合物多孔微球的方法,以及各种因素对缩聚反应和微球形态的影响:（1）常用的无机类和有机高分子类分散剂对漆酚和甲醛悬浮缩聚体系的适用性;（2）分散剂用量对悬浮缩聚产物粒径的影响;（3）搅拌速度对聚合物微球粒径影响;（4）漆酚单体对缩聚反应和聚合物微球结构的影响;（5）缩聚反应温度、预分散时间和金属铁离子等对微球性能的影响。 为了解微球性能与结构之间的关系,实验采用SEM、红外光谱分析和DSC-TG技术对聚合产物进行了表征;并对聚合物微球的耐溶剂性能、吸附性能等进行了研究。 结果表明,采用悬浮缩聚法可控制合成出不同粒径要求的漆酚缩甲醛聚合物多孔微球。该微球不仅具有良好的耐溶剂性能和热稳定性能,而且对Pb2+、Cd2+、Cu2+和多元胺等具有较好的吸附性能。

### 论文目录

- 摘要

- 第一章 绪言

- 1.1 漆酚研究概况

- 1.1.1 漆酚的结构

- 1.1.2 漆酚的性质

- 1.1.3 漆酚衍生物的研究及其应用

- 1.2 悬浮聚合研究概况

- 1.2.1 悬浮聚合成粒机理

- 1.2.2 悬浮聚合成粒影响因素

- 1.3 本学位论文的立论依据、科学意义、研究思路和创新之处

- 1.3.1 立论依据

- 1.3.2 科学意义

- 1.3.3 研究思路

- 1.3.4 创新之处

- 参考文献

- 第二章 悬浮缩聚法合成漆酚缩甲醛微球的研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 反应原理

- 2.2.2 主要原料与试剂

- 2.2.3 主要仪器

- 2.2.4 实验方法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 油水比（φ）对聚合反应速度的影响

- 2.3.2 催化剂对聚合反应速度及聚合物微球粒径影响

- 2.3.3 不溶性无机粉末用作漆酚--甲醛悬浮缩聚反应分散剂的探讨

- 2.3.4 有机高分子用于漆酚--甲醛悬浮缩聚分散剂的探讨

- 2.3.5 漆酚单体的预聚合对悬浮缩聚的影响

- 2.3.6 搅拌速度对聚合物粒径影响

- 2.3.7 反应温度对漆酚--甲醛悬浮缩聚的影响

- 2.3.8 预分散时间对漆酚--甲醛悬浮缩聚的影响

- 3+对漆酚--甲醛悬浮缩聚的影响'>2.3.9 Fe3+对漆酚--甲醛悬浮缩聚的影响

- 参考文献

- 第三章 聚合物微球的性能及表征

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 主要试剂

- 3.2.2 主要仪器

- 3.2.3 实验方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 SEM观察聚合物微球的形态结构

- 3.3.2 微球的表观密度

- 3.3.3 聚合物微球的抗溶剂性

- 3.3.4 聚合物微球固化程度分析

- 3.3.5 聚合物微球的吸附性能

- 3.3.6 聚合物微球的红外光谱

- 3.3.7 聚合物微球的DSC-TG表征

- 参考文献

- 第四章 结论

### 相关论文文献

- [1].新型耐温聚合物微球的封堵特性研究[J]. 石油化工高等学校学报 2020(01)

- [2].聚合物微球驱多轮次效果变差原因分析[J]. 石油化工应用 2020(02)

- [3].注采液中纳米级聚合物微球的检测方法[J]. 油田化学 2020(01)

- [4].磁性纳微米聚合物微球水化膨胀的耐温抗盐性[J]. 石油化工 2020(03)

- [5].亚微米中空聚合物微球的制备及其形貌调控[J]. 精细化工 2020(05)

- [6].5万吨/年反相乳液聚合物微球建设项目[J]. 乙醛醋酸化工 2020(05)

- [7].不同粒径组合纳米聚合物微球调驱性能研究[J]. 长江大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [8].低渗透油藏聚合物微球驱适应性研究——以长庆油田A区块为例[J]. 石化技术 2019(02)

- [9].聚合物微球与本源微生物的协同驱油效果[J]. 油田化学 2019(03)

- [10].三羟甲基丙烷三丙烯酸酯-甲基丙烯酸甲酯沉淀聚合制备单分散聚合物微球[J]. 高分子学报 2016(04)

- [11].低张力聚合物微球调驱机理及注入参数优化[J]. 当代化工 2016(08)

- [12].空心聚合物微球隔热保温防火涂料[J]. 消防科学与技术 2016(08)

- [13].低渗油藏超细聚合物微球的制备及性能评价[J]. 油田化学 2015(02)

- [14].紫外分光光度法测定聚合物微球产出液浓度[J]. 科学技术与工程 2015(17)

- [15].可分解聚合物微球的二次交联性能[J]. 精细化工 2015(08)

- [16].感恩雪中送炭的温暖[J]. 中华儿女 2017(01)

- [17].聚合物微球深部液流转向油藏适应性[J]. 大庆石油地质与开发 2013(06)

- [18].孔结构可调聚合物微球的制备及贯通性能[J]. 化工进展 2020(02)

- [19].彩色聚合物微球的制备及其在纺织品印染中应用的研究进展[J]. 纺织学报 2019(03)

- [20].聚合物微球的功能化及应用[J]. 山东化工 2018(10)

- [21].单分散聚合物微球的制备及应用[J]. 山东化工 2017(02)

- [22].低张力聚合物微球粒径变化规律及油藏适应性研究[J]. 科学技术与工程 2016(12)

- [23].反相微乳液聚合制备丙烯酰胺类聚合物微球的研究进展[J]. 化工进展 2015(08)

- [24].交联聚合物微球分散体系性能研究[J]. 油田化学 2012(02)

- [25].耐碱聚合物微球颗粒调剖技术[J]. 油气田地面工程 2011(09)

- [26].新型聚合物微球调剖体系的研究及应用[J]. 内蒙古石油化工 2011(23)

- [27].乳液聚合法制备纳米级羧基聚合物微球[J]. 化工新型材料 2010(01)

- [28].交联聚合物微球深部调驱体系的评价与应用[J]. 精细石油化工进展 2008(06)

- [29].中空聚合物微球的制备及其在涂料中的应用[J]. 中国涂料 2008(09)

- [30].聚合物微球调剖剂流变性实验研究[J]. 当代化工 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0b93c7a8c1a255293fc4b976.html