# 水利工程施工中软土地基处理技术分析张李

浙江省围海建设集团股份有限公司浙江省315000

摘要：随着我国社会经济的不断发展，我国的水利工程建设也在不断的增多，而在水利工程的发展过程中，施工技术的不断发展为其提供了巨大的帮助。在水利工程的施工过程中，软土地基处理技术使其中的重要技术，为水利工程质量的提升做出了重要的贡献，本文针对该方面的内容，对我国水利工程中软土地基处理技术进行分析与探讨，希望能够为我国水利工程的良好发展提供一定的帮助。

关键词：水利工程；软土地基；处理技术；分析研究

前言

在我国不断的发展的过程中，水利工程也在不断地发展成熟，水利工程建设为我国的发展提供了巨大的帮助，对国间的建设以及人民生命财产安全的维护也做出了重要的贡献。在现代水利工程的建设当中，软土地基处理技术在其中发挥着重要的作用，对于水利工程稳定性的提升具有重要的影响。为更好的保障水利工程建设的稳定程度，就应当软土地基施工技术进行充分的了解，从而使其在实际的应用当中发挥出应有的效果。

1软土地基

软土地基主要是由黏土、泥炭以及散沙等物质组合而成的，在现代水利工程中非常常见，如果不能够对其进行良好的处理，那么就会导致水利工程的稳定性降低，从而影响到水利工程的施工质量以及施工安全，并且，还会造成一定程度上的财产损失。因此，在进行水利工程的施工过程中，需要对软土地基进行良好的处理，对其进行有效的改善，这样在进行水利工程的施工时，才能够更好的保证地基的承载能力，提升水利工程的稳定性。

1.1软土地基的特点。

软土地基一般具有以下几个方面的特点：首先软土地基具有的特点是含水量较高，其次是灵敏度高，软土地基的灵敏度高于其组成材质之间有着直接的关系。由于软土地基的灵敏度较高，在对其进行震荡处理时，软土地基会出现土质结构改变的现象，例如会降低土质强度，由原本的坚硬状态转换为稀释状态，并造成土质的沉降，影响建筑工程的稳定结构；然后是软土地基具有孔隙较大的特点，软土与普通的土质相比，其中含有较多的水分，过多的水分会使得软土中的组成物质在水分的作用下进行衔接，导致土质中缺乏压实的结构，土质之间存在较多的空间，从而使得软土地基中的空隙增加；然后是软土地基具有透水性较差的特点，这是由于软土地基内部本身存在较多水分的影响，导致其中胶黏性较大，因此，就导致软土地基的透水性较差。软土地基透水性较差会使得地基表面的水压增强，导致地基沉降。最后是软土地基的压缩性较强，由于软土地基承载较大的压力，并且会由此而导致沉降，从而也就使得软土地基具有更强的压缩性，同时也会进一步导致地基的沉降。

1.2水利工程施工中软土地基处理注意事项

对于现在我国的水利工程来说，软土地基的存在对工程会造成一定的影响，为更好的保障水利工程施工质量，就应当对软土地基进行有效的控制，在实际的施工过程中需要对一下几个方面进行效的管理：首先是对于水利工程的工作人员来说，应当对软土地基的相关知识进行充分的了解，保证能够对水利工程中遇到的不同参数的软土地基进行有效的应对。管理人员可以针对该方面的内容，对工作人员进行培训管理，从而使其能够具备足够的专业知识；其次是在水利工程施工前，要对施工所用到的设备进行详细的检查，保证设备的正常运行，并且，对于施工所用到的材料也应当进行检查，对施工材料的质量进行严格的管理；然后是对施工地区的软土地基进行实地的考察，在进行施工前，应当对施工地区进行充分的了解，对施工现场的各方面参数进行搜集、整理，进行分析研究，从而能够针对施工地区的实际情况制定出合理的施工方案；在工程施工开始之前，对于施工地区应当进行清理，避免施工地区过多的杂物对施工进度以及施工安全造成影响；另外，对于工程的施工进度来说，是工程管理人员关注的重点，在实际的工程施工之前，应当从多个方面进行综合的考虑，从而能够制定出合理的施工计划，保证工程的施工进度以及施工质量。

2水利施工中软土地基的处理技术分析

2.1换土技术

就现在我国的水利工程的施工工作来说，换土技术是其中最为常见的施工技术，同时也是最为便捷的施工技术。换土技术是指在原有的软土地基的基础上，依据施工工程的相关施工规范，在原有的软土地基更换土质，从而有效的提升地基的质量，保证水利工程的施工安全。在进行软土地基的换土过程中，一般采用灰土以及水泥进行替换，在实际的应用当中能够有效的提升土质的承受能力，并且，相比较而言，采用灰土和水泥进行土质的替换，不会造成过多的施工成本，这也是现在施工管理者选用该种材料进行替换的重要原因。另外，采用换土技术不仅能够有效的提升水利工程的施工质量，还能够充分的体现我国可持续发展的管理理念，从而更加有效的促进我国水利工程的发展。

2.2排水固结技术

排水固结技术是指采用水管排水以及砂井排水的方式，将软土地基中的水分进行配出。对于软土地基来说，有一个重要的特点就是含水量较大，这在一定程度上影响了地基的质量，进而也影响到了水利工程的施工质量，为提升软土地基的承载能力，就可以采用排水固结技术麻将软土地基中多于的水分进行排除，从而有效的提升软土地基的稳定性。在现在的水利工程的施工过程中，对于排水固结技术的应用还相对不够成熟，这也在一定程度上影响了施工的质量，并且，由于施工人员的技术不成熟，还有可能导致软土地基出现土质疏松等现象，进而对工程建设造成更为严重的影响。

2.3旋喷技术

旋喷技术在实际的应用当中具有较强的专业性，并且，该项技术应用到旋喷机械设备来进行施工作业，在实际的使用过程中能够有效的提升软土地基的压实度和承载能力。采用旋喷技术时，需要用到旋喷机械设备，并且借助高压喷射水泥，在其出现凝固时，则能够产生旋喷柱，从而实现提升软土地基压实度的效果。对于旋喷技术的应用在实际的施工过程中并不十分常见，一方面是由于采用该技术需要具备专业的技术要求，另一方面是采用该技术在进行施工的过程中，操作过程是非常严格的，必须严格的依照施工的相关规范进行操作，这样才能够有效的保证施工的质量

2.4化学加固技术

化学加固技术就是在已有的软土地基中加入相应的化学试剂，使其与图纸发生化学反应，从而有效的改善软土地基的土质。这种方式在实际的操作过程中需要严格的按照施工要求进行操作，避免出现安全隐患。化学加固技术的使用效果是显著的，但是，化学试剂的使用对于土壤会造成一定的影响，因此，必须根据施工需要进行合理的应用。

2.5加筋技术

加筋技术是指在软土地基的软土层采用钢筋进行网状式作业，从而提升软土地基的稳定性。这种技术一般常用语环境较为恶劣的施工地区，能够有效的减少软土地基的沉降，但是，该项技术的使用成本相对较高，使用的范围也相对较窄。

3结语

综上所述，就现在我国的水利工程的施工来说，对于软土地基的处理技术是非常多的，对于软土地基的有效改善也起着重要的影响，但是，在实际的技术应用过程中，首先应当根据软土地基的实际情况进行技术的合理选取，然后是对施工技术中的专业知识进行充分的了解，保证施工技术的有效应用，从而更好地提升我国水利工程的施工质量。

参考文献：

[1]代建兵.水利施工中软土地基处理技术[J].中国水运，2013，13（08）：224~224.

[2]黄绍芳.水利施工中软土地基处理技术分析[J].江西建材，2013（05）：165~166.

[3]成传华.水利施工中软土地基处理技术[J].江西建材，2014（21）：128~128.

[4]韦统轩.浅析水利施工中软土地基处理技术[J].科技创新与应用，2015（04）：128~128.

[5]邵辉，马红春，王海艳.水利工程施工中软土地基处理技术浅析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（32）：156.

[6]唐椿茗，李唯榕，桂心宏.对水利施工中软土地基的处理技术分析[J].科技创新与应用，2017（27）：29-30.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0b9546619f35e870f1879bcc.html